Бакылау жұмысы 1.

РГР 1

Задание 1. На схемах 1.1 – 1.50 заданы сопротивления и ЭКК.Нужно:

1.Составить уравнения согласно 1 и 2 законов Кихгофа;

2.Методом контурных токов найти токи в ветвях;

3.Проверить расчет методом узловых напряжений. Предварительно преобразовать соединенные

в треугольник R4,      R5, R6  в звезду;

4.Методом эквивалентного генератора определить ток на R6;

5.Определить показание вольтметра.Баланс мощностей;

6.Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура

Тапсырма 1. Схемасы 1.1 – 1.50 суреттерде,  ал кедергілері мен э.қ.к 1 кестеде берілген            электр тізбектері үшін келесі тапсырмаларды орында:

- Кирхготың бірінші және екінші заңдары бойынша токтарды анықтауға керек теңдеулер жүйесін құру;

- контурлық токтар әдісін қолдана отырып барлық токтарды анықтау;

- түйіндік кернеу әдісін қолданып есептеудің дұрыстығын тексеру. Алдын ала  R4, R5, R6  кедергілеріндегі үшбұрышты эквивалентті жұлдызшаға айналдырып, схеманы түрлендіру керек. Эквиваленттік жұлдызшасы бар схеманы салып, онда токтарды көрсету;

- R6 кедергідегі токты эквиваленттік генератор әдісімен анықтау;

- вольтметр көрсеткішін анықтап, берілген схема бойынша энергетикалық теңдестік балансын құру;

- сыртқы контур үшін  потенциалдық диаграмма құру.

Кесте 1.

| Номера | Е1,В | Е2,В | Е3, В | R01, Ом | R02, Ом | R03, Ом | R1, Ом | R2 ,Ом | R3 ,Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариана | рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1.1 | 22 | 24 | 10 | 0.2 | - | 1.2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 |
| 1 | 1.2 | 55 | 18 | 4 | 0.8 | - | 0.8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 1.3 | 36 | 10 | 25 | - | 0.4 | 0.5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 1.4 | 16 | 5 | 32 | - | 0.6 | 0.8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1.5 | 14 | 25 | 28 | 0.9 | 1.2 | - | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 1.1 | 20 | 22 | 9 | 0.1 | - | 1.1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 6 | 1.6 | 5 | 16 | 30 | 0.4 | - | 0.7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 1.7 | 10 | 6 | 24 | 0.8 | 0.3 | - | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 1.8 | 6 | 20 | 4 | - | 0.8 | 1.2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | 1.9 | 21 | 4 | 10 | - | 0.2 | 0.6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | 1.10 | 4 | 9 | 18 | 0.8 | - | 0.7 | 2.7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 11 | 1.11 | 4 | 24 | 6 | 0.9 | - | 0.5 | 9.0 | 8 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 12 | 1.12 | 16 | 8 | 9 | 0.2 | 0.6 | - | 2.5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 |
| 13 | 1.13 | 48 | 12 | 6 | 0.8 | 1.4 | - | 4.2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| 14 | 1.14 | 12 | 36 | 12 | - | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 15 | 1.15 | 12 | 6 | 40 | 1.2 | 0.6 | - | 2.0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 16 | 1.16 | 8 | 6 | 36 | 1.3 | - | 1.2 | 3.0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 17 | 1.17 | 72 | 12 | 4 | 0.7 | 1.5 | - | 6.0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 |
| 18 | 1.18 | 12 | 48 | 6 | - | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 |
| 19 | 1.19 | 12 | 30 | 9 | 0.5 | - | 0.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | 1.20 | 9 | 6 | 27 | - | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 |
| 21 | 1.21 | 15 | 63 | 6 | 1.0 | - | 1.2 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 22 | 1.22 | 54 | 27 | 3 | 1.2 | 0.9 | - | 8.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 23 | 1.23 | 36 | 9 | 24 | - | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 24 | 1.24 | 3 | 66 | 9 | - | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 25 | 1.25 | 12 | 30 | 25 | 1.0 | 0.4 | - | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 26 | 1.26 | 30 | 16 | 10 | 0.6 | 0.8 | - | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 27 | 1.27 | 10 | 32 | 10 | 0.6 | - | 1.0 | 1.5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 28 | 1.28 | 5 | 10 | 36 | 0.3 | - | 0.8 | 1.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 1.29 | 40 | 25 | 8 | - | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 30 | 1.30 | 8 | 40 | 10 | 0.8 | 1.0 | - | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 31 | 1.31 | 22 | 24 | 10 | 0.2 | - | 1.2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 |
| 32 | 1.32 | 55 | 18 | 4 | 0.8 | - | 0.8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 33 | 1.33 | 36 | 10 | 25 | - | 0.4 | 0.5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 34 | 1.34 | 16 | 5 | 32 | - | 0.6 | 0.8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | 1.35 | 14 | 25 | 28 | 0.9 | 1.2 | - | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | 1.36 | 5 | 16 | 30 | 0.4 | - | 0.7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 37 | 1.37 | 10 | 6 | 24 | 0.8 | 0.3 | - | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 38 | 1.38 | 6 | 20 | 4 | - | 0.8 | 1.2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 39 | 1.39 | 21 | 4 | 10 | - | 0.2 | 0.6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 40 | 1.40 | 4 | 9 | 18 | 0.8 | - | 0.7 | 2.7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 41 | 1.41 | 4 | 24 | 6 | 0.9 | - | 0.5 | 9.0 | 8 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 42 | 1.42 | 16 | 8 | 9 | 0.2 | 0.6 | - | 2.5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 |
| 43 | 1.43 | 48 | 12 | 6 | 0.8 | 1.4 | - | 4.2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| 44 | 1.44 | 12 | 36 | 12 | - | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 45 | 1.45 | 12 | 6 | 40 | 1.2 | 0.6 | - | 2.0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 46 | 1.46 | 8 | 6 | 36 | 1.3 | - | 1.2 | 3.0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 47 | 1.47 | 72 | 12 | 4 | 0.7 | 1.5 | - | 6.0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 |
| 48 | 1.48 | 12 | 48 | 6 | - | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 |
| 49 | 1.49 | 12 | 30 | 9 | 0.5 | - | 0.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 50 | 1.50 | 9 | 6 | 27 | - | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 |

Тапсырма 2. Схемасы 2.1-2.50 суреттерде көрсетілген, ал параметрлері мен э.қ.к. көзі  кесте 2 – де  берілген электрлік тізбектердегі барлық тармақтардағы токтар мен жекеленген аймақтардағы кернеуді анықтау. Активті және реактивті қуаттар балансын құру. Белгілі бір масштабта алынған комплекстік жазықтықта токтардың векторлық диаграммасын және сыртқы контур үшін кернеудің потенциалдық диаграммасын құру. Вольтметр көрсеткішін және ваттметрмен өлшенетін активті қуатты анықтау.

# Text boxes

R03

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

R02

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

R03

R03

R02

R03

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

V

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

V

V

V

Рис.1.1

Рис.1.2

Рис.1.3

Рис.1.4

R3

E3

E2

R02

V

R2

R1

R4

R6

R5

R01

E1

V

R2

E2

R5

R4

R6

R1

E1

R01

E3

R03

R3

Рис.1.5

Рис.1.6

E3

R3

R1

E3

R5

E1

R6

R02

R4

R4

E2

R01

E1

E2

R02

R6

R2

V

R03

R1

R2

R5

R3

V

Рис.1.7

Рис.1.8

R02

R03

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

V

R4

R5

R03

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

V

R4

R5

R03

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

V

R4

R5

R02

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

V

R4

R5

R02

R01

R3

V

R4

Рис.1.10

R1

Рис.1.9

R6

Рис.1.12

Рис.1.11

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

R03

R02

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

V

V

R03

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

V

R4

R5

R02

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

Рис.1.29

Рис.1.30

V

R5

V

R3

R5

R2

R1

Рис.1.16

Рис.1.15

Рис.1.14

Рис.1.13

E1

R6

R4

E2

R02

E3

R01

E3

R03

R6

R5

R4

E1

R1

R3

E2

R02

R2

V

Рис.1.17

Рис.1.18

R02

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R03

R4

R5

V

R03

V

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

Рис.1.19

Рис.1.20

Рис.1.24

Рис.1.23

V

R3

R6

R2

R1

E1

R03

R4

R5

E2

R02

E3

V

R2

E2

R02

R03

E1

R5

R6

R4

R1

R3

E3

Рис.1.21

E3

R01

V

R02

R3

R1

R2

E1

E2

V

R6

R4

R5

R03

V

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

Рис.1.22

R2

R3

R1

E1

E3

E2

R5

R6

R4

R01

R02

R3

R2

R1

R01

V

R02

R03

Рис.1.25

Рис.1.26

E3

E2

E1

R6

R4

R5

V

R03

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

V

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

Рис.1.27

Рис.1.28

Рис.1.32

V

R3

R4

R6

E2

R2

R01

E1

R1

R5

R03

E3

R03

V

R02

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

R01

V

R02

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

R03

V

R01

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

Рис.1.31

R3

R2

R1

E1

E2

E3

R4

R6

R5

R02

R03

R1

R02

Рис.1.34

V

R03

E1

R3

R2

E3

E2

R6

R4

R5

Рис.1.33

R01

V

R02

R3

R1

R2

E3

E2

E1

R6

R4

R5

R1

V

E3

R03

R01

E1

R2

R6

R4

R5

E2

R3

Рис.1.35

Рис.1.36

V

R2

E2

R03

R01

E1

R6

R4

R5

R1

R3

E3

V

R2

R5

R3

R1

E1

R02

R6

R4

E3

R03

E2

R4

V

R6

E2

E3

E1

R3

R2

R1

R02

R03

R6

R4

V

R5

E2

E1

E3

R1

R2

R3

R01

R03

Рис.1.39

Рис.1.40

R5

Рис.1.37

Рис.1.38

R4

R6

V

R5

E1

E3

E2

R3

R1

R2

R01

R03

R4

R5

V

R6

E3

E2

E1

R2

R3

R1

R01

R02

Рис.1.41

Рис.1.42

R4

R5

R6

E2

E3

E1

R3

R2

R1

R02

R01

R6

R5

R4

E2

E1

E3

R1

R2

R3

R02

R03

V

V

Рис.1.43

Рис.1.44

R1

R6

R4

V

R01

R5

R4

V

R6

E1

E2

E3

R2

R3

R01

R03

R5

E1

E3

E2

R3

R1

R2

R01

R02

Рис.1.45

Рис.1.46

E2

R02

E3

R4

R5

E1

R1

R3

R6

R2

R01

V

E2

R03

R6

R5

R4

E3

R3

R2

R02

E1

R1

V

Рис.1.47

Рис.1.48

R2

R1

R3

E2

E3

E1

R6

R4

R5

R02

V

R03

R1

R2

R3

E1

E3

E2

R6

R4

R5

V

R03

Рис.1.49

Рис.1.50