Общая теория связи

Методические указания по выполнению контрольной работы.

Вариант (последние цифры пароля) 12

Тема 1

Спектральное представление сигналов на выходе

нелинейных цепей

Вопросы для самостоятельной подготовки

- Методы аппроксимации нелинейных характеристик.

- Аппроксимация характеристик степенным полиномом, метод определения коэффициентов.

- Точность аппроксимации

- Аппроксимация относительно начала координат и относительно рабочей точки.

- Аппроксимация характеристик укороченным полиномом, физический смысл коэффициентов а0, а1.

- Кусочно-линейная аппроксимация.

- Воздействие гармонического напряжения на нелинейное активное сопротивление (использование тригонометрических формул).

- Воздействие суммы нескольких гармонических напряжений на нелинейное активное сопротивление.

- Гармоники и комбинационные частоты, их порядок и связь с коэффициентами аппроксимации нелинейной характеристики.

- Метод угла отсечки.

- Формула трех ординат.

- Выбор метода гармонического анализа в зависимости от вида нелинейной характеристики и метода аппроксимации.

Задачи

Задание 1

На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение

u(t)= Um1 cosω1t+Um2 cosω2 t

Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом

,

где iс - ток стока;

u - напряжение на затворе транзистора.

Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 1.1

| Данные Варианты | а мА | аo мА/В | a1 2 мА/В | f1 кГц | f2 кГц | Um1 В | Um2 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1 | 1.7 |
| 2 | 8 | 6.4 | 1.3 | 5 | 1 | 1.5 | 0.8 |
| 3 | 12 | 8 | 1.3 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | 8 | 2.7 | 4 | 1 | 0.1 |  |
| 5 | 10 | 20 | 10 | 6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
| 6 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1.2 | 1 | 0.1 |
| 7 | 8 | 6.4 | 1.3 | 4 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 8 | 5 | 3.3 | 0.6 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 7 | 8.2 | 3.1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 10 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
| 12 | 7 | 7 | 1.5 | 2 | 0.3 | 1 | 1 |
| 13 | 11 | 7.5 | 1.2 | 4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
| 14 | 5 | 8.5 | 3 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| 15 | 12 | 18 | 8 | 5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |
| 16 | 13 | 13 | 3.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
| 17 | 9 | 7 | 1.5 | 3 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| 18 | 6 | 3.8 | 1 | 4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 19 | 8 | 8.5 | 3.3 | 6 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| 20 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2.2 | 0.5 | 0.3 |

Тема 2

Умножение и преобразование частоты

Вопросы для самостоятельной подготовки

- Умножение частоты, в чем заключается его сущность.

- Преобразование частоты, в чем заключается его сущность.

- Нелинейное искажение и коэффициент гармоники.

- Изобразите простейшую схему умножителя частоты на основе нелинейных элементов.

- Как следует выбирать угол отсечки тока через нелинейный элемент в умножителях частоты? Определите значения оптимальных углов отсечки умножителя.

- Коэффициент передачи умножителя частоты и зависимость его от угла отсечки.

- Изобразите простейшую схему преобразователя частоты на основе нелинейных элементов.

- Как зависит угол отсечки тока через нелинейный элемент умножителя частоты от напряжения смещения и амплитуды возбуждения?

- Изобразите временные диаграммы и спектральные диаграммы тока и напряжения в схемах удвоителя и утроителя частоты с использованием диода.

- Почему не применяются высокие кратности умножения частоты?

Задание 2

Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью

где S – крутизна, Uо  - напряжение отсечки.

Найдите постоянную составляющую тока Io, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения

Uвх(t)= E + Um cos ωot

где Е – напряжение смещения, Um – амплитуда.

Постройте спектральную диаграмму протекающего тока и укажите, какие спектральные составляющие следует выделять параллельным колебательным контуром для получения умножения частоты в два и три раза.

Необходимые данные по вариантам возьмите в таблице 2.1. Номер варианта соответствует последней цифре пароля - 2

Таблица 2.1

| Варианты Данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мА/В | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Uo, B | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| E, В | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| Um, В | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |

Тема 3

Амплитудная модуляция

Вопросы для самостоятельной подготовки

- Что такое модуляция?

- Что такое амплитудная модуляция?

- Выражение АМ колебания при модуляции чистым тоном.

- Выражение АМ колебания при модуляции несинусоидальным периодическим сигналом.

- Спектр АМ колебания при модуляции чистым тоном и несинусоидальным периодическим сигналом.

- Понятие модулирующей частоты, коэффициента глубины модуляции, несущей частоты, огибающей амплитуды несущей частоты. Предельное значение коэффициента глубины модуляции.

- Дискретная амплитудная модуляция (манипуляция). Спектр ДАМ.

- Схема получения АМ колебаний с использованием нелинейных элементов.

- Статистическая модуляционная характеристика и ее применения.

- АМ  с подавлением несущей, энергетический выигрыш от применения  АМ без несущей.

- Балансный модулятор и его применения.

- Кольцевой модулятор и его применения.

- Однополосная модуляция.

- Что такое детектирование?

- Схемы амплитудных детекторов.

- Детектор с активной нагрузкой (детектор класса «В»). Схема и величина выходного напряжения (коэффициент передачи).

- Детектор с емкостной нагрузкой (детектор класса «С»), схема, зависимость угла отсечки от ее параметров, величина выходного напряжения (коэффициент передачи).

- Выбор параметров  RC цепи в схеме детектора.

- Квадратичный детектор. Искажение при детектировании.

- Характеристика детектирования.

- Схема, особенности и свойства синхронного детектора.

Задание 3.1.

На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида

подано напряжение

u = -E + UmΩ cosΩt + Um ωo cosω ot ,

Выходной контур модулятора настроен на частоту ωo и имеет полосу пропускания 2∆ω = 2Ω (на уровне 0, 707 от максимума).

Требуется:

- Изобразить схему модулятора на полевом транзисторе.

- Вывести в общем виде уравнение для тока, питающего выходной контур модулятора (влиянием сопротивления контура на величину тока пренебречь).

- Определить коэффициент модуляции m и амплитуду тока Jm1 и записать выражение для амплитудно-модулированного сигнала (по току).

- Определить коэффициент глубины модуляции по напряжению с учетом влияния колебательного контура.

- Рассчитать и построить статистическую модуляционную характеристику при изменении смещения от 0 до Еmax (Еmax – значение смещения, при котором Jm1 обращается в ноль).

- Определить по построенной модуляционной характеристике режим модулятора (E, UmΩ, m) и сравнить с заданным режимом.

Исходные данные по вариантам взять из таблицы 3.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 3.1

| Номер варианта | a1, мА/В | a2, 2 мА/В | a3, 3 мА/В | Е, В | UmΩ, В | Um ωo, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4.53 | 0.39 | 0.05 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| 2 | 8.73 | 0.844 | 0.07 | 3 | 2.5 | 1.6 |
| 3 | 9 | 0.8 | 0.06 | 2.8 | 2.2 | 1.4 |
| 4 | 16 | 10 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 2.8 |
| 5 | 13 | 3.3 | 0.8 | 8 | 4.9 | 3.2 |
| 6 | 11.2 | 2.85 | 0.7 | 6 | 3.8 | 3 |
| 7 | 4.8 | 0.43 | 0.04 | 2 | 1.6 | 1.2 |
| 8 | 9 | 0.85 | 0.03 | 3.5 | 2.2 | 1.4 |
| 9 | 10 | 5 | 0.08 | 5.6 | 2.5 | 2.2 |
| 10 | 12 | 7 | 0.09 | 7.2 | 4.6 | 2.3 |
| 11 | 5.5 | 0.42 | 0.07 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| 12 | 9.5 | 1.2 | 0.01 | 3 | 2.5 | 1.6 |
| 13 | 9.8 | 0.92 | 0.15 | 2.8 | 2.2 | 1.4 |
| 14 | 14 | 8 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 |
| 15 | 12 | 6 | 0.2 | 8 | 4.9 | 3.2 |
| 16 | 15 | 4.3 | 0.8 | 6 | 3.8 | 3 |
| 17 | 4.2 | 0.39 | 0.05 | 2 | 1.6 | 1.2 |
| 18 | 8.3 | 0.91 | 0.04 | 3.5 | 2.2 | 1.4 |
| 19 | 9.2 | 0.95 | 0.07 | 5.6 | 2.5 | 2.2 |
| 20 | 11.6 | 6.8 | 0.08 | 7.2 | 4.6 | 2.3 |

Задание 3.2.

Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида            ic  =  a2  U2

При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой

На детектор в обоих случаях подается напряжение

u(t)= Um(1 + m cosΩt) cosω ot

Требуется:

- Изобразить схему детектора на диоде

- Вычислить ток, протекающий через сопротивление нагрузки R для квадратичного и линейного  режимов детектирования ( Um и  Um х 10) и изобразить (в масштабе) спектральные диаграммы.

- Вычислить коэффициент нелинейных искажений при квадратичном детектировании.

Исходные данные задачи приведены в таблице 3.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 3.2.

| Номер варианта | a, мА/В | a2, 2 мА/В | Um, В | m | Өْ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1.7 | 0.66 | 0.87 | 35 |
| 2 | 1.5 | 0.44 | 0.95 | 0.79 | 40 |
| 3 | 6 | 1.8 | 0.12 | 0.98 | 45 |
| 4 | 9.4 | 1.6 | 0.83 | 0.83 | 50 |
| 5 | 3.5 | 0.67 | 0.91 | 0.81 | 55 |
| 6 | 4 | 0.52 | 0.22 | 0.96 | 60 |
| 7 | 2.4 | 1.4 | 0.55 | 0.89 | 65 |
| 8 | 6.1 | 2.7 | 0.33 | 0.94 | 70 |
| 9 | 2 | 1.4 | 0.67 | 0.85 | 70 |
| 10 | 7.1 | 2.6 | 0.44 | 0.92 | 80 |
| 11 | 4 | 3 | 0.74 | 0.66 | 80 |
| 12 | 4.8 | 3.8 | 0.43 | 0.57 | 75 |
| 13 | 3 | 2 | 0.18 | 0.77 | 70 |
| 14 | 4.4 | 3.4 | 0.63 | 0.62 | 65 |
| 15 | 4.6 | 3.52 | 0.58 | 0.58 | 60 |
| 16 | 3.2 | 2.2 | 0.84 | 0.76 | 55 |
| 17 | 3.8 | 2.8 | 0.75 | 0.68 | 50 |
| 18 | 3.4 | 2.4 | 0.81 | 0.73 | 55 |
| 19 | 4 | 3.2 | 0.69 | 0.64 | 60 |
| 20 | 3.6 | 2.1 | 0.79 | 0.71 | 65 |
| 21 | 3 | 2 | 0.88 | 0.77 | 70 |
| 22 | 3.2 | 2.2 | 0.84 | 0.76 | 75 |
| 23 | 3.4 | 2.4 | 0.81 | 0.73 | 80 |
| 24 | 3.6 | 2.6 | 0.79 | 0.71 | 75 |
| 25 | 3.8 | 2.8 | 0.75 | 0.68 | 70 |

Тема 4

Угловая модуляция

Вопросы для самостоятельной подготовки

- Что такое угловая модуляция, частотная модуляция, фазовая модуляция?

- Выражение ЧМ колебания при модуляции чистым током.

- Индекс частотной модуляции.

- Выражение для мгновенной частоты ЧМ колебания.

- Связь между мгновенной частотой и фазой ЧМ колебания.

- Различия между частотой и фазой модуляции.

- Векторная диаграмма ЧМ колебания.

- Спектр при узкополосной ЧМ.

- Спектр при широкополосной ЧМ.

- Ширина спектра ЧМ сигнала.

- Дискретная частотная модуляция (аналитическое выражение, форма сигнала и его спектр).

- Дискретная фазовая модуляция (аналитическое выражение, форма сигнала и его спектр).

- Методы получения ЧМ сигнала.

- Статистическая модуляционная характеристика частотного модулятора.

- Как изменяется индекс модуляции при умножении частоты.

- Детектирование ЧМ сигналов и характеристика детектирования.

- Преимущества и недостатки частотной модуляции.

Задание 4.1 Заданно колебание, модулированное по частоте:

,

U0 =1

Это колебание можно характеризовать и как колебание, модулированное по фазе, если индекс фазовой модуляции МФ = М, а  М – индекс частотной модуляции.

Требуется:

- Определить для частотной модуляции частоту F, если для всех вариантов девиация частоты одинакова и составляет 50 кГц.

- Определить для случая М = МФ количество боковых частот и полосу частот, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями.

- Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями при уменьшении модулирующей частоты в n раз.

- Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями, амплитуда модулирующего сигнала увеличится в к раз по сравнению с п. 2.

- Рассчитать и построить для всех случаев спектральной диаграммы с соблюдением масштаба.

Исходные данные приведены в таблице 4.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 4.2.

| Номер варианта | М | n | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 1.8 |
| 2 | 6 | 2 | 2.1 |
| 3 | 5 | 2.5 | 2.4 |
| 4 | 4 | 3 | 3.5 |
| 5 | 3 | 4 | 3.2 |
| 6 | 4 | 3.5 | 3.3 |
| 7 | 5 | 2 | 2.3 |
| 8 | 6 | 2.5 | 2 |
| 9 | 7 | 2 | 15 |
| 10 | 7 | 1.5 | 1.3 |
| 11 | 6 | 2.5 | 2.2 |
| 12 | 5 | 2.2 | 1.8 |
| 13 | 4 | 2.5 | 3.1 |
| 14 | 4 | 3 | 1.8 |
| 15 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 16 | 4 | 3.2 | 2.5 |
| 17 | 5 | 2.3 | 2.1 |
| 18 | 5 | 2 | 1.9 |
| 19 | 6 | 2.1 | 2.3 |
| 20 | 7 | 1.4 | 1.6 |
| 21 | 7 | 1.3 | 2.1 |
| 22 | 6 | 2.2 | 1.9 |
| 23 | 6 | 2.2 | 1.7 |
| 24 | 5 | 3 | 1.7 |
| 25 | 4 | 3.3 | 2.7 |

Тема 5

Импульсная модуляция

Вопросы для самостоятельной подготовки

- Теорема Котельникова.

- Интервал дискретизации.

- Восстановление сигнала по отсчетам Котельникова.

- Виды импульсной модуляции.

- Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ), временная диаграмма и спектр АИМ.

- Широтно-импульсная модуляция (ШИМ), временная диаграмма и спектр ШИМ.

- Фазоимпульсная модуляция (ФИМ), временная диаграмма и спектр ФИМ.

- Импульсно-кодовая модуляция. Шум квантования и динамический диапазон линейной ИКМ.

- Преимущества и недостатки ИКМ.

- Дельта-модуляция. Искажения сигналов при дельта –модуляции.

Задания 5.1 и 5.2 выполняются всеми студентами без вариантов.

Задание5.1 Рассчитать и построить спектр амплитудно-модулированных импульсов, если среднее значение амплитуды импульсов 4В, амплитуда огибающей 3В, модуляция осуществляется с частотой 2 кГц, тактовая частота 8кГц, длительность импульсов 10мкс (при расчете ограничиться частотами спектра от 0 до 10 кГц).

Задание 5.2  Определить число градиаций  уровней сигнала 7-разрядной ИКМ (линейной) и величину шума квантования на выходе демодулятора для двух значений тактовой частоты (8 кГц и 16 кГц). Частота сигнала 3 кГц, частота среза фильтра 3.5 кГц, максимальное напряжение на выходе фильтра 2В.

Приложения

Приложение 1. Некоторые тригонометрические формулы

Приложение 2. Графики коэффициентов разложения косинусоидального импульса.

Приложение 3. Зависимость   V   от произведения   S R   для детектора класса С

Приложение 4. График функций Бесселя  γn (x)

Продолжение приложения 4