Задания на контрольную работу

- одну из категории «С»,

- одну из категории «К»,

- две из категории «Д».

Г- 0

П – 9

С – 6

Задача С1

Тема: Плоская статика

Жесткая рама (рис.1) закреплена в точке А шарнирно, а в точке D прикреплена к невесомому стержню под углом =45+5П (град). На раму действует пара сил с моментом M=C+1 (кН*м); сила F=п+г (кН), приложенная в точке В (если П=0...3), С (если П=4...6), Е (если П=7...9) под углом =5+5Г (град); распределенная нагрузка с интенсивностью q=г (кН/м) вдоль колена /ав/=1 (м) слева (если П=0…2),  /ВС/=2 (м)  снизу  (если П=3...5),  /СЕ/=Г+2 (м) справа (если П=6...7), /ЕD/=Г+3 (м) сверху (если П=8...9). Определить реакции в точках А и D.

Рис.1

Задача С2

Тема: Плоская статика

Две балки АВ и ВС (рис.2) в вертикальной плоскости весом P1=C+2 (кН) и Р2=Г+П (кН) соответственно скреплены шарнирами А, В и С под углом =5+4П (град) к горизонту. Найти реакции, возникающие в шарнирах А, В и С, если на конструкцию действует пара сил с моментом М=С+1 (кН*м); сосредоточенная сила F=С-П+Г (кН), приложенная перпендикулярно балке /АВ/=Г+1 (м) (если П=5...9), /ВС/=П+1 (м) (если П=0...4) в ее середине; распределенная нагрузка с интенсивностью q=Г (кН/м) вдоль балки АВ сверху (если П=0…1), или снизу (если П=2...4); вдоль балки ВС сверху (если П=5…6), или снизу (если П=7…9).

Рис.2

Задача СЗ

Тема: Пространственная статика

Коленчатый вал весом P=C+3 (кН) с центром масс в точке С закреплен в подшипниках А и О. Колена вала расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях. Силы F1=F2=ГхП (кН) приложены в серединах колен соответственно в точках Т и W, направлены под углами =70+5П (град) к плоскости xOy и =120 -5П (град) к вертикальной плоскости yOz. Найти реакции в опорах А и О, а также силу F3, которая параллельна плоскости xOz и приложена в точке D, если П=0; в точке В, если П=1; в точке Е, если П=2; в точке Н, если П=3; в точке К, если П=4; в точке L, если П=5; в точке Н, если П=6; в точке S, если П=7; в точке W, если П=8; в точке Т, если П=9; если угол наклона силы F3к прямой параллельной оси OZравен =5Г (град) и |OO1|=|АА2|=|DH|=|BE|=0,2 (м); |OC|=0,5 (м); |OA|=1 (м); |O1L|=|LD|=|HS|=|EN|=|BK|=|KA1|=0,05 (м).

рис.3

Задача К1

Тема: Кинематика точки

Точка М движется в плоскости хОу. Уравнения движения точки:

(см);  (см). Найти уравнение траектории точки у= =f(x); построить эту траекторию; для момента времени t=Г (с) определить и показать на рисунке положение точки; ее скорость; касательное, нормальное и полное ускорения; а также радиус кривизны траектории.

Задача К2

Тема: Вращательное движение твердого тела

Рис. 4

Определить скорости и ускорения всех точек механизма (рис.4), а также угловые скорости и угловые ускорения вращающихся тел при t=П (с), если известны радиусы: r2=0,2 (м), R2=0,4 (м), r3=0,3 (м), R3=0,5 (м), R4=0,6  (м). Еще известно, что Va=Г·(t +1) (м/с), если П=0; 2=П·t2+Г·t+С (рад), если П=1; VB=П·t2–С (м/с), если П=2; 3=Г·t3-С·t (рад), если П=3; VC=(С-Г)·t  (м/с), если П=4; 1=П·t2-С·t+Г (рад), если П=5; VD=(C-П)·t2-

-Г·t (м/с), если П=6; VE=Г·t-П (м/с), если П=7; VH=t3-Г·t2-C (м/с), если П=8; XA=t3-t2-

-Г·t-П (м), если П=9.

Задача КЗ

Тема: Плоское движение

Рис.5

Задача К4

Тема: Сложное движение точки

Круглая пластина (рис.6) радиуса R=0,1Г (м) вращается вокруг неподвижной оси О по закону  (рад).

Рис.6

Задача Д1

Тема: Динамика точки

Материальная точка массой m=Г (кг) движется в горизонтальной плоскости хОу под действием силы F=Fx·i+Fy·j, где Fx=(C+3) ·sin(Г·t) (кН);  Fy=(2C+56)·cos(Г·t) (кН). Определить уравнение движения точки, если начальные условия: x0=П+3 (м); y0=Г+4 (м); Vx0= С + 1(м/с); Vy0=0 (м/с).

Задача Д2

Тема: Теорема об изменении кинетического момента 
механической системы

Круглая пластина (рис.7) радиуса R=0,2·Г (м) и массой ml =C+9 (кг) вращается с угловой скоростью С- 49 (с-1) вокруг вертикальной оси z, проходящей через точку О перпендикулярно рис.7.

Рис.7

Задача ДЗ

Тема: Теорема об изменении кинетической энергии 
механической системы

Механическая система (рис.8) состоит из груза 1, ступенчатых шкивов 2 и 3 и катка 4 с радиусами: r2=0,2 (м); R2=0,4 (м); г3=0,3 (м); R3=0,4 (м);  R4=0,5 (м). Радиусы инерции 2 и 3 тел: i2=0,3 (м); i3=0,33 (м). Коэффициент трения груза 1 о плоскость f=0,1; коэффициент трения качения колеса 4 равен =0,002 (м). Система начинает движение из состояния покоя в направлении заданной силы F1=C+8 (кН) (если П=0…1) или в направлении обусловленном направлением вращения моментов M2= C+20 (кН*м)  (если П=2...3), М3= С+30 (кН*м) (если П=4...6) или М4=С+40 (кН*м) (если П=7...9). Определить скорость груза 1 в тот момент, когда его перемещение станет равным S=0,1·Г (м), если массы тел: m1=Г (кг); m2=2Г (кг); m3=П (кг); m4=Г·П (кг); а углы: =30+5П (град); =80–5П (град).

Рис.8

Задача Д4

Тема: Принцип Даламбера

Вал (рис.9), закрепленный вертикально в подпятнике А и в подшипнике В, вращается с постоянной угловой скоростью =С+50 (c-1), с валом в одной плоскости под углами =45+5Г (град) и =90–5П (град) к его оси жестко соединены однородный стержень /CD/=Г (м), массой m1=П (кг), и невесомый стержень /ЕМ/=П (м), на конце которого закреплена материальная точка М массой m2=Г (кг). Определить реакции в точках А и В, если /AС/=/CE/=/EB/=0,5·Г (м).

Рис.9

Задача Д5

Тема: Принцип возможных перемещений.

Механизм (рис.10), расположенный в горизонтальной плоскости, находится в равновесии. Определить значение силы Р, если Fl=С+6 (кН); F2=С+П (кН); F3=C+Г (кН); М1=П+Г (кНм); М2=С-П+Г (кНм); =45+5П (град); =90-5П (град); =20+5П (град); /O1A/=/AB/=/BC/=/BD/=1 (м).

Рис.10