# Общие методические указания по выполнению расчетно-графических работ

Перечень расчетно-графических работ приведен в табл.2

Таблица 2

Расчетно - графические работы

|  | № | Расчетно-графическая работа | Главы учебников |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Геометрические характеристики поперечных сечений стержней | [3], 2 [4], 2 |
|  | 2 | Определение усилий, напряжений и деформаций в элементах, работающих на растяжение и сжатие | [3], 3 [4], 3 |
|  | 3 | Внутренние усилия и напряжения в стержнях | [3], 7 [4], 7 |

Расчетно-графическую работу необходимо выполнять на листах чертежной или писчей бумаги формата А4 и оформить в виде папки с титульном листом. На титульном листе указываются: название работы, факультет, курс, группа, фамилия и инициалы студента, дата представления работы.

Перед решением каждой задачи нужно выписать ее условие с числовыми, а не буквенными данными, и дать чертеж с числовыми размерами, строго соблюдая масштаб. Решение должно сопровождаться краткими, последовательными и грамотными пояснениями и аккуратными схемами. При затруднениях встречающихся в ходе выполнения расчетно-графических работ, полезно обращаться к аналогичным задачам, имеющимся в учебниках.

Результаты расчетов, схемы и рисунки выполняются карандашом, шариковой ручкой или тушью на одной стороне листа формата А4. Все арифметические вычисления следует проводить с достаточной, но не излишней точностью.

Приветствуется выполнение всех расчетов, схем, рисунков при наличии необходимых навыков в электроном виде.

После выполнения расчетно-графической работы студент-заочник сдает ее на проверку преподавателю, через форму свободного ответа на учебном портале, в назначенное преподавателем время. При этом все рукописные листы необходимо отсканировать (сфотографировать) и упаковать в zip архив.

После получения проверенной работы студент должен исправить все ошибки с учетом всех сделанных замечаний. Исправления, выполненные на отдельных листах, следует вложить в соответствующие места отрецензированной работы. Отдельно от работы исправления не рассматриваются. Студент обязан сохранить до зачета и экзамена все выполненные и защищенные расчетно-графические работы.

# Указания к выбору варианта задания

При выполнении расчетно-графических работ варианты задач выбираются по номеру, соответствующему первой букве фамилии студента из таблицы:

РГР № 1 Геометрические характеристики поперечных сечений стержней

ЗАДАЧА № 1

Для сечений, имеющих одну ось симметрии, по схемам №11 при размерах, указанных в таблице 1, требуется определить:

1)     положение центра тяжести;

2)     положение главных центральных осей инерции и величины главных

моментов инерции.

ЗАДАЧА № 2

Для несимметричных сечений по схемам №27 при размерах, указанных в таблице  1, требуется:

1)     определить положение центра тяжести;

2)     вычислить осевые и центробежные моменты инерции относительно центральных осей;

3)     определить положение главных центральных осей инерции и величины главных моментов инерции;

4)     построить круг инерции и определить графически величины главных моментов инерции и направления главных центральных осей;

5)     сравнить результаты аналитического и графического расчетов.

Таблица 1

| № | Номер двутавра | Номер швеллера | Равнобокий уголок, мм | Неравнобокий уголок, мм | Лист, мм | а, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 40 | 36 | 200х200х16 | 250х160х12 | 350х16 | 11 |

РГР № 2 Определение усилий, напряжений и деформаций в элементах, работающих на растяжение и сжатие

Задача № 1

Для статически определимого стержня ступенчато постоянного сечения  по схеме №11 при осевых нагрузках и геометрических размерах по строке №5 требуется:

1.Определить опорную реакцию в месте закрепления стержня.

2.Вычислить значения продольных сил и нормальных напряжений в характерных сечениях и построить эпюры этих величин.

3.Найти величины абсолютных удлинений (укорочений) участков стержня и величину общего удлинения (укорочения) стержня в целом.

4.Определить значения осевых перемещений характерных сечений и построить эпюру осевых перемещений.

Таблица 1

| № | a, м | F, см2 | Р1, кН | Р2, кН | q1, кН/м | q2, кН/м | Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,2 | 28 | 30 | 20 | 16 | 8 | 0,7· 05 |

Задача № 2

Для статически неопределимой стержневой системы, состоящей из абсолютно жесткой балки AB и поддерживающих ее стальных стержней 1 и 2 по схеме №11 при геометрических размерах, соотношениях площадей поперечных сечений стержней F2/F1 и величине нормативной нагрузки Р, указанных в строке № 12 табл.2, требуется:

1.Определить расчетное значение нагрузки, приняв коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,2.

2.Определить усилия в стержнях системы. Собственную массу элементов стержневой системы не учитывать.

3.Подобрать сечения стрежней в виде двух стальных прокатных равнобоких уголков, используя метод расчета по предельным состояниям. При подборе сечений обеспечить заданное соотношение площадей F2/F1. Расчетное сопротивление по пределу текучести стали марки ВСТ3 принять равным 210 МПа, коэффициент условий работы γс = 0,9.

4.Определить величины нормальных напряжений в поперечных сечениях стержней и проверить выполнение условий прочности.

5.Определить величины удлинений стержней, приняв Е=2,1·105 МПа.

6.Определить нагрузку Рт, при которой в системе возникают первые пластические деформации, считая, что материал стержней следует диаграмме Прандтля и имеет предел текучести ?т = 240 МПа.

7.Определить разрушающую нагрузку Рразр, при которой система полностью исчерпывает свою несущую способность.

Таблица 2

| № | a, м | b, м | h, м | F2/F1 | Р, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 460 |

РГР № 3 Внутренние усилия и напряжения в стержнях

Задача № 1

Для стержней, балок и стержневых систем по заданию № 6,23,30 при числовых значениях размеров и нагрузок по строке № 3 (табл.2) требуется:

1.Определить опорные реакции;

2.Вычислить величины внутренних усилий в характерных сечениях и построить эпюры внутренних усилий.

3. Выполняются 3 задачи для балок с прямой осью:

1. Консоль.

2. 2х шарнирная балка.

3. 2х шарнирная балка с консолью.

Таблица 1

Таблица 2

| № | a, м | b, м | c, м | Р1, кН | Р2, кН | q1, кН/м | q2, кН/м | m, кН·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |

# Задача № 2

Рассчитать на прочность по методу предельных состояний двутавровую прокатную балку (схема №6 из задачи №1).

Материал балки сталь ВСт 3. Предел текучести σт = 240 МПа, расчетное сопротивление по пределу текучести R= 210 МПа, расчетное сопротивление при сдвиге Rs = 130 МПа. Коэффициент условий работы γс = 0,9. В табл. 2 приведены нормативные значения нагрузок. Коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,2.

1.Подобрать сечение балки из двутавра, используя условие прочности по первой группе предельных состояний.

2.Для сечения балки, в котором действует наибольший изгибающий момент, построить эпюру нормальных напряжений и проверить выполнение условия прочности по нормальным напряжениям.

Для сечения, в котором действует наибольшая поперечная сила, построить эпюру касательных напряжений и проверить выполнение условий прочности по касательным напряжениям.

3.Для сечения балки, в котором M и Q имеют одновременно наибольшие или достаточно большие значения, найти величины главных напряжений и положение главных площадок в стенке на уровне ее примыкания к полке.