Задание для контрольной работы по дисциплине

«Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники»

Выполнить вариантный расчёт газотурбинной установки с промежуточным воздухоохладителем (Рис. 1) и выбрать оптимальную степень сжатия в компрессоре. Использовать ряд значений степени сжатия в компрессоре высокого давления (КВД) : 4, 6, 8, 10, 12. Для расчёта использовать данные табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1

Исходные данные для расчёта, одинаковые для всех вариантов

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферная температура | Та | K | 288 |
| Атмосферное давление | Pa | МПа | 0,1013 |
| Коэффициент давления входного устройства | σВХ | - | 0,99 |
| Степень сжатия КНД |  | - | по варианту |
| Политропический КПД КНД | ηПКНД | - | 0,91 |
| Расход воздуха | GВ | кс/с | 60 |
| Степень охлаждения воздуха в ВО | θ | - | 0,84 |
| Коэффициент давления ВО | σВО | - | 0,97 |
| Степень сжатия КВД |  | - | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Политропический КПД КВД | ηПКВД | - | 0,89 |
| Температура за КС |  | К | по варианту |
| Средняя удельная теплоемкость топлива |  | кДж/(кг·К) | 2,847 |
| Стехиометрический коэффициент топлива | L | - | 16,7 |
| Температура топлива |  | К | 450 |
| КПД КС | ηКС | - | 0,97 |
| Теплотворная способность топлива | QТ | кДж/кг | 49310 |
| Коэффициент давления КС | σКС | - | 0,98 |
| Механический КПД турбин | ηМЕХ | - | 0,995 |
| Политропический КПД турбин | ηПТ | - | 0,9 |
| Коэффициент давления выходного устройства | σВЫХ | - | 0,99 |

Таблица 2

Индивидуальные исходные данные для расчёта по вариантам

| № варианта |  | ,К | № варианта |  | ,К | № варианта |  | ,К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1200 | 39 | 3 | 1300 | 77 | 4 | 1400 |
| 2 | 2 | 1250 | 40 | 3 | 1350 | 78 | 4 | 1450 |
| 3 | 2 | 1300 | 41 | 3 | 1400 | 79 | 4 | 1500 |
| 4 | 2 | 1350 | 42 | 3 | 1450 | 80 | 4 | 1550 |
| 5 | 2 | 1400 | 43 | 3 | 1500 | 81 | 4 | 1600 |
| 6 | 2 | 1450 | 44 | 3 | 1550 | 82 | 4,25 | 1200 |
| 7 | 2 | 1500 | 45 | 3 | 1600 | 83 | 4,25 | 1250 |
| 8 | 2 | 1550 | 46 | 3,25 | 1200 | 84 | 4,25 | 1300 |
| 9 | 2 | 1600 | 47 | 3,25 | 1250 | 85 | 4,25 | 1350 |
| 10 | 2,25 | 1200 | 48 | 3,25 | 1300 | 86 | 4,25 | 1400 |
| 11 | 2,25 | 1250 | 49 | 3,25 | 1350 | 87 | 4,25 | 1450 |
| 12 | 2,25 | 1300 | 50 | 3,25 | 1400 | 88 | 4,25 | 1500 |
| 13 | 2,25 | 1350 | 51 | 3,25 | 1450 | 89 | 4,25 | 1550 |
| 14 | 2,25 | 1400 | 52 | 3,25 | 1500 | 90 | 4,25 | 1600 |
| 15 | 2,25 | 1450 | 53 | 3,25 | 1550 | 91 | 4,5 | 1200 |
| 16 | 2,25 | 1500 | 54 | 3,25 | 1600 | 92 | 4,5 | 1250 |
| 17 | 2,25 | 1550 | 55 | 3,5 | 1200 | 93 | 4,5 | 1300 |
| 18 | 2,25 | 1600 | 56 | 3,5 | 1250 | 94 | 4,5 | 1350 |
| 19 | 2,5 | 1200 | 57 | 3,5 | 1300 | 95 | 4,5 | 1400 |
| 20 | 2,5 | 1250 | 58 | 3,5 | 1350 | 96 | 4,5 | 1450 |
| 21 | 2,5 | 1300 | 59 | 3,5 | 1400 | 97 | 4,5 | 1500 |
| 22 | 2,5 | 1350 | 60 | 3,5 | 1450 | 98 | 4,5 | 1550 |
| 23 | 2,5 | 1400 | 61 | 3,5 | 1500 | 99 | 4,5 | 1600 |
| 24 | 2,5 | 1450 | 62 | 3,5 | 1550 | 100 | 4,75 | 1200 |
| 25 | 2,5 | 1500 | 63 | 3,5 | 1600 | 101 | 4,75 | 1250 |
| 26 | 2,5 | 1550 | 64 | 3,75 | 1200 | 102 | 4,75 | 1300 |
| 27 | 2,5 | 1600 | 65 | 3,75 | 1250 | 103 | 4,75 | 1350 |
| 28 | 2,75 | 1200 | 66 | 3,75 | 1300 | 104 | 4,75 | 1400 |
| 29 | 2,75 | 1250 | 67 | 3,75 | 1350 | 105 | 4,75 | 1450 |
| 30 | 2,75 | 1300 | 68 | 3,75 | 1400 | 106 | 4,75 | 1500 |
| 31 | 2,75 | 1350 | 69 | 3,75 | 1450 | 107 | 4,75 | 1550 |
| 32 | 2,75 | 1400 | 70 | 3,75 | 1500 | 108 | 4,75 | 1600 |
| 33 | 2,75 | 1450 | 71 | 3,75 | 1550 | 109 | 5 | 1200 |
| 34 | 2,75 | 1500 | 72 | 3,75 | 1600 | 110 | 5 | 1250 |
| 35 | 2,75 | 1550 | 73 | 4 | 1200 | 111 | 5 | 1300 |
| 36 | 2,75 | 1600 | 74 | 4 | 1250 | 112 | 5 | 1350 |
| 37 | 3 | 1200 | 75 | 4 | 1300 | 113 | 5 | 1400 |
| 38 | 3 | 1250 | 76 | 4 | 1350 | 114 | 5 | 1450 |

Таблица 2 продолжение

Индивидуальные исходные данные для расчёта по вариантам

| № варианта |  | ,К | № варианта |  | ,К | № варианта |  | ,К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 5 | 1500 | 128 | 5,5 | 1250 | 141 | 5,75 | 1450 |
| 116 | 5 | 1550 | 129 | 5,5 | 1300 | 142 | 5,75 | 1500 |
| 117 | 5 | 1600 | 130 | 5,5 | 1350 | 143 | 5,75 | 1550 |
| 118 | 5,25 | 1200 | 131 | 5,5 | 1400 | 144 | 5,75 | 1600 |
| 119 | 5,25 | 1250 | 132 | 5,5 | 1450 | 145 | 6 | 1200 |
| 120 | 5,25 | 1300 | 133 | 5,5 | 1500 | 146 | 6 | 1250 |
| 121 | 5,25 | 1350 | 134 | 5,5 | 1550 | 147 | 6 | 1300 |
| 122 | 5,25 | 1400 | 135 | 5,5 | 1600 | 148 | 6 | 1350 |
| 123 | 5,25 | 1450 | 135 | 5,75 | 1200 | 149 | 6 | 1400 |
| 124 | 5,25 | 1500 | 137 | 5,75 | 1250 | 150 | 6 | 1450 |
| 125 | 5,25 | 1550 | 138 | 5,75 | 1300 | 151 | 6 | 1500 |
| 126 | 5,25 | 1600 | 139 | 5,75 | 1350 | 152 | 6 | 1550 |
| 127 | 5,5 | 1200 | 140 | 5,75 | 1400 | 153 | 6 | 1600 |

Рис 1. ГТУ с охлаждением в процессе сжатия

# Text boxes

КВД

КС

ТВД

СТ

Н

2

3

41

4

5

ВО

КНД

12

21

1

а