№24

Задача №1. Определить силу и точку ее приложения, действующую на плоскую поверхность на дне водоема глубиной м. Поверхность -  наклонена под углом град к дну.

Задача №2. Трубопровод, состоит из двух участков диаметрами 516х8мм, 420x6мм, абсолютной шероховатость = мм, 0,15мм, и длинами 100км,100км. Начальная, средняя и конечная геодезические отметки  м,  м,  м. Вязкость нефтепродукта   750кг/м3, 0,6сСт, скорость 1,0м/с, давление в конце трубопровода  1,0кПа. Определить расход, давление в начале и середине трубопровода

Какая связь существует между динамической, кинематической вязкостью? В каких единицах они измеряются? Как можно измерить вязкость жидкости?