Основы теории надежности
и надежность автомобиля

5. Варианты и содержание расчетных работ студентов

5.1. Варианты расчетных работ студентов

| № | Тема расчетной работы | Содержание работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет показателей надежности невосстанавливаемых объектов | 1. Определить расчетом вероятность безотказной работы и вероятность отказов технических объектовряжения по результатам испытаний партии . В течение 1 000 часов испытаний из строя вышло регуляторов. Варианты в табл. 1.1. 2. Определить частоту и интенсивность отказов в интервале времени 3 000…4 000 час, если на испытания поставлено при этом за первые 3 000 час из строя вышли спидометров, а за интервал 3 000…4 000 час – спидометров. Значения принять из табл. 1.2 3. Определить количественные характеристики критериев надежности датчиков давления и построить зависимости от времени, если испытания ведутся до полного отказа (предельного состояния). Количество отказов через каждые 100 час – табл. 1.3. 4. Определить вероятность безотказной работы , частоту отказов и среднюю наработку на отказ контроллеров микропроцессорной системы зажигания. Расчет вести для моментов времени: t равные 1 000, 2 000, 3 000 час, если закон распределения отказов подчиняется экспоненциальному закону, а интенсивность отказов в зависимости от варианта равна: 1 вариант – = 5 ·10 -5час, 2 – 6·10 -5 час, 3 – 7·10-5 час; 4 – 8·10-5; 5 – 9·10-5 час. |
| 2 | Расчет показателей надежности восстанавливаемых элементов | 1. Определить среднюю наработку на отказ Тср при проведении ускоренных испытаний 4-х генераторов. Наработка генераторов составила t1, t2, t3 и t4.За это время наблюдались отказы – и соответственно (см. табл.2.1). 2. Определить коэффициент готовности КТ изделия, имеющего среднюю наработку на отказ Тср и среднее время восстановления работоспособности ТВ. Величины Тср и ТВ приведены в табл. 2.2. 3. Определить вероятность отказа , вероятность безотказной работы Р(t), интенсивность отказа генераторной установки, если время до отказа подчиняется нормальному закону с параметрами среднего значения наработки до отказа Т0, среднее квадратическое отклонение для моментов времени работы составляет 4 000 ч, 6 000 ч, 8 000, 10 000 ч. Величины Т0 и приведены в табл. 2.3. |

6. Приложения для выполнения расчетных работ

Расчетная работа № 1

Цель работы:

1. Изучить показатели надежности невосстанавливаемых элементов.

2. Освоить расчетные методы получения численных значений показателей надежности для невосстанавливаемых элементов.

Пояснения к расчетам.

Надежность технических систем или элементов определяет недопустимость самопроизвольных изменений его технического состояния, которое проявляется в ухудшении качества функционирования и в потере его работоспособности. Теория надежности изучает критерии надежности элементов и систем в целом, методы анализа надежности и способы ее повышения.

Элементы подразделяют на невосстанавливаемые и восстанавливаемые. К невосстанавливаемым элементам автомобиля относят электродвигатели, аккумуляторные батареи и др. Для количественной оценки надежности невосстанавливаемых элементов применяют количественные критерии (показатели), из которых наиболее важными являются вероятность безотказной работы, вероятность отказов, частота отказов, интенсивность отказов, средняя наработка на отказ.

Поскольку отказы элементов являются случайными событиями, то их оценка и расчет проводят в соответствии с теорией вероятности и статистики.

Вероятность безотказной работы элемента в соответствии с теорией статистики определяется выражением:

(1.1),

где N(0) – число изделий в начале испытаний или эксплуатации;

n(t) – число отказавших изделий за время t.

При большом числе элементов N(0) статистическая оценка Pct(t) совпадает с вероятностной P(t).

Отказ и безотказная работа – события противоположные и несовместимые и связаны выражением:

(1.2),

а 	(1.3).

Частота отказов

(1.4),

где N((t) – число отказавших изделий в интервале времени (t, а в теории вероятности

(1.5).

Интенсивность отказов ((t) – является условной плотностью вероятности и определяется как отношение числа отказавших изделий к среднему числу исправных, работающих в данный отрезок времени:

(1.6),

где 	(1.7),

Ni – число работающих изделий а начале интервала времени (t;

Ni+1 – число работающих изделий в конце интервала времени (t.

(1.8),

а .	(1.9)

Средняя наработка до отказа T0 – это математическое ожидание наработки на отказ изделия до первого отказа:

(1.10),

где ti – время безотказной работы i-го изделия.

Отказы изделий АТЭ как случайные события подчиняются в основном экспоненциальному закону распределения по времени t, Вейбулла и нормальному.

Для экспоненциального закона распределения применимы следующие формулы:

(1.11)

Q(t)=1 – 	(1.12)

(1.13)

(1.14).

Порядок выполнения расчетов

1. При выполнении п1 задания для определения количественных значений Pct(t) и Qct(t) используют формулы 1.1, 1.2 и 1.3.

2. При расчетах по п.2 – формулы 1.4, 1.6, 1.7.

3. Расчеты по п.3 – формулы 1.1, 1.4, 1.6, 1.7.

4. Расчеты по п.4 – формулы 1.12, 1.2, 1.13 и 1.14.

5. По п.1,2 и 4 рассчитывают численные показатели P(t), Qct(t), a(t), ((t). По п.3 по таблицам с расчетными величинами P(t), a(t), ((t) строят графики этих показателей в функции времени.

Таблица 1.1

Варианты расчетов по 1 пункту задания

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(0) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| n | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

Таблица 1.2

Варианты по 2 пункту задания

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(0) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| n(t) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| N(t) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Таблица 1.3

Варианты по 3 пункту задания

| Вариант | Δt, час | 0- 100 | 100- 200 | 200- 300 | 300- 400 | 400- 500 | 500- 600 | 600- 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N(Δt) | 1 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 17 |
| 2 |  | 2 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| 3 |  | 3 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 |
| 4 |  | 4 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 5 |  | 5 | 90 | 75 | 55 | 50 | 40 | 35 |
| 6 |  | 6 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 |
| Вариант | Δt, час. | 700-800 | 800-900 | 900- 1000 | 1000-1100 | 1100- 1200 | 1200- 1300 | 1400- 1500 |
| 7 | N(Δt) | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 8 |  | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 9 |  | 32 | 32 | 25 | 20 | 26 | 28 | 32 |
| 10 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 11 |  | 30 | 28 | 28 | 23 | 20 | 25 | 33 |
| 12 |  | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 |

Контрольные вопросы 1 работы

1. Как определяется вероятность безотказной работы изделия?

2. Как по известной величине вероятности безотказной работы рассчитать вероятность отказа?

3. По какой формуле определяют частоту отказов?

4. Как по величине частоты отказов и вероятности безотказной работы рассчитать интенсивность отказов?

5. Как рассчитать интенсивность отказов при экспоненциальном законе распределения отказов?

Расчетная работа № 2

Цель расчета:

1. Изучить показатели надежности восстанавливаемых (ремонтируемых) изделий.

2. Освоить методы расчета численных значений показателей надежности для восстанавливаемых изделий.

Пояснения к расчетам

Параметры вероятности безотказной работы P(t) и вероятность отказа Q(t), интенсивность отказа ((t) распространяются на восстанавливаемые изделия только до первого отказа. Восстанавливаемые изделия характеризуются специфическими параметрами. Если установить, что испытания на надежность заканчиваются при числе отказов, достаточном для оценки надежности, то не учитывая времени на восстановление работоспособности восстанавливаемых изделий могут применяться параметр потока отказов и средняя наработка на отказ.

Параметр потока отказов:

(2.1),

где N(0) – число испытываемых изделий, - число отказавших изделий.

Средняя наработка на отказ одного изделия

Тср = 	(2.2.),

где ti – время исправной работы изделий между отказами; - число отказов за время t.

Для N испытываемых изделий

(2.3),

где tij – время работы j-го изделия между (i-1)-м и i-м отказами;

nj – число отказов за время t j-го изделия.

Поскольку для восстановления отказавшего изделия требуется время, то вводится понятие коэффициента готовности

(2.4),

где tГ – суммарное время исправной работы изделия;

tn – сумма суммарных времен вынужденного простоя.

В вероятностной форме оценки результатов испытаний

(2.5),

где ТВ – среднее время восстановления отказавших изделий, подчиняемых законам распределения по времени.

При нормальном законе распределения вероятность отказов равна:

(2.6),

где ( – среднеквадратическое отклонение;

(x – математическое ожидание, которое может быть принятым как средняя наработка до отказа Т0 = (x.

Вычисления Q(t) проводят, используя табличные значения интеграла Лапласа Ф(U) по формуле:

Q(t) = 0,5 + Ф(U)	(2.7),

где (2.8) из табл. 2.4.

Плотность вероятности отказов при нормальном законе распределения равна

(2.9),

а интенсивность отказов 	(2.10).

Таблица 2.1

Численные значения количества испытываемых изделий
и времени их наработки до отказа

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п1, шт. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| п2,шт. | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| п3, шт. | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 4n4, шт. | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| t1, ч | 980 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 2 200 | 3 000 |
| t2, ч | 1 020 | 2 100 | 1 600 | 1 700 | 2 500 | 3 100 |
| t3, ч | 1 060 | 2 200 | 1 400 | 1 300 | 2 300 | 2 400 |
| t4, ч | 1 100 | 2 150 | 1 200 | 1 400 | 2 000 | 2 400 |

Таблица 2.2

Численные значения средней наработки до отказа и среднего времени
восстановления отказа

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, ч | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 050 | 1 150 | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 350 |
| ТВ, ч | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 55 |

Таблица 2.3

Численные значения средней наработки до отказа
и среднего квадратического отклонения

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, ч | 8 100 | 8 000 | 8 200 | 8 300 | 8 400 | 8 500 |
| y, ч | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 500 | 4 500 |

Таблица 2.4

Значения интеграла Лапласа и функции Q(t)

| Ф(U) | Q(t) | Ф(U) | Q(t) | Ф(U) | Q(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,5 | - 1,6 | 0,066 | 0,8 | 0,788 |
| - 0,1 | 0,46 | - 1,7 | 0,044 | 0,9 | 0,816 |
| - 0,2 | 0,42 | - 1,8 | 0,036 | 1,0 | 0,841 |
| - 0,3 | 0,382 | - 2,0 | 0,023 | 1,2 | 0,886 |
| - 0,4 | 0,344 | - 2,2 | 0,014 | 1,3 | 0,903 |
| - 0,5 | 0,308 | - 2,4 | 0,008 | 1,4 | 0,919 |
| - 0,6 | 0,274 | - 2,6 | 0,006 | 1,5 | 0,933 |
| -0,7 | 0,242 | - 2,8 | 0,003 | 1,6 | 0,945 |
| - 0,8 | 0,212 | - 3,0 | 0,001 | 1,7 | 0,955 |
| - 0,9 | 0,184 | 0,1 | 0,54 | 1,8 | 0,964 |
| - 1,0 | 0,159 | 0,2 | 0,579 | 2,0 | 0,977 |
| - 1,1 | 0,136 | 0,3 | 0,618 | 2,2 | 0,986 |
| - 1,2 | 0,115 | 0,4 | 0,655 | 2,4 | 0,992 |
| - 1,3 | 0,097 | 0,5 | 0,691 | 2,6 | 0,995 |
| - 1,4 | 0,080 | 0,6 | 0,726 | 2,8 | 0,997 |
| -1,5 | 0,067 | 0,7 | 0,758 | 3,0 | 0,999 |

Порядок выполнения расчетов

1. По пункту 1 задания вычисления делают по формуле 2.3.

2. По пункту 2 – коэффициент готовности определяют по формуле 2.5

3. По пункту 3 задания – расчет U ведут по формуле 2.8, затем по таблице 2.4 по величине U определяют значения Ф(U) и по формуле 2.7 – Q(t). P(t) определяют по формуле 1.1 работы №1. ((t) рассчитывают по формуле 2.10, а f(t) – по формуле 2.9.

4. Отчет содержит численные значения показателей надежности.

Контрольные вопросы 2 работы

1. Как определяют параметр потока отказов?

2. Как определяют среднюю наработку на отказ восстанавливаемых изделий?

3. Что характеризует коэффициент готовности?

4. Как определяют вероятность безотказной работы и интенсивность отказов восстанавливаемых изделий при нормальном законе распределения отказов?