Министерство образования  Российской  Федерации

Красноярский государственный технический университет

# ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ЦЕПЕЙ

## Методические указания по контрольной  работе для  студентов радиотехнических специальностей

## Красноярск

1999

Основы теории цепей. Методические указания по контрольной работе для студентов радиотехнического факультета. Сост. В.И.Вепринцев; КГТУ.- Красноярск, 1999.- 56с.

##### Общие сведения

В контрольной работе «Основы теории цепей» следует произвести расчет переходных процессов в линейных электрических цепях изученными методами.

В работе приводится 100 вариантов задания. Вариант определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки студента. Если последняя и предпоследняя цифры нули, то нужно выполнять 100-й вариант.

Результаты выполнения контрольной работы оформляют в виде пояснительной записки, имеющей титульный лист, где указывают следующее: Министерство  общего  и  профессионального образования  Российской Федерации, Красноярский государственный технический университет, кафедра «Радиотехнические устройства СВЧ», фамилия, инициалы студента, номер зачетной книжки. В нижней части титульного листа указывают год, месяц и число окончания выполнения контрольной работы. Титульный лист оформляют на плотной бумаге форматом 297х210.

Материал в пояснительной записке рекомендуется излагать в том порядке, в каком выполняется контрольная работа.

В тексте записки формулы приводятся в  общем  виде и лишь затем в них подставляют числовые значения. Рядом с формулами делаются ссылки на соответствующие литературные источники.

Весь графический материал, приводимый в записке (схемы, графики и т.д.), рекомендуется выполнять на миллиметровой бумаге того же формата, что и листы пояснительной записки. Графический материал располагают в тех местах записки, к которым он относится. К иллюстрациям делают надписи с тематическим названием. В конце пояснительной записки приводят список использованной литературы.

Задание на контрольную работу

Задача. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (схемы цепей на рис. 1-20).  В цепи действует источник ЭДС. Параметры цепи даны в таблице 1. Требуется:

1. Определить зависимость тока от времени после коммутации в одной из ветвей цепи или напряжения на каком-либо элементе или между заданными точками схемы. Задачу следует решить двумя методами: классическим и операторным, если действует постоянная ЭДС.

- Заменив постоянную ЭДС в схеме гармонической, частота, амплитуда и начальная фаза которой для каждого варианта  даны  в таблице 2, решить задачу любым методом.

3. На основании полученных аналитических выражений построить графики искомой величины в функции времени в интервале от t=0 до t=3/|pmin|. Здесь |pmin|-меньший по модулю корень характеристического уравнения.  На графиках показать каждую экспоненту свободной составляющей, их сумму, а также принужденную составляющую после коммутации. Слева от оси ординат изобразить часть до коммутационной составляющей искомой величины (для постоянной и гармонической ЭДС отдельно).

4. Для данной цепи определить комплексную передаточную характеристику (комплексную передаточную проводимость или комплексный коэффициент передачи по напряжению); рассчитать и построить графики амплитудно-частотной и фазочастотной   характеристик.

5. Используя операторный метод, определить временные характеристики цепи: переходную h(t) и импульсную g(t) и построить их графики.

6. Используя интегралы Дюамеля, рассчитать и построить отклик цепи на импульсный сигнал, поданный на вход   вместо постоянной ЭДС. В таблице 3, в соответствии с номером варианта, указан номер рисунка, на котором приведена форма импульсного сигнала (рис.21-28), а также его амплитуда.

Примечание: 1. Длительность импульса принять равнойи=1/2|pmin|.

2.Сигналы на рис.27-28 содержат показательную функцию, где         и.

Рис. 1                                                                        Рис. 2

#### Рис. 3                                                                 Рис. 4

Рис. 5                                                                     Рис. 6

###### Рис. 7                                                                       Рис. 8

###### Рис. 9                                                                    Рис. 10

###### Рис. 11                                                                 Рис. 12

###### Рис. 13                                                                     Рис. 14

Рис. 15                                                             Рис. 16

###### Рис. 17                                                              Рис. 18

###### Рис. 19                                                              Рис. 20

###### Рис. 21                                                            Рис. 22

###### Рис. 23                                                            Рис. 24

Рис. 25                                                               Рис. 26

Рис. 27                                                               Рис. 28

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Номер |  |  |  | Сопротивление, Ом | Опреде- |
| вари- | рисунка | Е, В | L, мГн | С, мкФ |  |  |  |  | ляемый |
| анта |  |  |  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | параметр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 | i |
| 2 | 2 | 150 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | i1 |
| 3 | 19 | 100 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | i1 |
| 4 | 10 | 120 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | i1 |
| 5 | 3 | 100 | 50 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | i1 |
| 6 | 1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 1 | 4 | i1 |
| 7 | 11 | 120 | 10 | 10 | 10 | 90 | 1000 | 1000 | i1 |
| 8 | 18 | 200 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | i3 |
| 9 | 4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 25 | 25 | 0 | Uc |
| 10 | 17 | 300 | 5 | 4 | 10 | 20 | 10 | 20 | Uc |
| 11 | 20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 4 | 16 | 2 | Ur2 |
| 12 | 15 | 150 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | Uc |
| 13 | 6 | 30 | 1 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 0 | Uc |
| 14 | 7 | 200 | 10 | 10 | 100 | 0 | 50 | 100 | i1 |
| 15 | 12 | 100 | 1 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 | i1 |
| 16 | 16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 1 | 2 | i1 |
| 17 | 8 | 120 | 10 | 10 | 10 | 90 | 1000 | 1000 | i1 |
| 18 | 13 | 120 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | i1 |
| 19 | 9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | i1 |
| 20 | 14 | 50 | 1 | 100 | 2 | 8 | 10 | 10 | i1 |
| 21 | 5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 2 | UL |
| 22 | 2 | 150 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | i2 |
| 23 | 19 | 100 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | i3 |
| 24 | 10 | 120 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | i2 |
| 25 | 3 | 100 | 5 | 50 | 3 | 8 | 5 | 0 | Uc |
| 26 | 1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 2 | 3 | i2 |
| 27 | 11 | 120 | 10 | 10 | 20 | 80 | 1000 | 1000 | i2 |
| 28 | 18 | 20 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | i1 |
| 29 | 4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 20 | 30 | 0 | UL |
| 30 | 17 | 300 | 5 | 4 | 15 | 20 | 5 | 20 | i2 |
| 31 | 20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 17 | 3 | 2 | i1 |
| 32 | 15 | 150 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | i1 |
| 33 | 6 | 30 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 0 | i3 |
| 34 | 7 | 200 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | Ur3 |
| 35 | 12 | 100 | 1 | 10 | 5 | 20 | 4 | 0 | UL |
| 36 | 16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 2 | 4 | i2 |
| 37 | 8 | 120 | 10 | 10 | 20 | 80 | 1000 | 1000 | i2 |
| 38 | 13 | 120 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | i3 |
| 39 | 9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 | i2 |
| 40 | 14 | 50 | 1 | 100 | 3 | 7 | 10 | 10 | i2 |
| 41 | 5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 2 | Uc |
| 42 | 2 | 150 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | i3 |
| 43 | 19 | 100 | 1 | 10 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0 | i2 |
| 44 | 10 | 120 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ur3 |
| 45 | 3 | 100 | 5 | 50 | 6 | 8 | 2 | 0 | i3 |
| 46 | 1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 3 | 2 | UL |
| 47 | 11 | 120 | 10 | 10 | 30 | 70 | 1000 | 1000 | i3 |
| 48 | 18 | 200 | 1 | 20 | 12 | 2,4 | 2 | 0 | i2 |
| 49 | 4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 10 | 40 | 0 | i3 |
| 50 | 17 | 300 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 20 | i1 |
| 51 | 2 | 100 | 1 | 10 | 20 | 8 | 12 | 2 | UL |
| 52 | 15 | 150 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | i1 |
| 53 | 6 | 30 | 1 | 2,5 | 15 | 10 | 5 | 0 | i4 |
| 54 | 7 | 200 | 10 | 25 | 75 | 50 | 100 | 0 | Uc |
| 55 | 12 | 100 | 1 | 10 | 15 | 20 | 4 | 0 | i3 |
| 56 | 16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 3 | 3 | UL |
| 57 | 8 | 120 | 10 | 10 | 30 | 70 | 1000 | 1000 | i3 |
| 58 | 13 | 120 | 1 | 10 | 24 | 4,8 | 8 | 4 | i2 |
| 59 | 9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 25 | 50 | 15 | i3 |
| 60 | 14 | 50 | 1 | 100 | 4 | 6 | 10 | 10 | i3 |
| 61 | 5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | Ude |
| 62 | 2 | 150 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | UL |
| 63 | 19 | 100 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | UL |
| 64 | 10 | 120 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | UL |
| 65 | 3 | 100 | 5 | 50 | 1 | 8 | 7 | 0 | i2 |
| 66 | 1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 4 | 1 | Uc |
| 67 | 11 | 120 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | UL |
| 68 | 18 | 200 | 1 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | UL |
| 69 | 4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 30 | 20 | 0 | i1 |
| 70 | 17 | 300 | 5 | 4 | 6 | 20 | 14 | 20 | UL |
| 71 | 20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 11 | 9 | 2 | Uc |
| 72 | 15 | 150 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | i2 |
| 73 | 6 | 30 | 1 | 2,5 | 12 | 10 | 8 | 0 | i2 |
| 74 | 7 | 200 | 10 | 10 | 0 | 100 | 50 | 100 | UL |
| 75 | 12 | 100 | 1 | 10 | 7 | 20 | 4 | 0 | i2 |
| 76 | 16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 4 | 2 | Uc |
| 77 | 8 | 120 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | UL |
| 78 | 13 | 120 | 1 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | Uc |
| 79 | 9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | UL |
| 80 | 14 | 50 | 1 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | UL |
| 81 | 5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 16 | 1 | 2 | Uab |
| 82 | 2 | 150 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | Uc |
| 83 | 19 | 100 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Uc |
| 84 | 10 | 120 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | Uc |
| 85 | 3 | 100 | 5 | 50 | 4 | 8 | 4 | 0 | UL |
| 86 | 1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 5 | 0 | Ur1 |
| 87 | 11 | 120 | 10 | 10 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | Uc |
| 88 | 18 | 200 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | Uc |
| 89 | 4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 35 | 15 | 0 | i2 |
| 90 | 17 | 300 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 20 | Ur1 |
| 91 | 20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 13 | 7 | 2 | i2 |
| 92 | 15 | 150 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 8 | Ur4 |
| 93 | 6 | 30 | 1 | 2,5 | 8 | 10 | 12 | 0 | UL |
| 94 | 7 | 200 | 10 | 10 | 75 | 25 | 50 | 100 | i2 |
| 95 | 12 | 100 | 1 | 10 | 13 | 20 | 4 | 0 | Uc |
| 96 | 17 | 200 | 1 | 20 | 12 | 2,4 | 2 | 0 | i2 |
| 97 | 8 | 120 | 10 | 10 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | Uc |
| 98 | 13 | 120 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | UL |
| 99 | 9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 18 | 50 | 22 | Uc |
| 100 | 14 | 50 | 1 | 100 | 6 | 4 | 10 | 10 | Uc |

|  |  | Таблица 2 |  |  |  | Продолжение табл.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Е, В | Частота, | Фаза, |  | Номер | Е, В | Частота, | Фаза, |
| варианта |  | Гц | град. |  | варианта |  | Гц | град. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100 | 1600 | 30 |  | 51 | 100 | 3200 | 40 |
| 2 | 150 | 3200 | 10 |  | 52 | 150 | 3200 | 70 |
| 3 | 100 | 1600 | 45 |  | 53 | 30 | 6400 | 15 |
| 4 | 120 | 3200 | 95 |  | 54 | 200 | 800 | 30 |
| 5 | 100 | 640 | 15 |  | 55 | 100 | 3200 | 35 |
| 6 | 50 | 32 | 120 |  | 56 | 50 | 80 | 40 |
| 7 | 120 | 80 | 75 |  | 57 | 120 | 320 | 45 |
| 8 | 200 | 1600 | 60 |  | 58 | 120 | 1600 | 50 |
| 9 | 100 | 1600 | 25 |  | 59 | 200 | 3200 | 55 |
| 10 | 300 | 1600 | 85 |  | 60 | 50 | 640 | 60 |
| 11 | 100 | 3200 | 145 |  | 61 | 100 | 1600 | 65 |
| 12 | 150 | 3200 | 35 |  | 62 | 150 | 3200 | 70 |
| 13 | 30 | 6400 | 75 |  | 63 | 100 | 1600 | 75 |
| 14 | 200 | 800 | 65 |  | 64 | 120 | 3200 | 80 |
| 15 | 100 | 3200 | 90 |  | 65 | 100 | 640 | 85 |
| 16 | 50 | 80 | 95 |  | 66 | 50 | 320 | 90 |
| 17 | 120 | 320 | 45 |  | 67 | 120 | 80 | 95 |
| 18 | 120 | 1600 | 60 |  | 68 | 200 | 1600 | 100 |
| 19 | 200 | 3200 | 120 |  | 69 | 100 | 1600 | 45 |
| 20 | 50 | 640 | 15 |  | 70 | 300 | 1600 | 110 |
| 21 | 100 | 1600 | 45 |  | 71 | 100 | 3200 | 115 |
| 22 | 150 | 3200 | 15 |  | 72 | 150 | 3200 | 120 |
| 23 | 100 | 1600 | 85 |  | 73 | 30 | 6400 | 125 |
| 24 | 120 | 3200 | 35 |  | 74 | 200 | 800 | 130 |
| 25 | 100 | 640 | 20 |  | 75 | 100 | 3200 | 135 |
| 26 | 50 | 320 | 145 |  | 76 | 50 | 80 | 140 |
| 27 | 120 | 80 | 50 |  | 77 | 120 | 320 | 145 |
| 28 | 20 | 1600 | 15 |  | 78 | 120 | 1600 | 150 |
| 29 | 100 | 1600 | 55 |  | 79 | 200 | 3200 | 155 |
| 30 | 300 | 1600 | 125 |  | 80 | 50 | 640 | 160 |
| 31 | 100 | 3200 | 30 |  | 81 | 100 | 1600 | 165 |
| 32 | 150 | 3200 | 50 |  | 82 | 150 | 3200 | 170 |
| 33 | 30 | 6400 | 75 |  | 83 | 100 | 1600 | 175 |
| 34 | 200 | 800 | 20 |  | 84 | 120 | 3200 | 185 |
| 35 | 100 | 3200 | 15 |  | 85 | 100 | 640 | 195 |
| 36 | 50 | 80 | 115 |  | 86 | 50 | 320 | 210 |
| 37 | 120 | 320 | 150 |  | 87 | 120 | 80 | 310 |
| 38 | 120 | 1600 | 15 |  | 88 | 200 | 1600 | 15 |
| 39 | 200 | 3200 | 45 |  | 89 | 100 | 1600 | 20 |
| 40 | 50 | 640 | 50 |  | 90 | 300 | 1600 | 25 |
| 41 | 100 | 1600 | 55 |  | 91 | 100 | 3200 | 30 |
| 42 | 150 | 3200 | 25 |  | 92 | 150 | 3200 | 35 |
| 43 | 100 | 1600 | 75 |  | 93 | 30 | 6400 | 40 |
| 44 | 120 | 3200 | 20 |  | 94 | 200 | 800 | 45 |
| 45 | 100 | 640 | 15 |  | 95 | 100 | 3200 | 50 |
| 46 | 50 | 320 | 115 |  | 96 | 200 | 1600 | 50 |
| 47 | 120 | 80 | 55 |  | 97 | 120 | 320 | 60 |
| 48 | 200 | 1600 | 50 |  | 98 | 120 | 1600 | 75 |
| 49 | 100 | 1600 | 35 |  | 99 | 200 | 3200 | 80 |
| 50 | 300 | 1600 | 45 |  | 100 | 50 | 640 | 135 |

|  |  | Таблица 3 |  |  | Продолжение табл. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Номер рисунка |  |  | Номер | Номер рисунка |  |
| вари- | с графиком | Um, B |  | вари- | с графиком | Um, B |
| анта | U1(t) |  |  |  | анта | U1(t) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 21 | 100 |  | 51 | 21 | 100 |
| 2 | 22 | 150 |  | 52 | 28 | 150 |
| 3 | 23 | 100 |  | 53 | 26 | 30 |
| 4 | 24 | 120 |  | 54 | 24 | 200 |
| 5 | 25 | 100 |  | 55 | 22 | 100 |
| 6 | 26 | 50 |  | 56 | 27 | 50 |
| 7 | 27 | 120 |  | 57 | 25 | 120 |
| 8 | 28 | 200 |  | 58 | 23 | 120 |
| 9 | 22 | 100 |  | 59 | 21 | 200 |
| 10 | 23 | 300 |  | 60 | 28 | 50 |
| 11 | 24 | 100 |  | 61 | 26 | 100 |
| 12 | 25 | 150 |  | 62 | 24 | 150 |
| 13 | 26 | 30 |  | 63 | 22 | 100 |
| 14 | 27 | 200 |  | 64 | 21 | 100 |
| 15 | 28 | 100 |  | 65 | 28 | 100 |
| 16 | 21 | 50 |  | 66 | 27 | 50 |
| 17 | 23 | 120 |  | 67 | 25 | 120 |
| 18 | 25 | 120 |  | 68 | 23 | 200 |
| 19 | 27 | 200 |  | 69 | 21 | 100 |
| 20 | 22 | 50 |  | 70 | 26 | 300 |
| 21 | 24 | 100 |  | 71 | 24 | 100 |
| 22 | 26 | 150 |  | 72 | 22 | 150 |
| 23 | 28 | 100 |  | 73 | 28 | 30 |
| 24 | 21 | 120 |  | 74 | 27 | 200 |
| 25 | 22 | 100 |  | 75 | 25 | 100 |
| 26 | 23 | 50 |  | 76 | 24 | 50 |
| 27 | 24 | 120 |  | 77 | 22 | 120 |
| 28 | 25 | 200 |  | 78 | 21 | 120 |
| 29 | 26 | 100 |  | 79 | 23 | 200 |
| 30 | 27 | 300 |  | 80 | 26 | 50 |
| 31 | 28 | 100 |  | 81 | 28 | 100 |
| 32 | 27 | 150 |  | 82 | 27 | 150 |
| 33 | 26 | 30 |  | 83 | 25 | 100 |
| 34 | 25 | 200 |  | 84 | 23 | 120 |
| 35 | 24 | 100 |  | 85 | 21 | 100 |
| 36 | 23 | 50 |  | 86 | 26 | 50 |
| 37 | 22 | 120 |  | 87 | 24 | 120 |
| 38 | 21 | 120 |  | 88 | 22 | 200 |
| 39 | 28 | 200 |  | 89 | 21 | 100 |
| 40 | 27 | 50 |  | 90 | 28 | 300 |
| 41 | 26 | 100 |  | 91 | 27 | 100 |
| 42 | 25 | 150 |  | 92 | 25 | 150 |
| 43 | 24 | 100 |  | 93 | 26 | 30 |
| 44 | 23 | 120 |  | 94 | 24 | 200 |
| 45 | 22 | 100 |  | 95 | 23 | 100 |
| 46 | 21 | 50 |  | 96 | 27 | 200 |
| 47 | 24 | 120 |  | 97 | 22 | 120 |
| 48 | 27 | 200 |  | 98 | 28 | 120 |
| 49 | 25 | 100 |  | 99 | 27 | 200 |
| 50 | 23 | 300 |  | 100 | 21 | 50 |