Задание

Необходимо написать программы выполнения арифметических операций для МК48 и МК51, сравнив эффективность их работы. Можно не сравнивать их эффективность, просто написать программу, которая бы решала эти примеры ниже. Варианты выражений для вычисления:

1. 14/7+2*3-1

2. 4*5+2-9/3

3. 3+40/10-2*3

4. 8*5-12/2+1

Нужно выполнить эти 4 варианта, вот пример выполнения работы

Пример работы:

Пример работы для МК48  всЁ решение примера  в одном файле,   (6*8)(25/5)-24

.org 0000h

mov r2,#0 (умножение)

mov r1,#6

mov r0,#8

mo:	add a,r1

jnc m1

inc r2

m1:	djnz r0,mo

mov r3,a

mov r2,#0

mov r0,#25 (деление)

mov r1,#5

mov a,r0

m3:	cpl a

add a,r1

cpl a

jc kon

mov r0,a

inc r2

jmp m3

kon:	nop

mov a,r3         (вычитание)

add a,r2

mov r0,#24

cpl a

add a,r0

cpl a

.end