анализ линейных электрических цепей при гармоническом воздействии.

Работа № 2

1.  Исходные данные

1.1.  На рисунке (см.вариант) представлена схема замещения линейной электрической цепи.

1.2.  В таблице заданы параметры элементов и вовдействующие на цепь идеальные источники э.д.с. и тока.

2.  Задание

2.1.  При разомкнутом ключе "К".

2.1.1. Символическим методом рассчитать токи и напряжения

ветвей.

2.1.2. Составить балансы активной и реактивной мошности.

2.1.3.  На комплексной плоскости построить в масштабе совмещённую векторную диаграмму токов и напряжении.

2.1.4.  Определить показание ваттметра активной мощности, пользуясь символическим методом, выражением  U*I*COS Y и векторной диаграммой п.2.1.3.

2.1.5.  Определить входную и передаточную проводимость по отношению к ветви схемы, выбираемой произвольно.

2.2.  При замкнутом ключе "К".

2.2.1. Рассчитать токи и напряжения ветвей методом контурных токов, оперируя комплексными токами и напряжениями.

Таблица. Исходные данные для расчетов

| №вар | е | j | C | C1 | C2 | L | L1 | L2 | R | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | мкФ | мкФ | мкФ | мГн | мГн | мГн | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 70,5cos(wt) | 2.81sin(wt) | 637 | 300 | - | - | - | 15.9 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | 637 | 300 | - | - | - | 15.9 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 169cos(wt-) | 5.74 sin(wt+) | 637 | 300 | - | - | - | 15.9 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | 637 | 300 | - | - | - | 15.9 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | 637 | 300 | - | - | - | 15.9 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 70.5 cos(wt) | 2.81sin(wt) | - | 400 | 100 | 15.9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 7 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | - | 400 | 100 | 15.9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 8 | 169 cos(wt-) | 5.74 sin(wt+) | - | 400 | 100 | 15.9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 9 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | - | 400 | 100 | 15.9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 10 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | - | 400 | 100 | 15.9 | - | 115 | 10 | 6 | 3 |
| 11 | 70,5cos(wt) | 2.81sin(wt) | 637 | - | - | - | 15.9 | 25.5 | 5 | 10 | 6 |
| 12 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | 637 | - | - | - | 15.9 | 25.5 | 5 | 10 | 6 |
| 13 | 169 sin(wt-) | 5.74 sin(wt+) | 637 | - | - | - | 15.9 | 25.5 | 5 | 10 | 6 |
| 14 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | 637 | - | - | - | 15.9 | 25.5 | 5 | 10 | 6 |
| 15 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | 637 | - | - | - | 15.9 | 25.5 | 5 | 10 | 6 |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 70,5cos(wt) | 2.81sin(wt) | - | 400 | - | 31.8 | - | 25.5 | 10 | 6 | 6 |
| 17 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | - | 400 | - | 31.8 | - | 25.5 | 10 | 6 | 6 |
| 18 | 169cos(wt-) | 5.74 sin(wt+) | - | 400 | - | 31.8 | - | 25.5 | 10 | 6 | 6 |
| 19 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | - | 400 | - | 31.8 | - | 25.5 | 10 | 6 | 6 |
| 20 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | - | 400 | - | 31.8 | - | 25.5 | 10 | 6 | 6 |
| 21 | 70.5 cos(wt) | 2.81sin(wt) | 400 | - | 796 | - | 95.5 | - | 6 | - | 3 |
| 22 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | 400 | - | 796 | - | 95.5 | - | 6 | - | 3 |
| 23 | 169 cos(wt-) | 5.74 sin(wt+) | 400 | - | 796 | - | 95.5 | - | 6 | - | 3 |
| 24 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | 400 | - | 796 | - | 95.5 | - | 6 | - | 3 |
| 25 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | 400 | - | 796 | - | 95.5 | - | 6 | - | 3 |
| 26 | 70,5cos(wt) | 2.81sin(wt) | - | 159 | 637 | - | 25.5 | 12.7 | - | 6 | 3 |
| 27 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | - | 159 | 637 | - | 25.5 | 12.7 | - | 6 | 3 |
| 28 | 169 sin(wt-) | 5.74 sin(wt+) | - | 159 | 637 | - | 25.5 | 12.7 | - | 6 | 3 |
| 29 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | - | 159 | 637 | - | 25.5 | 12.7 | - | 6 | 3 |
| 30 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | - | 159 | 637 | - | 25.5 | 12.7 | - | 6 | 3 |
| 31 | 70,5cos(wt) | 2.81sin(wt) | - | - | 637 | 19.1 | - | 31.9 | - | 10 | 10 |
| 32 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | - | - | 637 | 19.1 | - | 31.9 | - | 10 | 10 |
| 33 | 169 sin(wt-) | 5.74 sin(wt+) | - | - | 637 | 19.1 | - | 31.9 | - | 10 | 10 |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | - | - | 637 | 19.1 | - | 31.9 | - | 10 | 10 |
| 35 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | - | - | 637 | 19.1 | - | 31.9 | 4 | 10 | 10 |
| 36 | 70.5 cos(wt) | 2.81sin(wt) | - | 318 | - | - | - | 25.5 | 4 | 10 | 6 |
| 37 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | - | 318 | - | - | - | 25.5 | 4 | 10 | 6 |
| 38 | 169 cos(wt-) | 5.74 sin(wt+) | - | 318 | - | - | - | 25.5 | 4 | 10 | 6 |
| 39 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | - | 318 | - | - | - | 25.5 | 4 | 10 | 6 |
| 40 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | - | 318 | - | - | - | - | 4 | 10 | 6 |
| 41 | 70,5cos(wt) | 2.81sin(wt) | - | 318 | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 42 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | - | 318 | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 43 | 169 sin(wt-) | 5.74 sin(wt+) | - | 318 | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 44 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | - | 318 | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 45 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | - | 318 | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 |
| 46 | 70,5cos(wt) | 2.81sin(wt) | - | 637 | - | - | - | 25.5 | 3 | - | 6 |
| 47 | 141 sin(wt+) | 5.62 cos(wt-) | - | 637 | - | - | - | 25.5 | 3 | - | 6 |
| 48 | 169 sin(wt-) | 5.74 sin(wt+) | - | 637 | - | - | - | 25.5 | 3 | - | 6 |
| 49 | 281 sin(wt-) | 11.2 cos(wt-) | - | 637 | - | 19.1 | - | 25.5 | 3 | - | 6 |
| 50 | 310,2 cos(wt-) | 13.5 sin(wt+) | - | 637 | - | 19.1 | - | 25.5 | 3 | - | 6 |

Рис. Расчетные схемы по вариантам

( Каждая схема по строкам для 5  вариантов.)

2.2.2. Построить в масштабе на комплексной плоскости совмещённые векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму.

2.2.3. Определить показание ваттметра активной мощности аналитически и с помощью диаграмм п. 2.2.2.

2.2.4. Рассчитать токи и напряжения ветвей, используя в качестве исходного выражения выражение напряжения между узлами.

2.2.5. Составить интегродифференциальное уравнение электрического равновесия и записать его в общем виде для наружного контура.

3. При замкнутом ключе "К" для ветви, ток которой указан на представленной схеме, рассчитать величину тона методом эквивалентного источника.

Для рассматриваемого автономного активного двухполюсника построить в масштабе круговую диаграмму тока и, пользуясь ею,  графическую зависимость тока от сопротивления.