Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Институт электроэнергетики и информатики

Кафедра микропроцессорной управляющей вычислительной техники

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ»

для студентов заочной формы обучения

направления подготовки  051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)

профиля подготовки «Энергетика»

профилизации «Компьютерные технологии автоматизации и управления»

Екатеринбург

РГППУ

2013

Задания и методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Функциональные узлы цифровых устройств». Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2013. 14 с.

| Авторы: | канд. техн. наук, доцент | А.А. Карпов |
| --- | --- | --- |
|  | старший преподаватель | Т.П. Телепова |
| Рецензент: | Канд. пед. наук, доцент | Е.Д. Шабалдин |

Одобрены на заседании кафедры микропроцессорной управляющей вычислительной техники. Протокол от 31 января 2013 г. № 5.

| Заведующий кафедрой микропроцессорной управляющей вычислительной техники |  | С.Б. Петров |
| --- | --- | --- |

Рекомендованы к печати методической комиссией Института электроэнергетики и информатики РГППУ. Протокол от 11 февраля 2013 г. №6.

| Председатель методической комиссии ЭлИн |  | А.О. Прокубовская |
| --- | --- | --- |

© ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2013

© А.А. Карпов, Т.П. Телепова, 2013

# Введение

Курсовая работа по дисциплине «Функциональные узлы цифровых устройств» является одной из форм самостоятельной учебной деятельности студентов по использованию и углублению знаний и умений, полученных на лекционных и лабораторных занятиях. В процессе выполнения курсовой работы студенты приобретают полезный для их будущей профессии опыт применения современных электронных компонентов при разработке электронных устройств, а также опыт оформления технической документации.

Важным моментом при выполнении курсовой работы является самостоятельная оценка варианта решения конкретной задачи схемотехни-ческого проектирования. Курсовая работа является творческим трудом студента, развивающим навыки проектно-конструкторской деятельности.

Основные задачи проведения курсовой работы:

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Функциональные узлы цифровых устройств»;

- выработка навыков и умений пользования технической справочной литературой и нормативно-технической документацией;

- развитие навыков самостоятельной работы;

- подготовка студентов к выполнению задач дипломного проектирования.

Порядок выполнения курсовой работы:

- ознакомление с поставленной задачей и исходными данными;

- детальная проработка варианта решения поставленной задачи;

- выбор элементной базы разрабатываемого устройства;

- выполнение необходимых расчетов и построение принципиальной схемы устройства;

- оформление пояснительной записки и графической части;

Для выполнения курсовой работы, в разделе 4, приведен список рекомендуемой справочной литературы, однако можно пользоваться и другими имеющимися в распоряжении источниками справочной информации.

- Постановка задачи и исходные данные к выполнению курсовой работы

Курсовая работа состоит в разработке устройства формирования управляющих сигналов с «жесткой» логикой работы. Структурная схема устройства приведена на рисунке 1.

Y1

Тактовые                                                       Y2       Управляющие

импульсы, Ти                                                  Y3            сигналы

Y4

Y5

Импульс начальной

установки, Ту

Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Устройство должно содержать генератор тактовых импульсов, рассчитанный на заданную частоту, и формирователь, вырабатывающий в цикле из восьми тактов работы генератора, пять управляющих сигналов с заданными временными диаграммами. Устройство должно работать циклически, последовательно повторяя вид сигналов в каждом цикле из восьми тактов. Необходимо также предусмотреть начальную установку устройства при запуске, чтобы после подачи питающего напряжения на микросхемы и элементы устройства, выработка управляющих сигналов начиналась с первого рабочего такта.

Выбор исходных данных к выполнению курсовой работы:

- выберите из таблицы 1, в соответствии с заданным вариантом, значение частоты тактовых импульсов генератора и номера временных диаграмм управляющих сигналов, которые должен реализовать формирователь.

- вид временных диаграмм управляющих сигналов, в соответствии с их номерами, приведен на рисунке 2.

Таблица 1 – Значение частоты тактовых импульсов генератора и номера

временных диаграмм управляющих сигналов по вариантам

| Номер варианта | Частота тактовых импульсов генератора, МГц | Номера временных диаграмм управляющих сигналов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 1, 2, 3, 4, 11 |
| 2 | 2,7 | 3, 4, 5, 6, 13 |
| 3 | 0,4 | 5, 6, 7, 8, 15 |
| 4 | 2,5 | 7, 8, 9, 10, 16 |
| 5 | 0,6 | 1, 2, 9, 10, 14 |
| 6 | 2,3 | 2, 3, 4, 5, 12 |
| 7 | 0,8 | 4, 5, 6, 7, 14 |
| 8 | 2,1 | 6, 7, 8, 9, 16 |
| 9 | 1,0 | 1, 8, 9, 10, 15 |
| 10 | 1,9 | 1, 2, 3, 10, 13 |
| 11 | 1,2 | 1, 3, 5, 7, 12 |
| 12 | 1,7 | 2, 4, 6, 8, 11 |
| 13 | 1,4 | 3, 5, 7, 9, 11 |
| 14 | 1,5 | 4, 6, 8, 10, 12 |
| 15 | 1,6 | 1, 5, 7, 9, 13 |
| 16 | 1,3 | 2, 6, 8, 10, 14 |
| 17 | 1,8 | 1, 4, 7, 10, 16 |
| 18 | 1,1 | 3, 6, 7, 8, 15 |
| 19 | 2,0 | 5, 8, 9, 10, 13 |
| 20 | 0,9 | 2, 3, 7, 10, 11 |
| 21 | 2,2 | 4, 8, 9, 10, 12 |
| 22 | 0,7 | 1, 5, 6, 8, 14 |
| 23 | 2,4 | 2, 4, 9, 10, 16 |
| 24 | 0,5 | 1, 3, 7, 9, 15 |
| 25 | 2,6 | 2, 5, 6, 7, 16 |
| 26 | 0,3 | 4, 7, 8, 9, 14 |
| 27 | 2,8 | 2, 6, 9, 10, 12 |
| 28 | 3,4 | 1, 6, 8, 10, 11 |
| 29 | 3,0 | 4, 5, 9, 10, 13 |
| 30 | 3,2 | 3, 6, 8, 10, 15 |

|  | Такты работы формирователя управляющих сигналов |
| --- | --- |
| Tи | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 |
| Y1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2 – Временные диаграммы управляющих сигналов в

цикле  из восьми тактов

- Методические указания к разработке устройства формирования управляющих сигналов

Генератор тактовых импульсов можно построить на отдельных инвертирующих логических элементах или использовать готовый в интегральном исполнении. В случае использования в генераторе кварцевого резонатора необходимо указать его тип в таблице спецификации элементов (см. приложение Б).

Формирователь управляющих сигналов может быть построен на основе кольцевого распределителя, вырабатывающего опорные сигналы, с последующей их обработкой на логических элементах. Вид кольцевого распределителя при использовании счетчика, например К1533ИЕ5 и дешифратора К1533ИД7, представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Кольцевой распределитель на основе

счетчика и дешифратора

Кольцевой распределитель можно также построить и на основе многорежимного сдвигающего регистра, если регистр закольцован и предварительно параллельно загружен единственной единицей, которая последовательно сдвигается от разряда к разряду.

На рисунке 4 представлен схемный фрагмент формирования из опорных сигналов управляющего сигнала, например Y6 (см. рисунок 2), с исполь-зованием логического элемента 8И–НЕ (К1533ЛА2).

Рисунок 4 – Схемный фрагмент формирования

управляющего сигнала Y6

Аналогичным образом можно сформировать и остальные управляющие сигналы. При формировании одного из управляющих сигналов: Y11, Y12, Y13, Y14, Y15 или Y16), наряду с опорными сигналами следует использовать и сигнал с генератора тактовых импульсов.

Формирователь управляющих сигналов можно построить и на основе счетчика и мультиплексоров. Однако в этом случае возрастают аппаратурные затраты. Формирование управляющего сигнала Y6 на основе счетчика К1533ИЕ5 и мультиплексора К1533КП7 приведено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Формирование управляющего сигнала Y6

на основе счетчика и мультиплексора

При разработке формирователя могут быть также использованы микросхемы ПЛМ и ПЗУ. В этом случае необходимо выполнить таблицу «прошивки» микросхем.

Возможны также и другие варианты построения формирователя, схемотехника которого зависит от конкретных особенностей вида заданных временных диаграмм управляющих сигналов и творческих способностей разработчика.

При разработке желательно использовать микросхемы одноименной серии, учитывая их нагрузочные характеристики. В случае использования микросхем разноименных серий необходимо выполнить их правильное электрическое сопряжение.

- Требования к содержанию и оформлению курсовой работы

Курсовая работа должна содержать графическую часть (принципиальную электрическую схему разработанного устройства) и пояснительную записку с титульным листом, выполненным в соответствии с приложением А.

Принципиальная схема устройства должна быть изображена на листе форматом 297 × 420 (А3) и выполнена в соответствие с правилами ЕСКД на выполнение принципиальных электрических схем цифровой вычислительной техники (ГОСТ 2.709 – 81).

Лист с принципиальной схемой должен иметь стандартные периферийные рамки (слева – 20 мм.; справа, сверху и снизу – 5 мм.), основную надпись (штамп) в правом нижнем углу (ГОСТ 2.104 – 60) и перечень используемых микросхем и электрических элементов, оформленный в виде таблицы спецификации, размещенной над штампом (ГОСТ 2.104 – 68). Вид таблицы спецификации и основной надписи приведен в приложении Б.

Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать:

- временные диаграммы тактового сигнала и управляющих сигналов, соответствующие заданному варианту;

- расчет тактового генератора на заданную частоту импульсов;

- расчет устройства начальной установки;

- условные графические обозначения, характеристики и параметры микросхем и электронных элементов, использованных в разработанном устройстве;

- краткое описание принципа работы устройства;

- список использованных справочных источников.

- Справочная литература к выполнению курсовой работы

Основная литература:

Безуглов Д.А. Цифровые устройства и микропроцессоры / Д.А. Безуглов, И.В. Калиенко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 468 с. : ил.

Микушин А.В. Цифровые устройства и микропроцессоры: Учебное пособие. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. – 832 с. : ил.

Ткаченко Ф. А. Электронные приборы и устройства : учебник для студентов вузов / Ф.А. Ткаченко. - Москва : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2011. – 681 с. : ил.

Дополнительная литература:

Аванесян Г.Р., Левшин В.П. Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ: Справочник. – М.: Машиностроение, 1993. – 256 с.: ил.

Никитин В.А. Схемотехника интегральных схем ТТЛ, ТТЛШ и КМОП. – М.: НИЯУ МИФИ, 2010. – 64 с.: ил.

Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Цифровые устройства: Учебное пособие для втузов. – СПб.: Политехника, 1996. – 885 с.

Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 528 с.: ил.

Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П.П. Мальцев, Н.С. Долидзе, М.И. Критенко и др. – М.: Радио и связь, 1994. – 240 с.: ил.

Юшин А.М. Цифровые микросхемы для электронных устройств: Справ. для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1993. – 176 с.: ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец оформления титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Институт электроэнергетики и информатики

Кафедра микропроцессорной управляющей вычислительной техники

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ

Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине

«Функциональные узлы цифровых устройств»

051000.62     016. ПЗ

## Разработчик:

## студент группы КТэ –101                                       А.В. Ткачев

## Руководитель работы:

## канд. техн. наук, доцент                                          В.И. Нестеров

## Екатеринбург

2013

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Образец выполнения таблицы спецификации

| 15 |  | Поз. обоз-начения | Наименование | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | DD1 | Счетчик К555ИЕ5 | 1 |  |
|  |  | DD2 | Мультиплексор К555КП7 | 5 |  |
|  | R1, R2 | Резистор МЛТ – 0,25 – 430 Ом ± 5 % | 5 |  |
| 20 | 110 | 10 |  |
| 185 |

Образец выполнения основной надписи

|  | 7 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 051000.62 000000 016 Э3 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство формирования управляющих сигналов Схема электрическая принципиальная | Литера | Масса | Масш. |
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработал | Ткачев А.В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил | Нестеров В.И |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т. контр. |  |  |  |  | Лист 1 | Листов 1 |
|  |  |  |  |  | Курсовая работа | РГППУ Кафедра МТ группа КТэ - 101 |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |
|  | Утвердил |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 23 | 15 | 10 | 70 | 50 |
| 185 |

Задания и методические указания к выполнению

курсовой работы по дисциплине

##### «Функциональные узлы цифровых устройств»

Подписано в печать _________. Формат 60(84/16. Бумага для множ. аппаратов.

Печать плоская. Усл. печ. л. ___. Уч.-изд. л.____. Тираж ____ экз. Заказ № ____.

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

Ризограф ФГАОУ ВПО РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

# Text boxes

Формирователь управляющих сигналов

Генератор тактовых импульсов

Устройство начальной установки

Генератор тактовых импульсов

| Цикл | Цикл |
| --- | --- |
| Такты работы формирователя | Тракты |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т1 | Т2 | Т3 |

DC  Q0

D0          Q1

D1          Q2

D2          Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

&

E1

E2

E3

С1  СТ   Q0

C2          Q1

&           Q2

R1          Q3

R2

Устройство начальной установки

1

| Цикл |
| --- |
| Такты работы формирователя |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 |

Y6

| Цикл |
| --- |
| Такты работы формирователя |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 |

&

1

Y6

D0   MUX

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

А0

А1

А2

Е

| Цикл |
| --- |
| Такты работы формирователя |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 |

Генератор тактовых импульсов

1

C1   CT

Q0

C2           Q1

Q2

&             Q3

R1

R2           Q3

Устройство начальной установки

Номер

варианта

Шифр

специальности