Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Институт электроэнергетики и информатики

Кафедра микропроцессорной управляющей вычислительной техники

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИГНАЛОВ»

для студентов всех форм обучения

направления подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)

профиля подготовки «Энергетика»

Екатеринбург

РГППУ

2013

Задания и методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Основы теории сигналов». Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2013. 18 с.

Авторы:           канд. техн. наук, доцент                    А.А. Карпов

старший преподаватель                    Г.Л. Нечаева

Одобрены на заседании кафедры микропроцессорной управляющей вычислительной техники. Протокол от          февраля 2013 г. №    .

Заведующий кафедрой

микропроцессорной управляющей

вычислительной техники                                               С.Б. Петров

Рекомендованы к печати методической комиссией Института электроэнергетики и информатики РГППУ. Протокол от     февраля 2013 г. №   .

Председатель методической комиссии ЭлИн               А.О. Прокубовская

©ФГАУ ВПО «Российский

государственный профессионально-

педагогический университет», 2013

©А.А. Карпов, Г.Л. Нечаева, 2013

ВВЕДЕНИЕ

Контрольная работа по дисциплине «Основы теории сигналов» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль Энергетика, профилизация Компьютерные технологии автоматизации и управления.

Выполнение контрольной работы является одной из форм самостоятельной работы студентов и имеет важное значение при изучении дисциплины «Основы теории сигналов».

Целью контрольной работы является закрепление у студентов изученного теоретического материала и формирование практических навыков применения методов математического представления, анализа и обработки сигналов.

Контрольная работа включает в себя выполнение трёх заданий, охватывающих наиболее важные вопросы дисциплины. В каждом из предложенных заданий содержится 30 вариантов исходных данных, номера которых задаются преподавателем.

Задания по контрольной работе сопровождаются методическими указаниями, краткими теоретическими сведениями, необходимыми для выполнения задания, и примерами конкретного выполнения.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнить требования по её оформлению:

- контрольная работа должна иметь титульный лист, оформленный в соответствии с приложением А;

- выполнению каждого задания должны предшествовать постановка задачи и исходные данные, соответствующие заданному варианту;

- работа должна быть оформлена грамотно и аккуратно;

- контрольная работа должна быть зарегистрирована в деканате.

ЗАДАНИЕ 1

Рассчитайте энергию и среднюю мощность детерминированного сигнала. Математическая модель сигнала по вариантам приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные к выполнению задания 1

| № варианта | Математическая модель сигнала |
| --- | --- |
| 1 | , 0≤ t ≤ 3 cек. |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 | 0≤ t ≤2cек. |
| 8 |  |
| 9 | , 0 ≤ t ≤ 1 cек. |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 | 0≤ t ≤ 1 cек. |

(продолжение таблицы 1)

| № варианта | Математическая модель сигнала |
| --- | --- |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 | , 1 сек. ≤ t ≤ 2 cек. |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 | 2 сек. ≤ t ≤ 4 cек. |
| 27 | , 0≤ t ≤3cек. |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |

Методические указания к выполнению задания

В теории сигналов энергия и средняя мощность сигнала, заданного на интервале [t1, t2], определяются выражениями:

где и  – соответственно энергия и средняя мощность сигнала;  математическое выражение описывающее вид сигнала; и  соответственно начальный и конечный моменты времени области определения сигнала.

Например, наблюдается сигнал вида:

Величину энергии сигнала на рассматриваемом интервале времени можно записать в виде:

Сведя интегрирование к табличным формулам получим:

Средняя мощность сигнала на интервале времени

определится равной:

ЗАДАНИЕ 2

Построить амплитудную спектральную диаграмму гармонических составляющих для периодической последовательности прямоугольных импульсов, приведенной на рисунке 1. Амплитуда D,  длительность τ и период следования импульсовТ приведены по вариантам в таблице 2.

Рисунок 1 – Последовательность прямоугольных импульсов

Таблица 2 – Исходные данные к выполнению задания 2

| № варианта | Амплитуда импульсов D, усл. ед. | Длительность импульсов τ, сек. | Период импульсов T,сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 8 | 3 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | 8 | 2 | 3 |
| 11 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | 7 | 3 | 8 |
| 15 | 6 | 2 | 7 |

(продолжение таблицы 2)

| № варианта | Амплитуда импульсов D, усл. ед. | Длительность импульсов τ, сек. | Период импульсов T,сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 7 | 6 | 8 |
| 20 | 5 | 1 | 6 |
| 21 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 2 | 5 | 6 |
| 23 | 3 | 2 | 8 |
| 24 | 6 | 4 | 10 |
| 25 | 1 | 5 | 8 |
| 26 | 5 | 3 | 5 |
| 27 | 8 | 1 | 6 |
| 28 | 5 | 1 | 2 |
| 29 | 4 | 2 | 3 |
| 30 | 2 | 6 | 7 |

Методические указания к выполнению задания

Спектральное представление периодических сигналов, описываемых функциейудовлетворяющей условиям Дирихле, основано на  разложении функции в гармонический ряд Фурье, в тригонометрической форме имеющий вид:

где  является частотой первой гармонической составляющей (частотой первой гармоники) или основной частотой. Частоты  при называют частотами высших гармоник сигнала. Коэффициенты , в рассматриваемой форме ряда Фурье, определяются по формулам:

Заданный сигнал в соответствии с рисунком 1 на интервале времени

описывается функцией:

Поскольку сигналпредставляет собой четную функцию, то гармонический ряд Фурье в тригонометрической форме будет содержать только постоянную и косинусоидальные составляющие:

В этом случае коэффициенты ряда можно определить из выражений:

С целью оценки содержания каждой гармоники в общем гармоническом спектре сигнала, наиболее удобной является форма ряда Фурье, имеющая вид:

где  и  соответственно амплитуда и фаза  n-ой гармоники.

Амплитуды и фазы гармоник связаны с коэффициентами  и  тригонометрической формы ряда Фурье соотношениями:

С учетом четности функции, описывающей заданный сигнал, коэффициенты  для  Амплитуды гармонических составляющих в этом случае определятся из выражений:

По результатам расчета амплитуд гармонических составляющих, соответствующих определённым частотам, строится амплитудная спектральная диаграмма сигнала. Например, на рисунке 3 приведена амплитудная спектральная диаграмма  гармонических составляющих последовательности прямоугольных импульсов, имеющих амплитуду   = 1, длительность τ = 2 сек. и период Т = 4 сек.

Рисунок 3 – Амплитудная спектральная диаграмма гармонических составляющих последовательности прямоугольных импульсов

ЗАДАНИЕ 3

- Определить интервал и частоту дискретизации аналогового сигнала при коэффициенте запаса kи принятой максимальной частоте гармонической составляющей в спектре сигнала .

- Определить уровни и граничные значения интервалов квантования сигнала при допустимой погрешности квантования  и максимальном значении величины сигнала .

Значения величин: , ,kи  приведены по вариантам в таблице 3.

Таблица 3 – Исходные данные к выполнению задания 3

| № варианта | Коэффициент запаса k | Принятая максимальная частота гармонической составляющей кГц | Допустимая погрешность квантования , % от | Максимальное значение величины сигнала усл. единиц. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 100 | 2 | 25 |
| 2 | 1,8 | 120 | 1 | 18 |
| 3 | 2,2 | 300 | 3,5 | 40 |
| 4 | 3,0 | 180 | 5 | 120 |
| 5 | 3,5 | 200 | 1,5 | 28 |
| 6 | 1,6 | 250 | 4,0 | 40 |
| 7 | 1,9 | 260 | 2,3 | 32 |
| 8 | 2,1 | 320 | 1,8 | 24 |
| 9 | 2,0 | 350 | 3,2 | 46 |
| 10 | 3,1 | 160 | 2,1 | 22 |
| 11 | 2,6 | 150 | 3,4 | 52 |
| 12 | 2,3 | 130 | 4,2 | 62 |
| 13 | 1,7 | 210 | 1,6 | 20 |
| 14 | 3,2 | 340 | 3,8 | 60 |
| 15 | 2,4 | 380 | 2,4 | 36 |
| 16 | 2,5 | 190 | 4,8 | 80 |
| 17 | 3,6 | 330 | 4,3 | 58 |
| 18 | 4,0 | 390 | 1,4 | 16 |
| 19 | 2,8 | 310 | 4,5 | 90 |
| 20 | 4,2 | 270 | 3,1 | 38 |
| 21 | 3,3 | 410 | 2,5 | 32 |
| 22 | 2,9 | 110 | 4,3 | 86 |
| 23 | 2,7 | 360 | 1,2 | 15 |
| 24 | 3,4 | 420 | 4,6 | 75 |
| 25 | 4,1 | 400 | 3,5 | 54 |
| 26 | 3,8 | 350 | 2,6 | 36 |
| 27 | 5,0 | 220 | 1,3 | 16 |

(окончание таблицы 3)

| № варианта | Коэффициент запаса k | Принятая максимальная частота гармонической составляющей кГц | Допустимая погрешность квантования , % от | Максимальное значение величины сигнала усл. единиц. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 3,5 | 140 | 2,8 | 45 |
| 29 | 2,6 | 340 | 3,6 | 48 |
| 30 | 4,3 | 230 | 1,6 | 18 |

Методические указания к выполнению задания

Переход от аналогового представления сигнала к дискретному связан с его дискретизацией по времени и квантованием по уровню. В простейшем случае переход к функции дискретного аргумента выполняется путем отсчетов функции в определенные дискретные моменты времени . В результате функциязаменяется последовательностью своих отсчетов  Внастоящее время наиболее широко применяется равномерная дискретизация, при которой интервал (шаг) дискретизации  остается неизменным. На рисунке 4 приведён пример равномерной дискретизации аналогового сигнала.

Рисунок 4 – Равномерная дискретизация аналогового сигнала

Для расчета интервала дискретизациичасто используется теорема о дискретизации сигнала, известная как теорема Котельникова, которая определяет правило дискретизации: всякий непрерывный сигнал x(t), обладающий ограниченным спектром частот, не содержащим частот выше, чем  полностью определяется своими дискретными значениями в моменты отсчета, отстоящими друг от друга во времени на интервалы:

В этом случае дискретный сигнал полностью может быть восстановлен по формуле, называемой рядом Котельникова:

где  – частота дискретизации сигнала.

Из теоремы Котельникова следует, что частота дискретизации должна отвечать условию(условие Найквиста), в противном случае возникает эффект наложения или подмены частот, который является причиной погрешности при восстановлении сигнала.

Теорема Котельникова предполагает ограниченный спектр частот и бесконечную протяженность во времени (надо знать все прошлые и будущие значения), тогда как реальный сигнал имеет конечную длительность и неограниченный частотный спектр. В этом случае применение теоремы Котельникова дает несколько завышенную частоту. На практике частоту дискретизации устанавливают по соотношению:

где – принятая максимальная частота в спектре сигнала, а k – коэффициент запаса. В зависимости от типа сигнала коэффициент запаса обычно имеет значения от 1,5 до 6. Например, определим интервал и частоту дискретизации сигнала, имеющего принятую максимальную спектральную частоту 100 кГц при коэффициенте запаса равном два:

Квантование сигнала состоит в том, что диапазон изменения значений сигнала  разбивается наинтервалов (квантов, шагов квантования):

Внутри каждого интервала квантования выбирается значение , называемое уровнем квантования. Любое из значений сигнала  принадлежащее i-му интервалу квантования, заменяется значением , в результате чего исходная функция  аппроксимируется ступенчатой функцией  с некоторой ошибкой. Рассматриваемое преобразование сигнала, приведено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Квантование сигнала по уровню

Для уменьшения погрешности квантования уровень квантования выбирают в середине кванта, при этом максимальная погрешность, оцениваемая по наибольшему отклонению, определится из выражения:

Например, необходимо определить уровни и граничные значения интервалов квантования сигнала при допустимой погрешности квантования  и максимальном значении величины сигнала .

Определяем значение величины интервала квантования:

Количество уровней квантования  определится из выражения:

Округляя полученный результат до ближайшего большего целого числа, значение величины  определится равным 12.  На основании полученных результатов определяются уровни и границы интервалов квантования сигнала, значения которых сводятся в таблицу 4.

Таблица 4 – Значения уровней и границ интервалов квантования сигнала

| № уровня квантования сигнала | Значение уровня квантования сигнала , усл. ед. | Граничные значения интервалов квантования, усл. ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 0 | 9 |
| 2 | 13,5 | 9 | 18 |
| 3 | 22,5 | 18 | 27 |
| 4 | 31,5 | 27 | 36 |
| 5 | 40,5 | 36 | 45 |

(окончание таблицы 4)

| № уровня квантования сигнала | Значение уровня квантования сигнала , усл. ед. | Граничные значения интервалов квантования, усл. ед. |
| --- | --- | --- |
| 6 | 49,5 | 45 | 54 |
| 7 | 58,5 | 54 | 63 |
| 8 | 67,5 | 63 | 72 |
| 9 | 76,5 | 72 | 81 |
| 10 | 85,5 | 81 | 90 |
| 11 | 94,5 | 90 | 99 |
| 12 | 103,5 | 99 | 108 |

ЛИТЕРАТУРА К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вадутов О.С. Математические основы обработки сигналов: учебное пособие. – Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 212 с.

Теория электрической связи: учебное пособие / К.К. Васильев, В.А. Глушков, А.В. Дормидонтов, А.Г. Нестеренко; под. Общ. Ред. К.К. Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 452 с.

Яковлев А.Н. Основы теории сигналов в примерах, упражнениях и заданиях: учебное пособие. – Изд-во НГТУ, 2012. – 472 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец оформления титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Институт электроэнергетики и информатики

Кафедра микропроцессорной управляющей вычислительной техники

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Основы теории сигналов»

051000.62

## Вариант № ____

Выполнил:

студент группы  ЗКТэ – 201С                                  Семин С.А.

Проверил:

старший преподаватель                                            Нестеров В.И.

Екатеринбург

2013

Задания и методические указания к выполнению

контрольной работы по дисциплине

##### «Основы теории сигналов»

Подписано в печать _________. Формат 60(84/16. Бумага для множ. аппаратов.

Печать плоская. Усл. печ. л. ___. Уч.-изд. л.____. Тираж ____ экз. Заказ № ____.

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

# Text boxes

D

0

1,0

0,637

0,5

0,212

0,127              0,091

0

Шифр

направления подготовки и квалификации