МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра судовых энергетических установок

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К выполнению расчетно-графических заданий

по курсу: «Техническая термодинамика»

для студентов дневной формы обучения

специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»

по направлению 6.070104 «Морской и речной транспорт»

образовательно-квалификационного уровня «бакалавр»

Керчь, 2008

Автор:

ст. преподаватель кафедры судовых энергетических установок КГМТУ Богатырева Е.В.

Рецензенты: канд. техн. наук, доцент кафедры судовых

энергетических установок КГМТУ Горбенко А.Н.;

директор УТЦ КГМТУ Чуб О.П.

Методические указания рассмотрены и одобрены на

заседании кафедры судовых энергетических установок

КМТИ. Протокол № 6  от 19 декабря  2008 г.

Методические указания рассмотрены и одобрены ученым

советом КМТИ. Протокол № 6  от  26 июня 2009 года

( Керченский государственный морской технологический университет

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| задание 1………………………………………………………………….. | 5 |
| задание 2………………………………………………………………….. | 8 |
| задание 3………………………………………………………………….. | 12 |
| задание 4………………………………………………………………….. | 13 |
| задание 5………………………………………………………………….. | 14 |
| задание 6………………………………………………………………….. | 16 |
| задание 7………………………………………………………………….. | 17 |
| задание 8………………………………………………………………….. | 18 |
| задание 9………………………………………………………………….. | 20 |
| задание 10……………………………………………………………….. | 21 |
| Рекомендуемая литература……………………………………………… | 22 |
| Приложение А……………………………………………………………. | 23 |
| Приложение Б……………………………………………………………. | 24 |
| Приложение В……………………………………………………………. | 25 |
| Приложение Д …………………………………………………………… | 26 |
| Приложение Ж…………………………………………………………… | 27 |
| Приложение З……………………………………………………………. | 28 |
| Приложение К……………………………………………………………. | 29 |
| Приложение Л……………………………………………………………. | 30 |
| Приложение М…………………………………………………………… | 31 |
| Приложение Н……………………………………………………………. | 32 |
| Приложение П……………………………………………………………. | 33 |
| Приложение Р……………………………………………………………. | 34 |

введение

Данные  методические рекомендации  разработаны для оказания помощи студентам в процессе выполнения расчетно-графических заданий (дневное отделение) и  контрольной  работы (заочное отделение). Для каждого задания составлен план решения и приведена рекомендуемая литература с указанием параграфов и страниц.

Решая контрольные задания, нужно соблюдать следующие требования:

- При выполнении задания следует полностью записать его условие, выписать исходные данные, зачертить графики процессов, циклов.

- Термодинамические процессы и циклы следует изображать в - и - диаграммах с указанием направления процессов, подвода и отвода теплоты.

- Решение сопровождать краткими пояснениями (какая величина определяется, по какой формуле, какие величины подставляются в формулу) и подробными вычислениями. После записи формулы в символических обозначениях подставить числовые значения и только затем записать ответ.

- Вычисления производить  в развернутом виде с обязательными ссылками на использованную литературу и справочные материалы с указанием номеров таблиц, рисунков. Например: [2, табл. 2, с. 26].

- В конце работы приводится список использованной литературы.

Работы, выполненные с нарушением требований или небрежно оформленные, на рецензию не принимаются.

Требования к оформлению РГЗ

- При выполнении задания следует полностью записать его условие, выписать исходные данные, зачертить графики процессов, циклов.

- Термодинамические процессы и циклы следует изображать в - и - диаграммах с указанием направления процессов, подвода и отвода теплоты.

- Решение сопровождать краткими пояснениями (какая величина определяется, по какой формуле, какие величины подставляются в формулу) и подробными вычислениями. После записи формулы в символических обозначениях подставить числовые значения и только затем записать ответ.

- Вычисления производить  в развернутом виде с обязательными ссылками на использованную литературу и справочные материалы с указанием номеров таблиц, рисунков. Например: [2, табл. 2, с. 26].

текст должен быть оформлен на стандартных листах формата  А4 (210 х 297 мм) со стандартной рамкой и основной надписью 15 мм. по высоте.

Титульный лист выполняется по форме, приведенной в Приложении А.

Каждую задачу следует начинать с нового листа с основной надписью 40 мм. При этом не допускается выделять отдельный лист только под  условие задания. Каждое оформленное таким образом задание сдается  на проверку преподавателю в течение семестра, а затем защищается студентом.

Работы, выполненные с нарушением требований или небрежно оформленные, на рецензию не принимаются.

задание 1

Смесь идеального газа массой m, заданная объемными долями и занимающая объем V1, нагревается при постоянном давлении от температуры t1 до температуры t2, а затем охлаждается при постоянном объеме до исходной температуры t1.

Определить давление и конечный объем смеси, работу расширения, теплоту и изменение энтропии 1 кг смеси. Указать, какое манометрическое давление будет иметь газовая смесь в конце изобарного нагрева и изохорного охлаждения, если барометрическое давление равно Рб.

Расчет проиллюстрировать изображением процессов  в vP- и sT-диаграммах. Задачу решать с учетом нелинейной зависимости теплоемкостей газа от температуры.

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 1

Таблица 1

| Предпос-ледняя цифра шифра | m, кг | V1, м3 | Рб, мм.рт.ст. | Послед- няя цифра шифра | t1, (C | t2, (C | Объемные доли газовой смеси, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N2 | О2 | СО2 | Н2О | СО | Н2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 27 | 20 | 765 | 0 | 50 | 100 | 70 | 10 | ? | - | 10 | - |
| 1 | 32 | 28 | 760 | 1 | 100 | 200 | 50 | ? | 10 | 30 | - | - |
| 2 | 34 | 35 | 755 | 2 | 150 | 300 | - | - | 50 | ? | 30 | 10 |
| 3 | 36 | 32 | 750 | 3 | 200 | 400 | 50 | - | 20 | - | ? | 10 |
| 4 | 42 | 37 | 745 | 4 | 250 | 500 | ? | 20 | - | - | 15 | 25 |
| 5 | 44 | 50 | 740 | 5 | 300 | 600 | 40 | 25 | ? | - | 20 |  |
| 6 | 46 | 21 | 735 | 6 | 350 | 700 | - | - | 20 | 30 | ? | 30 |
| 7 | 30 | 35 | 730 | 7 | 400 | 800 | 15 | 45 | - | ? | 20 | - |
| 8 | 47 | 38 | 770 | 8 | 450 | 900 | 50 | - | - | 20 | 20 | ? |
| 9 | 50 | 42 | 775 | 9 | 500 | 1000 | 20 | - | 40 | ? | 30 | - |

Методические указания

В задаче рассматривается смесь газа, параметры которой изменяются в изохорном и изобарном процессах. Прежде, чем приступать к решению задания, следует  изобразить процессы в  и координатах.

Затем следует произвести расчет газовой смеси, т.е. определить:

- объемную долю компонента, обозначенного в табл.1 исходных данных знаком «?»;

- молярную массу смеси;

- удельную газовую постоянную смеси;

- массовые доли компонентов

Пользуясь соотношением параметров для изохорного и изобарного процессов,  определяют конечный объем и давление газовой смеси, манометрическое давление в конце изобарного нагрева и изохорного охлаждения. Следует обратить внимание, что барометрическое давление  задано в миллиметрах ртутного столба.

Для вычисления подведенной и отведенной теплоты следует вычислить изобарные и изохорные теплоемкости смеси, которые рассчитываются через теплоемкость компонентов смеси. Теплоемкости компонентов смеси приведены в Приложениях В-М. В случае нелинейной зависимости теплоемкости от температуры теплоемкость компонентов смеси вычисляют по формуле:

(1)

где - средняя теплоемкость i – го компонента смеси в интервале температур от  до , кДж/кг∙К;

, - средние теплоемкости компонента в интервале температур от 0 до   оС  и от 0 до  оС соответственно.

Средняя массовая теплоемкость газовой смеси:

(2)

где - массовая доля компонента смеси.

Теплота, расходуемая на нагрев смеси от  до оС (кДж/кг):

.					(3)

При известном значении изобарной теплоемкости  для нахождения изохорной теплоемкости  может быть использовано уравнение Майера:

(4)

где - массовая изобарная теплоемкость, кДж/кг∙К;

- массовая изохорная теплоемкость, кДж/кг∙К;

- удельная газовая постоянная, кДж/кг∙К.

Изменение энтропии   (кДж/кг∙К) в процессах вычисляется по формуле:

.					(5)

Контрольные вопросы

- Как определить объемные доли компонентов газовой смеси, если известны массовые?

- Вычислите средние массовые и объемные теплоемкости для заданного компонента газовой смеси вашего варианта в интервале t1- t2, считая зависимость теплоемкости от температуры линейной.

Литература: [1], 3.1-3.9, 4.2,4.3,5.1-5.6, 6.4, 6.5  или [6], 3.1-3.4, 6.1-6.2, 7.1-7.3; [7], гл.II, с.16-19, гл.III, с.28-30, гл.IV, с.36-41, гл. VI, с. 67, 68, 72, 73.

задание 2

Сухой воздух массой 1 кг совершает прямой термодинамический цикл, состоящий из четырех последовательных термодинамических процессов.

Требуется:

1. Рассчитать давление

Р, удельный объем  v, температуру воздуха Т для основных точек цикла.

2. Для каждого из процессов определить значения показателей политропы n, теплоемкости c, вычислить изменение внутренней энергии  , энтальпии , энтропии  , теплоту процесса q, работу процесса , располагаемую работу .

3. Определить суммарные количества подведенной q1 и отведенной  q2 теплоты, работу цикла  ц, термический КПД цикла (t.

4. Построить цикл в vP -  и sT - координатах.

Принять газовую постоянную 287,3 Дж/(кгК), теплоемкость при постоянном давлении =1,025 кДж/(кгК), что соответствует свойствам сухого воздуха при Т=273 К.

Необходимые для выполнения задания данные приведены в таблице 2.

В  таблице   2  указаны  следующие  типы  процессов:  P=const-изобарный; v=const - изохорный;  s=const - адиабатный. Для политропного процесса указано значение  показателя политропы .

Таблица 2

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра | Заданные параметры в основных точках Р [МПа], v [м3/кг], Т [К] | Тип процесса или показатель политропы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| От 0 до 5 | 0 | Р1=0,8 | v1=0,12 | P2=2,0 | P3=1,2 | S = const | T = const | S = const | v = const |
|  | 1 | Р1=1,3 | T1=573 | P2=0,5 | T3=290 | T = const | S = const | T = const | S = const |
|  | 2 | Р1=0,2 | v1=0,45 | P2=1,2 | T3=573 | S = const | v = const | S = const | P = const |
|  | 3 | Р1=3,5 | T1=483 | T2=573 | P3=2,5 | P = const | n=1,2 | P = const | v = const |
|  | 4 | Р1=0,1 | T1=273 | P2=0,5 | T3=473 | n=1,3 | P = const | n=1,3 | P = const |
|  | 5 | Р1=0,09 | T1=303 | P2=0,4 | T3=473 | n=1,2 | P = const | n=1,2 | v = const |
|  | 6 | Р1=0,16 | v1=0,5 | T2=423 | P3=2,5 | n=1,2 | v = const | n=1,2 | P = const |
|  | 7 | Р1=0,18 | T1=303 | v2=0,1 | P3=0,3 | n=1,1 | T = const | n=1,1 | v = const |
|  | 8 | Р1=0,3 | v1=0,3 | P2=2,0 | T3=573 | n=1,3 | P = const | n=1,3 | P = const |
|  | 9 | Р1=2,0 | T1=473 | T2=623 | v3=0,12 | P = const | S = const | v = const | T = const |
| От 5 до 9 | 0 | P1=0,3 | T1=298 | P2=1,0 | T3=573 | S = const | P= const | T= const | P= const |
|  | 1 | P1=0,4 | T1=373 | P2=1,6 | P3=0,6 | S = const | T= const | S= const | P= const |
|  | 2 | P1=0,3 | T1=300 | P2=0,2 | T3=273 | T = const | v= const | T= const | v= const |
|  | 3 | P1=1,2 | T1=373 | P2=3,0 | T3=473 | T = const | P= const | T= const | P= const |
|  | 4 | P1=5,0 | T1=573 | P2=1,8 | P3=0,2 | T = const | S= const | v= const | S= const |
|  | 5 | P1=0,7 | v1=0,12 | P2=2,0 | T3=473 | S = const | P= const | S= const | T= const |
|  | 6 | P1=0,3 | T1=303 | P2=0,6 | T3=523 | S = const | v= const | S= const | T= const |
|  | 7 | P1=0,12 | v1=0,7 | v2=0,2 | T3=423 | T = const | P= const | T= const | P= const |
|  | 8 | P1=0,4 | v1=0,3 | P2=1,0 | T3=573 | T = const | P= const | S= const | P= const |
|  | 9 | P1=0,7 | T1=473 | T2=573 | v3=0,43 | P = const | T= const | v= const | S= const |

Методические указания

При расчетах воздух следует считать идеальным газом, а его свойства - не зависящими от температуры.

При выполнении п.1 рекомендуется результаты расчетов свести в таблицу:

Таблица 3

| Термические параметры | Точка цикла |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р, МПа |  |  |  |  |
| v, м3/кг |  |  |  |  |
| Т, К |  |  |  |  |

При выполнении п. 2 использовать приведенные в таблице 4 формулы

Таблица 4

|  |  |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 |  |

На основании выполненных расчетов определяют суммарные количества подведенной  и отведенной  теплоты в рассматриваемом термодинамическом цикле. При этом следует учесть, что теплота, подведенная к системе считается положительной, а отведенная – отрицательной.

Работу  (Дж/кг) цикла можно определить по формуле:

.					(6)

При известном количестве подведенной и отведенной теплоты определяется термический КПД цикла :

(7)

Для выполнения построения цикла в  координатах (п. 4 задания) используют данные, полученные при выполнении п. 1.

Для построения цикла в координатах  необходимо определить значение энтропии  (Дж/кг∙К) для каждой характерной точки цикла по формуле:

(8)

где К – температура газа при нормальных условиях;

= 101325 Па – давление газа при нормальных условиях.

Затем вычисляют значения изменения энтропии в термодинамическом цикле:

.					  (9)

Вычисленные значения изменения энтропии должны совпадать со значениями, полученными для процессов цикла через основные термодинамические параметры.

После произведенных вычислений следует приступить к построению цикла в - и - координатах.

Контрольные вопросы

- Как называется процесс, в котором работа совершается за счет уменьшения внутренней энергии?

- Как называется процесс, в котором подведенная к рабочему телу теплота численно равна изменению энтальпии? Какая доля теплоты (подведенной) в этом случае идет на совершение работы?

- Какой процесс называется политропным?

- В чем смысл обобщающего значения политропного процесса?

- Как графически изображаются на vP-диаграмме изохора, изобара, изотерма и адиабата?

- Почему при расширении газа в изобарном процессе температура повышается?

- Почему в адиабатном процессе расширения газа температура понижается, а при сжатии - повышается?

- Каково взаимное расположение на vP-диаграмме адиабаты и изотермы, проведенных из одной точки, при расширении и сжатии газа?

- При каком условии основные процессы идеального газа будут политропными?

Литература: [4],гл.1...5; [5], гл. 1...6; [6], гл. 1...6.

Задание 3

#### В цилиндре под поршнем при давлении p1 и степени сухости х1 находится водяной пар, первоначальный объем которого V1. К пару изотермически подводится теплота  в   количестве Q. Затем пар адиабатно   расширяется   до    давления p = 0,01 МПа.

Определить параметры состояния пара (р, t, v, i, s) в конце изотермического подвода теплоты и адиабатного расширения, суммарное  изменение его внутренней энергии и работу, произведенную в процессах.  Представить процессы в sT- и si-диаграммах.

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 5.

Таблица 5

| Предпоследняя цифра шифра | p1, МПа | х1 | Последняя цифра шифра | V1, м3 | Q, МДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9,0 | 0,125 | 0 | 10,0 | 6000 |
| 1 | 9,5 | 0,120 | 1 | 10,2 | 6200 |
| 2 | 10,0 | 0,130 | 2 | 10,4 | 6400 |
| 3 | 10,5 | 0,140 | 3 | 10,6 | 6600 |
| 4 | 11,0 | 0,150 | 4 | 10,8 | 6800 |
| 5 | 11,5 | 0,160 | 5 | 11,0 | 7000 |
| 6 | 8,5 | 0,145 | 6 | 9,8 | 5800 |
| 7 | 8,0 | 0,135 | 7 | 9,6 | 5600 |
| 8 | 7,5 | 0,125 | 8 | 9,4 | 5400 |
| 9 | 7,0 | 0,115 | 9 | 9,2 | 5200 |

Методические указания

В задаче рассматривается установка, в которой рабочим телом является водяной пар. Задачу следует решать с помощью таблицы водяного пара (П. "Н") или si-диаграммы (П."П").

Начальные параметры пара (точка 1) следует рассчитать по формулам для определения параметров влажного пара. Параметры на пограничных линиях и значения теплоты парообразования выбирают из таблиц водяного пара. В результате подстановки найденных параметров в соответствующие формулы (см. рекомендованные учебники)   будут определены значения следующих величин: v1, i1, s1, r. Температура пара определяется с помощью таблицы водяного пара по заданному давлению.

Для определения параметров т. 2  следует определить изменение энтропии в процессе изотермического подвода теплоты  (кДж/кг∙К):

(10)

где  - масса пара, кг;   - температура пара, , К.

Тогда  значение энтропии в конце расширения пара:

,				         (11)

Остальные параметры в конце процесса расширения находятся при помощи is-диаграммы по найденным значениям t2 и s2.

Для определения параметров пара в конце адиабатного расширения (точка 3) следует определить на - диаграмме точку, характеризующую состояние пара.

Определив изменение внутренней энергии в процессе расширения, работу  при расширении пара можно вычислить из уравнения первого закона термодинамики.

Контрольные вопросы

- Какой пар называется влажным? Сухим насыщенным? Перегретым?

- Напишите первый закон термодинамики для процесса  парообразования.

- В чем особенность расчета изотермического процесса водяного пара по сравнению с идеальным газом?

- Как изобразить процесс дросселирования водяного пара на si-диаграмме?

Литература: [1],  11.3-11.6, 12.1-12.4 или [2],  4.1-4.3,11.1-11.9, 12.1-12.2; [6], гл. IХ, с.170-175, 185-191

Задание 4

В калорифере влажный воздух с параметрами t1 и (1 подогревается  до температуры t2.  Из калорифера воздух поступает в адиабатную сушилку, откуда  выходит при температуре t3.

Определить с помощью di-диаграммы характеристики влажного воздуха: относительную влажность (, энтальпию i, влагосодержание d, парциальное давление Pп, температуру мокрого термометра  tм на выходе и входе в калорифер и сушилку, вычислить изменение влагосодержания, расход воздуха и теплоты на 1 кг испаренной влаги.

Изобразить процесс нагрева воздуха и сушки материала на id-диаграмме, отметить состояние воздуха в характерных точках процесса.

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 6.

Таблица 6

| Предпоследняя цифра шифра | t1, oC | (1, % | Последняя цифра шифра | t2, oC | t3, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25 | 50 | 0 | 150 | 35 |
| 1 | 30 | 45 | 1 | 145 | 40 |
| 2 | 35 | 40 | 2 | 140 | 40 |
| 3 | 15 | 35 | 3 | 135 | 45 |
| 4 | 25 | 30 | 4 | 130 | 45 |
| 5 | 30 | 25 | 5 | 125 | 50 |
| 6 | 25 | 55 | 6 | 120 | 50 |
| 7 | 20 | 60 | 7 | 115 | 45 |
| 8 | 15 | 65 | 8 | 110 | 40 |
| 9 | 10 | 70 | 9 | 100 | 40 |

Методические указания

Характеристики влажного воздуха  рассчитываются с помощью di-диаграммы (П."Р"). Процесс сушки на данной диаграмме изображен процессами 1-2-3.

Начальную точку 1 процесса, по которой находят значения i1 и d1, определяют на пересечении изотермы t1 с линией влажности воздуха (1.

Затем изображают на di-диаграмме происходящий в калорифере процесс нагрева воздуха до температуры  (процесс 1-2). Этот процесс протекает  при постоянном влагосодержании .

Процесс 2-3 изображает процесс, происходящий в  сушилке. Данный процесс протекает при постоянной энтальпии  с увеличением влагосодержания и понижением температуры.

В характерных точках 1, 2, 3 определить параметры влажного воздуха в характерных точках, в том числе  истинную температуру мокрого термометра.

Температура, показываемая мокрым термометром психрометра  tм(, не равна истинной температуре мокрого термометра  tм, а всегда несколько выше ее. Так как истинная температура мокрого термометра есть температура адиабатного насыщения воздуха, а этот процесс характеризуется постоянством температуры испаряющейся жидкости. Температуру мокрого термометра находят  на пересечении линии const (2-3) с линией ( = 100%.

Масса сухого воздуха , кг:

, 				               (12)

где  - масса испаренной влаги, кг;

- изменение влагосодержания, кг/кг.

Количество теплоты , кДж:

,					     (13)

где  значения энтальпии вначале и в конце нагрева в калорифере, кДж/кг.

Контрольные вопросы

- В каких пределах  изменяется влагосодержание влажного воздуха и при каких условиях могут быть получены его предельные значения?

- Определите для начального состояния влажного воздуха вашего варианта температуру точки росы.

Литература: [1], 13. 1-13.4 или [6], 15.1-15.3; [6], гл. ХIII, с.280-287.

ЗАДАНИЕ 5

Влажный пар с начальным давлением р1 и степенью сухости х1 вытекает через суживающееся сопло с площадью выходного сечения f  в атмосферу с давлением р2.

Определить критическое давление, скорость истечения и секундный расход пара, если скоростной коэффициент сопла равен (.  Скоростью пара на входе в сопло пренебречь.

Рассчитать также скорость пара при условии истечения через сопло Лаваля.

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 7.

Таблица 7

| Предпоследняя цифра шифра | p1, МПа | х1 | Последняя цифра Шифра | p2, МПа | f, мм2 | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,6 | 0,98 | 0 | 0,10 | 40 | 0,92 |
| 1 | 1,7 | 0,96 | 1 | 0,11 | 38 | 0,91 |
| 2 | 1,8 | 0,94 | 2 | 0,12 | 36 | 0,90 |
| 3 | 1,9 | 0,92 | 3 | 0,13 | 34 | 0,89 |
| 4 | 2,0 | 0,90 | 4 | 0,14 | 32 | 0,88 |
| 5 | 2,1 | 0,88 | 5 | 0,15 | 42 | 0,87 |
| 6 | 1,5 | 0,86 | 6 | 0,16 | 44 | 0,93 |
| 7 | 1,4 | 0,84 | 7 | 0,17 | 46 | 0,94 |
| 8 | 1,3 | 0,82 | 8 | 0,18 | 48 | 0,95 |
| 9 | 1,2 | 0,80 | 9 | 0,19 | 50 | 0,96 |

Литература: [1], §14. 1-14.4, 15.1-15.8 или [2], §13.1-13.13, 14.1-14.5; [6], гл. Х, с. 209-215.

Контрольные вопросы

- Напишите первый закон термодинамики для потока газа при адиабатном его истечении из сопла и после расширения газа на лопатках газовой турбины.

- Определите (для вашего варианта) конечное состояние водяного пара при его адиабатном истечении до степени сухости х = 0,5. Исходные данные состояния водяного пара р1 и х1 приведены в табл. 7.

Методические указания

Ввиду высокой степени сухости х1 = 0,87- 0,96 во всех вариантах задачи можно принять (кр= 0,577, как для сухого насыщенного пара.

Параметры, характеризующие состояние пара на входе в сопло, определяют по si – диаграмме.

Ввиду больших скоростей истечения из сопел и насадок принято считать адиабатными.

Для определения режима истечения (докритический, критический) используют формулу:

.

Если >, то режим истечения – критический, скорость – звуковая.

Если<, то режим истечения - докритический, скорость - дозвуковая.

Скорости истечения, м/с:

,где

- энтальпия пара на входе в сопло (определяется по si – диаграмме), кДж/кг;

- энтальпия пара на срезе сопла, кДж/кг.

Для определения действительной скорости истечении пара необходимо вначале определить параметры водяного пара в конце обратимого адиабатного истечения и по разности энтальпий в начале и в конце расширения i1 – i2 с учетом скоростного коэффициента сопла ( найти искомую действительную скорость истечения пара.

Секундный расход пара при установившемся движении во всех сечениях сопла одинаков и для выходного сечения  может быть определен по уравнению неразрывности потока (см. [1, с.196]).

Процесс адиабатного расширения пара при истечении из сопла изобразить в is-диаграмме.

ЗАДАНИЕ 6

В первую ступень двухступенчатого компрессора засасывается V м3/с воздуха при температуре всасывания t1 и давлении р1. Давление сжатого воздуха в ступенях р2 и р3.

Найти температуру и объем воздуха в конце сжатия в каждой ступени и мощность, затрачиваемую на получение сжатого воздуха в трех вариантах: при сжатии по изотерме, адиабате (k = 1,4) и политропе (n = 1,2). Определить степень повышения давления в каждой ступени. Изобразить процессы сжатия воздуха в компрессоре в vp-  и sT-диаграммах.

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 8.

Таблица 8

| Предпоследняя цифра шифра | V, м3/с | t1, (С | Последняя цифра шифра | р1, МПа | р2, МПа | р3, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,20 | 27 | 0 | 0,10 | 0,80 | 1,6 |
| 1 | 0,19 | 28 | 1 | 0,11 | 0,81 | 1,61 |
| 2 | 0,18 | 29 | 2 | 0,12 | 0,82 | 1,62 |
| 3 | 0,17 | 30 | 3 | 0,13 | 0,83 | 1,63 |
| 4 | 0,16 | 31 | 4 | 0,14 | 0,84 | 1,64 |
| 5 | 0,15 | 32 | 5 | 0,15 | 0,85 | 1,65 |
| 6 | 0,21 | 26 | 6 | 0,09 | 0,79 | 1,59 |
| 7 | 0,22 | 25 | 7 | 0,08 | 0,78 | 1,58 |
| 8 | 0,29 | 24 | 8 | 0,07 | 0,77 | 1,56 |
| 9 | 0,24 | 23 | 9 | 0,06 | 0,76 | 1,57 |

Литература: [1], §7.3-7.5,9.8 или [6], гл. VIII, с. 133-139; [2], §16.1, 16.2.

Контрольные вопросы

- Какой процесс сжатия является самым выгодным и при каком процессе затрачивается наибольшая работа на привод компрессора?

- Для чего применяется многоступенчатое сжатие и в чем его преимущество?

Методические указания

При решении задач по расчету термодинамических процессов сжатия в поршневых компрессорах полностью используются зависимости параметров при адиабатном, изотермическом и политропном процессах. Вместе с тем необходимо обратить внимание на особенности рабочих процессов в компрессоре по сравнению с круговым процессом.

Определив значения конечных температур, объемов и теоретических мощностей, можно вычислить работу, затрачиваемую на привод компрессора. В общем виде затраченная работа на получение 1 кг сжатого воздуха определяется по формуле, приведенной в учебнике [1, с.94].

Работа сжатия рабочего тела в компрессоре определяется по формулам из учебника [2]: при сжатии по изотерме (lиз, формула 16.4,с.221), по адиабате (lад, формула 16.5,с.221) и по политропе (lп, формула 16.8,с.221). В этом же учебнике приведены формулы для определения количества отводимого тепла.

ЗАДАНИЕ 7

Для идеального цикла внутреннего сгорания с изохорным (изобарным) подводом теплоты определить параметры рабочего тела в характерных точках цикла, количество подведенной и отведенной теплоты, полученную работу и термический КПД, если начальные параметры рабочего тела р1, t1, степень сжатия ( и степень повышения давления ( (степень предварительного расширения (), рабочее тело – воздух. Сравнить данный цикл с изохорным (изобарным) процессом подвода теплоты с циклом Дизеля (Отто) при условии равенства отведенной теплоты  сравниваемых циклов и  степени сжатия циклов (). Изобразить циклы в  и - координатах.

Принять сvm = 0,72 кДж/кг(К, срm = 1,01 кДж/кг(К.

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 9.

Таблица 9

| Предпоследняя цифра шифра | p1, МПа | t1, oC | Последняя цифра шифра | ( | ( | ( | Способ подвода теплоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,10 | 17 | 0 | 4,0 | 3,5 | - | Изохорный |
| 1 | 0,10 | 17 | 1 | 14,0 | - | 1,8 | Изобарный |
| 2 | 0,12 | 19 | 2 | 3,8 | 3,3 | - | Изохорный |
| 3 | 0,13 | 21 | 3 | 13,8 | - | 1,6 | Изобарный |
| 4 | 0,14 | 23 | 4 | 3,6 | 3,0 | - | Изохорный |
| 5 | 0,15 | 25 | 5 | 13,6 | - | 1,4 | Изобарный |
| 6 | 0,16 | 27 | 6 | 3,4 | 2,8 | - | Изохорный |
| 7 | 0,17 | 29 | 7 | 13,4 | - | 1,3 | Изобарный |
| 8 | 0,18 | 31 | 8 | 3,2 | 2,5 | - | Изохорный |
| 9 | 0,19 | 33 | 9 | 13,2 | - | 1,2 | Изобарный |

Литература: [1], §7.1-17.4 или [6], гл. VIII, с. 126-130; [2], §17.1-17.13.

Контрольные вопросы

- Изобразите в vp- и sT-диаграммах цикл Тринклера и дайте краткое описание каждого процесса цикла.

- Чему равен термический КПД двух- и четырехтактных ДВС и каковы пути его повышения?

Методические указания

Расчет идеального цикла двигателя внутреннего сгорания основан на зависимостях параметров термодинамических процессов цикла.

Расчет цикла теплового двигателя следует начинать с изображения его в vp- и sT-диаграммах. За исходную точку принимают начало сжатия воздуха в цилиндре двигателя. Пронумеровав по часовой стрелке все процессы цикла, необходимо дать краткое описание каждого процесса с указанием начальных и конечных параметров его состояния.

Затем нужно определить изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии при переходе от начальной к конечной точке каждого из процессов, составляющих цикл.

Количество подведенного и отведенного тепла q1 и q2 определяется по вычисленным параметрам в характерных точках, степень совершенства цикла – сравнением термических КПД цикла и цикла Карно.

ЗАДАНИЕ 8

Для идеального цикла газотурбинной установки с изобарным подводом теплоты и полной регенерацией определить параметры рабочего тела в характерных точках, количество подведенной и отведенной теплоты, полезную работу, термический КПД, если начальные параметры рабочего тела р1 и t1, степень повышения давления в компрессоре ( и температура рабочего тела в конце подвода теплоты t3.

Рабочее тело – воздух. Теплоемкость принять постоянной. Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 10.

Таблица 10

| Предпоследняя цифра шифра | p1, МПа | t1, oC | Последняя цифра шифра | t3, (С | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1 | 15 | 0 | 600 | 6,0 |
| 1 | 0,11 | 16 | 1 | 610 | 6,1 |
| 2 | 0,12 | 17 | 2 | 620 | 6,2 |
| 3 | 0,13 | 18 | 3 | 630 | 6,3 |
| 4 | 0,14 | 19 | 4 | 640 | 6,4 |
| 5 | 0,15 | 20 | 5 | 650 | 6,5 |
| 6 | 0,16 | 21 | 6 | 660 | 5,9 |
| 7 | 0,17 | 22 | 7 | 670 | 5,8 |
| 8 | 0,18 | 23 | 8 | 680 | 5,7 |
| 9 | 0,19 | 24 | 9 | 690 | 5,6 |

Литература: [1], 19.1-19.3 или [2], §18.1, 18.2, 18.5; [6], гл. VIII, с. 130-133.

Контрольные вопросы

- Каковы особенности газовых паровых циклов и в каких тепловых установках они используются?

- Чему равен термический КПД современной ГТУ и каковы пути его повышения?

Методические указания

Расчет идеального цикла газотурбинной установки с изобарным подводом теплоты следует начать с определения основных параметров состояния рабочего тела в характерных точках цикла. В циклах ГТУ отвод теплоты от рабочего тела производят не по изохоре, как это имеет место в ДВС, а по изобаре, т.е. продукты сгорания топлива расширяются до атмосферного давления.

При расчете цикла необходимо графически изобразить цикл ГТУ без регенерации и с регенерацией в pv- и sT-диаграммах.

Одним из путей повышения КПД ГТУ является использование регенерации теплоты путем подогрева воздуха в регенераторе отработанными в турбине газами. Если предположить, что охлаждение газов в регенераторе происходит до температуры нагреваемого воздуха, то регенерация будет полной. Степень регенерации зависит от конструкции теплообменника и величины рабочих поверхностей.

Анализ полученных результатов сводится к сравнению термических КПД циклов и оценке его повышения за счет регенерации теплоты.

ЗАДАНИЕ 9

Определить параметры рабочего тела в характерных точках цикла Ренкина, количество подведенной и отведенной теплоты, работу цикла, теоретическую мощность турбины, термический КПД, если давление в котле р1, температура пара перед турбиной и t1, давление конденсации пара р2, расход пара М.

Определить также работу и КПД цикла, если происходит предваительное расширение до давления Р=0,5Р1

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 11.

Таблица 11

| Предпоследняя цифра шифра | p1, МПа | р2, МПа | Последняя цифра шифра | t1, oC | М, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10,0 | 0,0060 | 0 | 500 | 1200 |
| 1 | 11,0 | 0,0080 | 1 | 525 | 1250 |
| 2 | 12,0 | 0,0095 | 2 | 550 | 1300 |
| 3 | 13,0 | 0,010 | 3 | 575 | 1350 |
| 4 | 14,0 | 0,012 | 4 | 600 | 1400 |
| 5 | 9,5 | 0,0055 | 5 | 475 | 1150 |
| 6 | 9,0 | 0,0050 | 6 | 450 | 1100 |
| 7 | 8,5 | 0,0045 | 7 | 400 | 1050 |
| 8 | 8,0 | 0,0040 | 8 | 350 | 1000 |
| 9 | 8,5 | 0,0070 | 9 | 300 | 950 |

Литература: [1],§18.1-18.3 или [2], §19.1-19.6; [6], гл. XI, с. 230-236.

Контрольные вопросы

- Чем отличается цикл Ренкина от цикла Карно?

- Чему равен термический КПД действующих паросиловыхустановок (ПСУ) и каковы пути его повышения?

Методические указания

В отличие от газовых циклов (ДВС, ГТУ) в паровых циклах паросиловых установок в качестве рабочего тела используется водяной пар, агрегатное состояние которого изменяется в зависимости от параметров рабочего тела (вода, влажный пар, перегретый пар). Теоретическим циклом ПСУ является цикл Ренкина.

Параметры в характерных точках цикла необходимо определять с помощью таблиц водяного пара и is-диаграммы.

При расчете подведенной теплоты следует помнить, что подвод теплоты осуществляется при постоянном давлении в процессе подогрева воды до кипения, при парообразовании и перегреве пара, т.е. по теплоперепаду в конце перегрева пара и в начале подогрева воды.

Работу цикла можно принять равной работе турбины ввиду малости работы, затрачиваемой на привод питательного насоса, поэтому работа турбины тоже будет оцениваться по теплоперепаду пара на входе и на выходе из турбины.

При вычислении теоретической мощности турбины расход пара следует брать в килограммах в секунду. Расчет цикла сопровождается графическим изображением цикла в pv- и sT-диаграммах с показом на графике нижней и верхней пограничных кривых и соответствующих степеней сухости.

ЗАДАНИЕ 10

Воздушная холодильная установка работает при давлениях р1 и р2 и при холодопроизводительности Q2 поддерживает температуру в охлаждаемом помещении t1. Температура окружающей среды t\3.

Определить мощность двигателя и детандера, расход воздуха, холодильный коэффициент цикла, полагая, что воздух перед компрессором нагревается до температуры охлаждаемого помещения, перед детандером охлаждается до температуры окружающей среды.

Рабочее тело – воздух. Принять срm = 1,01 кДж/кг(К.

Данные, необходимые для решения задачи, следует выбрать из таблицы 12.

| Таблица 12 |
| --- |
| Предпоследняя цифра шифра | р1, МПа | р2, МПа | Последняя цифра шифра | t1, (С | t3, (С | Q2, кВт |
| 0 | 0,10 | 0,40 | 0 | 0 | 17 | 200 |
| 1 | 0,11 | 0,39 | 1 | 0,5 | 20 | 210 |
| 2 | 1,12 | 0,38 | 2 | 1,0 | 23 | 220 |
| 3 | 1,13 | 0,37 | 3 | 1,5 | 25 | 230 |
| 4 | 0,14 | 0,36 | 4 | 2,0 | 28 | 240 |
| 5 | 0,15 | 0,35 | 5 | -0,5 | 15 | 190 |
| 6 | 0,16 | 0,34 | 6 | -1,0 | 12 | 180 |
| 7 | 0,17 | 0,33 | 7 | -1,5 | 10 | 170 |
| 8 | 0,18 | 0,32 | 8 | -2,0 | 8 | 160 |
| 9 | 0,19 | 0,31 | 9 | -2,5 | 5 | 150 |

Литература: [1], §20.1-20.2 или [2], §21.1-21.2; [6], гл. ХII, с. 261-264.

Контрольные вопросы

- Назовите способы получения “машинного” холода в судовых условиях.

- В чем различие между влажным и сухим процессом в компрессорной холодильной установке?

Методические указания

В отличие от тепловых двигателей холодильные установки работают не по прямому, а по обратному циклу, в котором работа расширения рабочего тела меньше работы сжатия, поэтому для осуществления обратного цикла требуется затрата работы внешнего источника.

В воздушной холодильной установке используется охлаждающий эффект расширения сжатого воздуха. В процессе его расширения в детандере температура воздуха опускается значительно ниже температуры окружающей среды. Работа, затраченная на совершение цикла, равна разности работ компрессора и детандера.

Цикл воздушной холодильной установки состоит из адиабатного сжатия воздуха в компрессоре, изобарного охлаждения сжатого воздуха в охладителе, адиабатного расширения воздуха в детандере и изобарного подвода теплоты к воздуху от тел, подлежащих охлаждению. Определение параметров цикла в характерных точках в указанных процессах аналогично определению параметров газовых циклов.

Степень совершенства обратного цикла оценивается вычислением холодильного коэффициента, который сопоставляется с холодильным коэффициентом цикла Карно.

Рекомендуемая литература

О с н о в н а я

- Арнольд Л.В., Михайловский Г.Ю., Селиверстов В.М.. Техническая термодинамика и теплопередача.  - М.: Высшая школа, 1979. - 446 с.

- Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача.- М.: Высшая школа, 1980.- 469 с.

- Михеев М.А.,Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия,1977. – 342 с.

- Крутов В.И. Техническая термодинамика.- М.: Высшая школа,1981.- 463 с.

Дополнительная

- Ривкин С.Л.,Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара.- М.: Энергия,1980.- 423 с.

- Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике.- М.: Машиностроение,1973.- 344 с.

- Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. - М.: Энергия, 1980. - 287 с.

- Конюков В.Л. Лабораторный практикум по технической термодинамике. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Техническая термодинамика и теплопередача». – Керчь: КМТИ, 1993. – 32 с.

- Теплотехника. Методические указания по выполнению расчетно-графических и контрольных заданий для студентов технологического факультета дневного и заочного отделения

Приложение А

Пример оформления первого листа

Министерство аграрной политики Украины Керченский государственный морской технологический университет Кафедра СЭУ расчетно – графические задания по термодинамике Выполнил: студент группы _____________ ___________________________ (Фамилия, И.О.) шифр______________________ (номер зачетной книжки) Проверил: (должность, фамилия, и.о. преподавателя) Керчь, 2008

Приложение Б

| Характеристики некоторых газов |
| --- |
| Газ | Химическая формула | Молекулярная масса (, кг/кмоль | Удельная газовая постоянная R, Дж/(кг.К) | Плотность(, кг/м3 |
| Азот | N2 | 28,02 | 296,7 | 1,251 |
| Водород | Н2 | 2,016 | 4124,0 | 0,0899 |
| Воздух | - | 28,96 | 286,4 | 1,298 |
| Водяной пар | Н2О | 18,02 | 461,0 | 0,804 |
| Углекислый газ | СО2 | 44,00 | 189,0 | 1,977 |
| Кислород | О2 | 32,00 | 259,8 | 1,429 |
| Метан | СН4 | 16,032 | 518,8 | 0,717 |
| Оксид углерода | СО | 28,00 | 297,0 | 1,250 |
| Сернистый газ | SO2 | 64,07 | 129,8 | 2,297 |

| Приложение В |
| --- |
| Теплоемкость кислорода |
| Темпе-ратура t в °С | Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль(К) | Массовая теплоемкость в кДж/(кг(К) | Объемная теплоемкость в кДж/(м3(K) |
|  | (ср | (сv | (срm | (сvm | сpm | сvm | с(pm | с(vm |
| 0 | 29,274 | 20,959 | 29,274 | 20,959 | 0,9148 | 0,6848 | 1,3059 | 0,9349 |
| 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 | 29,877 30,815 31,832 32,758 33,649 34,202 34,746 35,203 36,584 35,914 36,216 36,488 37,752 36,999 37,242 37,480 37,715 37,945 38,175 38,406 38,636 39,858 39,080 39,923 39,502 39,708 39,909 | 21,562 22,500 23,517 24,443 25,234 25,887 26,431 26,888 27,269 27,699 27,901 28,173 28,437 28,684 28,927 29,165 29,400 29,630 29,860 30,091 30,321 30,543 30,765 30,978 31,187 31,393 31,594 | 29,638 29,931 30,400 30,878 31,334 31,761 32,150 32,502 32,825 33,118 33,386 33,633 33,863 34,076 34,282 34,474 34,658 34,834 35,006 35,169 35,328 35,483 35,634 35,785 35,927 36,069 36,207 | 21,223 21,616 22,085 22,563 23,019 23,446 23,835 24,187 24,510 24,803 25,071 25,318 25,548 25,761 25,967 26,159 26,343 26,519 26,691 26,854 27,013 27,168 27,319 27,470 27,612 27,754 27,892 | 0,9232 0,9353 0,9500 0,9651 0,9793 0,9927 1,0048 1,0157 1,0258 1,0350 1,0434 1,0509 1,0580 1,0647 1,0714 1,0773 1,0831 1,0886 1,0940 1,0990 1,1041 1,1087 1,1137 1,1183 1,1229 1,1271 1,1313 | 0,6632 0,6753 0,6900 0,7051 0,7193 0,7327 0,7448 0,7557 0,7658 0,7750 0,7834 0,7913 0,7984 0,8051 0,8114 0,8173 0,8231 0,8286 0,8340 0,8390 0,8441 0,8491 0,8537 0,8583 0,8629 0,8675 0,8717 | 1,3176 1,3352 1,3561 1,3775 1,3980 1,4168 1,4344 1,4499 1,4645 1,4775 1,4892 1,5005 1,5106 1,5202 1,5294 1,5378 1,5462 1,5541 1,5617 1,5692 1,5759 1,5830 1,5897 1,5964 1,6027 1,6090 1,6153 | 0,9466 0,9642 0,9852 1,0065 1,0270 1,0459 1,0634 1,0789 1,0936 1,1066 1,1183 1,1296 1,1396 1,1493 1,1585 1,1669 1,1752 1,1832 1,1907 1,1978 1,2050 1,1221 1,2188 1,2255 1,2318 1,2380 1,2443 |

| Приложение Д |
| --- |
| Теплоемкость азота |
| Темпе-ратура t в °С | Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль(К) | Массовая теплоемкость в кДж/(кг(К) | Объемная теплоемкость в кДж/(м3(K) |
|  | (ср | (сv | (срm | (сvm | сpm | сvm | с(pm | с(vm |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 | 29,115 29,199 29,471 29,952 30,576 31,250 31,920 32,540 33,101 33,599 34,039 34,424 34,773 35,070 35,330 35,556 35,757 35,937 36,100 36,247 36,377 36,494 36,603 36,703 36,795 36,879 | 20,800 20,884 21,156 21,637 22,261 22,935 23,605 24,225 24,786 25,284 25,724 26,109 26,448 26,745 27,005 27,231 27,432 27,612 27,775 27,922 28,052 28,169 28,278 28,378 28,470 28,554 | 29,115 29,144 29,228 29,383 29,601 29,864 30,149 30,451 30,748 181,037 31,313 31,577 31,828 32,067 32,293 32,502 32,699 32,883 33,055 33,218 33,373 33,520 33,658 33,787 33,909 34,022 | 20,800 20,829 20,913 21,068 21,286 21,549 21,834 22,136 22,433 22,722 22,998 23,262 23,513 23,752 23,978 24,187 24,384 24,568 24,740 24,903 25,058 25,205 25,343 25,472 25,594 25,707 | 1,0392 1,0404 1,0434 1,0488 1,0567 1,0660 1,0760 1,0869 1,0974 1,1078 1,1179 1,1271 1,1359 1,1447 1,1526 1,1602 1,1673 1,1736 1,1798 1,1857 1.1911 1,1966 1,2012 1,2058 1,2104 1,2142 | 0,7423 0,7427 0,7465 0,7519 0,7599 0,7691 0,7792 0,7900 0,8005 0,8110 0,8210 0,8302 0,8395 0,8478 0,8558 0,8633 0,8704 0,8771 0,8830 0,8889 0,8973 0,8997 0,9048 0,9094 0,9136 0,9177 | 1,2987 1,3004 1,3038 1,3109 1,3205 1,3322 1,3452 1,3586 1,3716 1,3845 1,3971 1,4089 1,4202 1,4306 1,4407 1,4499 1,4587 1,4671 1,4746 1,4821 1,4888 1,4955 1,5018 1,5072 1,5127 1,5177 | 0,9278 0,9295 0,9328 0,9399 0,9496 0,9613 0,9743 0,9877 1,0006 1,0136 1,0178 1,0379 1,0492 1,0597 1,0697 1,0789 1,0877 1,0961 1,1036 1,1112 1,1179 1,1246 1,1304 1,1363 1,1417 1,1468 |

| Приложение Ж |
| --- |
| Теплоемкость окиси углерода |
| Темпе-ратура t в °С | Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль(К) | Массовая теплоемкость в кДж/(кг(К) | Объемная теплоемкость в кДж/(м3(K) |
|  | (ср | (сv | (срm | (сvm | сpm | сvm | с(pm | с(vm |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 | 29,123 29,262 29,647 30,254 30,974 31,707 32,402 33,025 33,574 34,055 34,470 34,826 35,140 35,412 36,646 35,856 36,040 36,203 36,350 36,480 36,597 36,706 36,802 36,894 36,978 37,053 | 20,808 20,947 21,832 21,939 22,659 23,392 24,087 24,710 25,259 25,740 26,155 26,511 26,825 27,097 27,331 27,541 27,725 27,888 28,035 28,165 28,282 28,391 28,487 28,579 28,663 28,738 | 29,123 29,178 29,303 29,517 29,789 30,099 30,425 30,752 31,070 31,376 31,665 31,937 32,192 32,427 32,653 32,858 33,051 33,231 33,402 33,561 33,708 33,850 33,980 34,106 34,223 34,336 | 20,808 20,863 20,988 21,202 21,474 21,784 22,110 22,437 22,755 23,061 23,350 23,622 23,877 24,112 24,338 24,543 24,736 24,916 25,087 25,246 25,393 25,535 25,665 25,793 25,908 26,021 | 1,0396 1,0417 1,0463 1,0538 1,0634 1,0748 1,0861 1,0978 1,1091 1,1200 1,1304 1,1401 1,1493 1,1577 1,1656 1,1731 1,1798 1,1865 1,1924 1,1983 1,2033 1,2083 1,1229 1,2175 1,2217 1,2259 | 0,7427 0,7448 0,7494 0,7570 0,7666 0,7775 0,7892 0,8009 0,8122 0,8231 0,8336 0,8432 0,8566 0,8608 0,8688 0,8763 0,8830 0,8893 0,8956 0,9014 0,9064 0,9115 0,9161 0,9207 0,9249 0,9291 | 1,2992 1,3017 1,3071 1,3167 1,3289 1,3427 1,3574 1,3720 1,3862 1,3996 1,4126 1,4248 1,4361 1,4465 1,4566 1,4658 1,4746 1,4825 1,4901 1,4972 1,5039 1,5102 1,5160 1,5215 1,5269 1,5320 | 0,9282 0,9307 0,9362 0,9458 0,9579 0,9718 0,9864 1,0011 1,0153 1,0287 1,0417 1,0538 1,0651 1,0756 1,0856 1,0948 1,1036 1,1116 1,1191 1,1262 1,1329 1,1392 1,1451 1,1505 1,1560 1,1610 |

| Приложение З |
| --- |
| Теплоемкость водорода |
| Темпе-ратура t в °С | Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль(К) | Массовая теплоемкость в кДж/(кг(К) | Объемная теплоемкость в кДж/(м3(K) |
|  | (ср | (сv | (срm | (сvm | сpm | сvm | с(pm | с(vm |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 | 28,617 29,128 29,241 29,299 29,396 29,559 29,793 30,099 30,472 30,869 31,284 31,723 32,155 32,590 33,000 33,394 33,762 34,114 34,445 34,763 35,056 35,332 35,605 35,852 36,090 36,316 36,530 36,731 | 20,302 20,813 20,926 20,984 21,081 21,244 21,478 21,784 22,157 22,554 22,969 23,408 23,840 24,275 24,685 25,079 25,447 25,799 26,130 26,448 26,741 27,017 27,290 27,537 27,775 28,001 28,215 28,416 | 28, 617 28,935 29,073 29,123 29,186 29,249 29,316 29,408 29,517 29,647 29,789 29,941 30,107 30,288 30,467 30,647 30,832 31,012 31,192 31,372 31,548 31,723 31,891 32,058 32,222 32,385 32,540 32,691 | 20,302 20,620 20,758 20,808 20,871 20,934 21,001 21,093 21,202 21,332 21,474 21,629 21,792 21,973 22,152 22,322 22,517 22,697 22,877 23,057 23,233 23,408 23,576 23,743 23,907 24,070 24,225 24,376 | 14,195 14,353 14,421 14,446 14,477 14,509 14,542 14,587 14,641 14,706 14,776 14,853 14,934 15,023 15,113 15,202 15,294 15,383 15,472 15,561 15,649 15,736 15,819 15,902 15,983 16,064 16,141 16,215 | 10,071 10,228 10,297 10,322 10,353 10,384 10,417 10,463 10,517 10,581 10,662 10,727 10,809 10,899 10,988 11,077 11,169 11,258 11,347 11,437 11,524 11,611 11,694 11,798 11,858 11,937 12,016 12,091 | 1,2766 1,2908 1,2971 1,2992 1,3021 1,3050 l,3080 1,3121 1,3167 1,3226 1,3289 1,3360 1,3431 1,3511 1,3591 1,3674 1,3754 1,3833 1,3917 1,3996 1,4076 1,4151 1,4227 1,4302 1,4373 1,4449 1,4516 1,4583 | 0,9056 0,9198 0,9261 0,9282 0,9311 0,9341 0,9370 0,9412 0,9458 0,9516 0,9579 0,9650 0,9722 0,9811 0,9881 0,9964 1,0044 1,0124 1,0207 1,0287 1,0366 1,0442 1,0517 1,0593 1,0664 1,0739 1,0806 1,0873 |

| Приложение К |
| --- |
| Теплоемкость углекислого газа |
| Темпе-ратура t в °С | Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль(К) | Массовая теплоемкость в кДж/(кг(К) | Объемная теплоемкость в кДж/(м3(K) |
|  | (ср | (сv | (срm | (сvm | сpm | сvm | с(pm | с(vm |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 | 35,860 40,206 43,689 46,515 48,860 50,815 52,452 53,826 54,977 55,952 56,773 57,472 58,071 58,586 59,030 59,411 59,737 60,022 60,269 60,478 60,654 60,801 60,918 61,006 61,060 61,085 | 27,545 31,891 35,374 38,200 40,515 42,500 44,137 45,511 46,662 47,637 48,458 19,157 49,756 50,271 50,715 51,096 51,422 51,707 51,954 52,163 52,339 52,486 52,603 52,691 52,745 52,770 | 35,860 38,112 40,059 41,755 43,250 44,573 45,753 46,813 17,763 48,617 49,392 50,099 50,740 51,322 51.858 52,348 52,800 53,218 53,604 53,959 54,290 54,506 54,881 55,144 55,391 55,617 | 27,545 29,797 31,744 33,440 31,935 36,258 37,438 38,498 39,418 40,302 41,077 11,781 42,425 43,007 43,543 44,033 41,485 41,903 45,289 45,614 45,975 46,2Ы 46,566 46,829 47,076 47,302 | 0,8148 0,8658 0,9102 0,9487 0,9826. 1,0128 1.0396 1,0639 1,0852 1,1045 1,1225 1,1384 1,1530 1,1660 1,1782 1,1895 1,1995 1,2091 1,2179 1,2259 1,2331 1,2405 1,2468 1,2531 1.2586 1,2636 | 0,6259 0,6770 0,7214 0,7599 0,7938 0,8240 0,8508 0,8746 0,8964 0,9157 0,9332 0,9496 0,9638 0,9772 0,9893 1,0006 1,0107 1,0203 1,0291 1,0371 1,0446 1,0517 1,0580 1,0639 1,0697 1,0748 | 1,5998 1,7003 1,7373 1,8627 1,9297 1,9887 2,0411 2,0884 2,1311 2,1692 2,2035 2,2349 2,2638 2,2898 2,3136 2,3351 2,3555 2,3743 2,3915 2,4074 2,4221 2,4359 2,4484 2,4602 2,4710 2,181 1 | 1,2288 1,3293 1,4164 1,4918 1,5587 1,6178 1,6701 1,7174 1,7601 1,7982 1,8326 1,8640 1,8929 1,9188 1,9427 1,9644 1,9845 2,0034 2,0205 2,0365 2,0511 2,0649 2,0775 2,0892 2,1001 2,1101 |

| Приложение Л |
| --- |
| Теплоемкость водяного пара |
| Темпе-ратура t в °С | Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль(К) | Массовая теплоемкость в кДж/(кг(К) | Объемная теплоемкость в кДж/(м3(K) |
|  | (ср | (сv | (срm | (сvm | сpm | сvm | с(pm | с(vm |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 l300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 | 33,499 34,055 34,964 36,036 37,191 38,400 39,662 40,951 42,249 43,513 44,723 45,858 46,913 47,897 48,801 49,639 50,409 51,133 51,782 52,377 52,930 53,449 53,930 54,370 54,780 55,161 55,525 55,864 56,187 56,488 | 25,184 25,740 26,649 27,721 28,876 30,091 31.347 32,636 33,934 35,198 36,408 37,543 38,598 39,582 40.486 41,324 42,094 42,818 43,4b7 44,062 44,615 45,134 45,615 46,055 46,465 46,846 47,210 47,549 47,872 48,173 | 33,499 33,741 34,118 34,575 35,090 35.630 36,195 36,789 37,392 38,008 38,619 39,226 39.825 40,407 40,976 41.525 42,056 42,576 43,070 43.539 43,995 44,435 44,853 45,255 45,644 46,017 46,381 47.729 47,060 47,378 | 25,184 25,426 25,803 26,260 26,775 27,315 27,880 28.474 29,077 29,693 30,304 30,911 31,510 32,092 32,661 33,210 33,741 34,261 34,755 35,224 35,680 3b,120 36,538 36,940 37.330 37,702 38,066 38,414 38,745 39,063 | 1,8594 1,8728 1.8937 1,9192 1,9477 1,9778 2,0092 2,0419 2,0754 2,1097 2,1436 2,1771 2,2106 2,2429 2.2743 2,8048 2,3346 2,3630 4,3907 2,4166 2,4422 2,4664 2,4895 2,5121 2,5334 2,5544 2,5745 2,5937 2,6121 2,6297 | 1,3980 1.4114 1,4323 1,4574 1,4863 1,5160 1,5474 1,5805 1,6140 1,6483 1,6823 1,7158 1,7488 1.7815 1,8129 1,8434 1,8728 1,9016 1,9293 1.9552 1,9804 2,0051 2,0281 2,0503 2,0720 2,0926 2,1131 2,1323 2.1508 2,1683 | 1,4943 1,5052 1,5223 1,5424 1,5654 1,5897 1,6148 1,6112 1,6680 1,6957 1,7229 1,7501 1,7769 1,8028 1,8280 1,8527 1,8761 1,8996 1,9213 1,9423 1,9628 1.9824 2,0009 2,0189 2,0365 2,0528 2,0691 2,0864 2,0997 2.1135 | 1,1237 1.1342 1,1514 1,1715 1,1945 1,2188 1,2439 1,2703 1,2971 1,3247 1,3519 1,3791 1,4059 1,4319 1,4570 1,4817 1,5052 1,5286 1,5504 1,5713 1,5918 1,6115 1,6299 1.6479 1,6655 1,6818 1,6982 1.7137 1,7287 1,7425 |

| Приложение М |
| --- |
| Теплоемкость воздуха |
| Темпе-ратура t в °С | Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль(К) | Массовая теплоемкость в кДж/(кг(К) | Объемная теплоемкость в кДж/(м3(K) |
|  | (ср | (сv | (срm | (сvm | сpm | сvm | с(pm | с(vm |
| 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 | 29,073 29,266 29,676 30,266 30,949 31,640 32,301 32,900 33.432 33,905 34,315 34,679 35,002 35,291 35,546 35,772 35,977 36,170 36,346 36,509 36,655 36,798 36,928 37,053 37,170 37,279 | 20,758 20,95l 21,36 1 21,951 22,634 23,325 23,986 24,385 25,117 25,590 26,000 26,394 26,687 26,976 27,231 27,457 27,662 27,855 28,031 28,194 28,340 28,483 28,613 28,738 28,855 28,964 | 29,073 29,152 29,299 29,521 29,789 30,095 30,405 30,723 31,028 31,321 31,598 31,862 32,109 32,343 32,565 32,774 32,967 33,151 33,319 33,482 33,641 33,787 33,926 34,060 34,185 34,307 | 20,758 20.838 20,984 21,206 21,474 21,780 22,090 22,408 22,713 23,006 23,283 23,547 23,794 24,028 24,250 24,459 24,652 24,836 25,004 25,167 25,326 25,472 25,611 25,745 25,870 25,992 | 1,0036 1,0061 1,0115 1,0191 1,0283 1,0387 1,0496 1,0605 1,0710 1,0815 1,0907 1,0999 1,1082 1,1166 1,1242 1,1313 l,1380 1,1443 1,1501 1,1560 1,1610 1,1664 1,1710 1,1757 1,1803 1,1840 | 0,7164 0,7193 0,7243 0,7319 0,7415 0,7519 0,7624 0,7733 0,7842 0,7942 0,8039 0,8127 0,8215 0,8294 0,8369 0,8441 0.8508 0,8570 0,8633 0,8688 0,8742 0,8792 0,8843 0,8889 0,8930 0,8972 | 1,2971 1,3004 1,3071 1,3172 1,3289 1,3427 1,3565 1,3708 1,3842 1,3976 1,4097 1,4214 1,4327 1,4432 1,4528 1,4620 1.4708 1,4788 1,4867 1,4939 1,5010 1,5072 1,5135 1,5194 1,5253 1,5303 | 0,9261 0,9295 0,9362 0,9462 0,9579 0.9718 0,9856 0,9998 1,0312 1,0262 1,0387 1,0505 1,0618 1,0722 1,0819 1,0911 1,0999 1,1078 1,1158 1,1229 1,1296 1,1363 1,1426 1,1484 1,1543 1,1593 |

| Приложение Н |
| --- |
| Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения (по давлениям) |
| P, МПа | ts,°С | v', м3/кг | v", м3/кг | i', кДж/кг | i", кДж/кг | r,кДж/кг | S', кДж/(кг.К) | S((, кДж/(кг.К) |
| 0,0010 | 6,936 | 0,0010001 | 130,04 | 29,18 | 2513,4 | 2484,2 | 0,1053 | 8,9749 |
| 0,0015 | 13,001 | 0,0010007 | 88,38 | 54,61 | 2524,7 | 2471,9 | 0,1952 | 8,8268 |
| 0,0020 | 17,486 | 0,0010014 | 67,24 | 73,40 | 2533,1 | 2459,7 | 0,2603 | 8,7227 |
| 0,0025 | 21,071 | 0,0010021 | 54,42 | 88,36 | 2539,5 | 2451,1 | 0,3119 | 8,6424 |
| 0,0030 | 24,078 | 0,0010028 | 45,77 | 100,93 | 2545,3 | 2444,4 | 0,3547 | 8,5784 |
| 0,0035 | 26,674 | 0,0010035 | 39,56 | 111,81 | 2549,9 | 2438,4 | 0,3912 | 8,5222 |
| 0,0040 | 28,95 | 0,0010042 | 34,93 | 121,33 | 2553,7 | 2432,3 | 0,4225 | 8,4737 |
| 0,005 | 32,89 | 0,0010054 | 28,24 | 137,79 | 2560,9 | 2423,1 | 0,4764 | 8,3943 |
| 0,010 | 45,82 | 0,0010102 | 14,70 | 191,84 | 2583,9 | 2392,1 | 0,6496 | 8,1494 |
| 0,020 | 60,08 | 0,0010171 | 7,652 | 251,48 | 2609,2 | 2357,7 | 0,8324 | 7,9075 |
| 0,025 | 64,99 | 0.0010198 | 6,201 | 272,03 | 2617,6 | 2345,5 | 0,8934 | 7,8300 |
| 0,030 | 69,12 | 0,0010223 | 5,232 | 289,30 | 2624,6 | 2335,3 | 0,9441 | 7,7673 |
| 0,040 | 75,87 | 0,0010264 | 3,999 | 317,62 | 2636,3 | 2318,7 | 1,0261 | 7,6710 |
| 0,050 | 81,33 | 0,0010299 | 3,243 | 340,53 | 2645,2 | 2304,7 | 1,0912 | 7,5923 |
| 0,10 | 99,62 | 0,0010432 | 1,696 | 417,47 | 2674,9 | 2257,5 | 1,3026 | 7,3579 |
| 0,20 | 120,23 | 0,0010606 | 0,8860 | 504,74 | 2706,8 | 2202,0 | 1,5306 | 7,1279 |
| 0,30 | 133,54 | 0,0010733 | 0,6055 | 561,7 | 2725,5 | 2163,8 | 1,6716 | 6,9922 |
| 0,50 | 151,84 | 0,0010927 | 0,3749 | 640,1 | 2748,8 | 2108,7 | 1,8605 | 6,8221 |
| 0,60 | 158,84 | 0,0011009 | 0,3156 | 670,6 | 2756,9 | 2086,3 | 1,9311 | 6,7609 |
| 0,70 | 164,96 | 0,0011081 | 0,2728 | 697,2 | 2763,7 | 2067,2 | 1,9923 | 6,7090 |
| 0,80 | 170,41 | 0,0011149 | 0,2403 | 720,9 | 2769,0 | 2048,1 | 2,0461 | 6,6630 |
| 0,90 | 175,36 | 0,0011213 | 0,2149 | 742,7 | 2773,7 | 2031,7 | 2,0945 | 6,6223 |
| 1,0 | 179,88 | 0,0011273 | 0,1945 | 762,4 | 2777,8 | 2015,3 | 2,1383 | 6,5867 |
| 1,5 | 198,28 | 0,0011538 | 0,1317 | 844.5 | 2791,8 | 1947,5 | 2,3148 | 6,4458 |
| 2,0 | 212,37 | 0,0011768 | 0,09961 | 908,6 | 2799,2 | 1890,7 | 2,4471 | 6,3411 |
| 3,0 | 233,83 | 0,0012164 | 0,06663 | 1008,4 | 2803,1 | 1794,7 | 2,6455 | 6,1859 |
| 4,0 | 250,33 | 0,0012520 | 0,04977 | 1087,5 | 2800,6 | 1713,2 | 2,7965 | 6,0689 |
| 5,0 | 263,91 | 0,0012858 | 0,03943 | 1154,2 | 2793,9 | 1639,6 | 2,9210 | 5,9739 |
| 6,0 | 275,56 | 0,0013185 | 0,3243 | 1213,9 | 2784,4 | 1570,5 | 3,0276 | 5,8894 |
| 7,0 | 285,80 | 0,0013510 | 0,02738 | 1267,6 | 2772,3 | 1504,7 | 3,1221 | 5,8143 |
| 8,0 | 294,98 | 0,0013838 | 0,02352 | 1317,3 | 2758,6 | 1441,2 | 3,2079 | 5,7448 |
| 9,0 | 303,31 | 0,0014174 | 0,02049 | 1363,9 | 2742,6 | 1378,8 | 3,2866 | 5,6783 |
| 10,0 | 310,96 | 0,0014522 | 0,01803 | 1407,9 | 2724,8 | 1316,9 | 3,3601 | 5,6147 |
| 12,0 | 324,64 | 0,001527 | 0,01426 | 1491,1 | 2684,6 | 1193,5 | 3,4966 | 5,4930 |
| 14,0 | 336,63 | 0,001611 | 0,01149 | 1570,8 | 2637,9 | 1067,0 | 3,6233 | 5,3731 |
| 16,0 | 347,32 | 0,001710 | 0,009319 | 1649,6 | 2581,7 | 932,1 | 3,7456 | 5,2478 |
| 18,0 | 356,96 | 0,001839 | 0,007505 | 1732,2 | 2510,6 | 778,4 | 3,8708 | 5,1054 |
| 20,0 | 365,72 | 0,00203 | 0,00586 | 1826,8 | 2410,3 | 583,4 | 4,0147 | 4,9280 |
| 22,0 | 373,71 | 0,00269 | 0,00378 | 2009,7 | 2195,6 | 152,0 | 4,2943 | 4,5815 |

Приложение П

Рабочая часть - диаграммы водяного пара

Приложение Р

- диаграмма влажного воздуха

( Богатырева Елена Владимировна

Методические указания к выполнению расчетно-графических заданий по курсу: «Техническая термодинамика» для студентов 2 курса дневного отделения специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» по направлению 6.070104 «Морской и речной транспорт» образовательно-квалификационного уровня «бакалавр»

Подписано в печать ________. Объем 1,2 п.л.

Тираж____экз. Заказ №______.Издательство "Керченский государственный морской технологический унивесситет", 334509, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82.