### Рис.

Задачи.

Найти переходную характеристику замкнутой дискретной ИСАУ (см. рис.) реальный импульсный элемент которой, формирует импульсы скважностью (=1, периодом следования, а линейная непрерывная часть  имеет передаточную функцию:

а)

б)

Таблица вариантов

| № варианта | k | a | b |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 0,8 |
|  | 0,3 | 0,5 | 2,4 |
|  | 0,8 | 0,4 | 2,2 |
|  | 1,9 | 0,9 | 2,1 |
|  | 0,1 | 2,4 | 1,7 |
|  | 0,9 | 5,8 | 0,6 |
|  | 0,7 | 1,2 | 3,5 |
|  | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
|  | 1,3 | 4,9 | 2,4 |
|  | 2,8 | 4,5 | 0,5 |
|  | 2,9 | 4,0 | 1,2 |
|  | 3,8 | 5,5 | 3,5 |
|  | 3,4 | 3,8 | 3,1 |
|  | 2,6 | 0,7 | 2,8 |

Для выполнения задания следует воспользоваться алгоритмом:

- Выполнить переход от реального импульсного элемента, формирующего импульсы скважностью (=1, периодом следования, к передаточной функции формирующего звена .

- Найти дискретную передаточную разомкнутой части дискретной ИСАУ W*раз(s).

- Найти дискретную передаточную замкнутой дискретной ИСАУ W*зам(s).

- Записать дискретную передаточную замкнутой дискретной ИСАУ W*зам(s) в форме Z-преобразования.

- Записать Z-изображение переходной характеристики замкнутой дискретной ИСАУ – H(z).

- Выполнить переход от Z-изображения переходной характеристики замкнутой дискретной ИСАУ – H(z) при помощи обратного Z-преобразования к дискретной форме, и получить переходную характеристику замкнутой дискретной ИСАУ.

Справочные материалы

Таблица Преобразования Лапласа от импульсов стандартной формы

| форма импульса | Преобразование Лапласа |
| --- | --- |
| Прямоугольный единичный |  |
| Симметричный треугольный единичный |  |
| Несимметричный треугольный единичный |  |
| Показательный (экспоненциальный) |  |

дискретное преобразование Лапласа,

Z-преобразование

| x(t) | X(s) |  |  | Z-преобразование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Модифицированное дискретное преобразование Лапласа

|  |  | целое |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |

# Text boxes

X*(s)

Y*(s)