# ДР ГЗ-1.    РАСЧЕТ РЕЗИСТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

# С ПОСТОЯННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

# Рис.1. Схема к заданию 1

1. Для электрической цепи, схема которой представлена на рис.1, используя заданные параметры элементов (выбор варианта осуществляется по табл. 1.1. и 1.2.), составить расчетную схему. Для получения схемы составить уравнения электрического равновесия цепи:

1.1. По законам Кирхгофа;

1.2. По методу контурных токов;

1.3. По методу узловых потенциалов;

1.4. Рассчитать ток в одной из ветвей (по выбору студента) по теореме об эквивалентном генераторе (Ik = Eэ / (Rэ + Rk)). Правильность расчета токов в схеме для определения Eэ проверить составлением баланса мощностей;

1.5. Записать в общем виде ток в одной из ветвей (по выбору студента) по теореме наложения:

1.5.1. В рассматриваемой ветви рассчитать частичные токи, обусловленные:

1). Одной из источников Э.Д.С. – методом пропорциональных величин;

2). Одним из источников тока -  методом эквивалнтных преобразований;

2. Схема к заданию 1.

Выбор варианта: для гр. 1-  1-25; гр.2-  26-50; гр.3-  51-75; гр.4-  76-100. Для всех вариантов в табл.1.1. даны величины источников Э.Д.С., все величины источников тока, кроме указанных в таблице, равны нулю. Для соответствующих вариантов в табл. 1.2. даны величины сопротивлений, все другие проводимости, кроме указанных в таблице, равны бесконечности.

# Таблица 1.1.

| № вар | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Е7, В | Е8, В | Источники тока, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 100 | -100 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | J6 = -2 |
| 2 | 0 | 0 | 200 | -150 | 0 | 130 | 200 | 0 | J5 = 4 |
| 3 | -160 | 130 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | J7 = 5 |
| 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | J3 = -2; J6 = -2 |
| 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290 | 0 | 200 | J3 = -1; J5 = 4 |
| 6 | 0 | 60 | -200 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | J1 = 3; J8 = 5 |
| 7 | 0 | 180 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | -65 | J1 = 1; J7 = 4 |
| 8 | 70 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | J2 = 3; J5 = 5 |
| 9 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | J4 = -4; J7 = 4 |
| 10 | 140 | 0 | 40 | -130 | 70 | 0 | 0 | 0 | J6 = -1 |
| 11 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | -70 | 60 | 0 | J8 = 5 |
| 12 | 100 | 0 | 0 | -70 | 20 | 0 | 0 | 90 | J7 = 1 |
| 13 | 0 | 80 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | J6 = -1 |
| 14 | 60 | 90 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 40 | J7 = 2 |
| 15 | 0 | 90 | 130 | -110 | 0 | 0 | 30 | 0 | J5 = 3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | -100 | 70 | -120 | 0 | 0 | J1 = 2; J7 = 1 |
| 17 | 0 | 60 | 0 | -70 | 0 | 0 | 80 | 0 | J1 = 2; J8 = 3 |
| 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | J2 = 4; J5 = 3 |
| 19 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | -150 | 0 | 0 | J3 = 2; J5 = 4 |
| 20 | 0 | 140 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 100 | J3 = 1; J6 = -2 |
| 21 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | -120 | 0 | 0 | J4 = -1; J7 = 2 |
| 22 | -180 | 30 | 70 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | J6 = -3 |
| 23 | 0 | 30 | 100 | -100 | 0 | -110 | 0 | 0 | J8 = 3 |
| 24 | 0 | 40 | 70 | -100 | 0 | -80 | 0 | 0 | J8 = 4 |
| 25 | 0 | 60 | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | J6 = -4 |

# Таблица 1.2.

| № вар | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | Проводимости, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 25 | g6 = 0 |
| 2 | 50 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 | g5 = 0 |
| 3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 20 | g7= 0 |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | g3= 0; g6= 0 |
| 5 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 20 | 30 | 50 | g3 = 0; g5= 0 |
| 6 | 0 | 50 | 15 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | g1= 0; g8= 0 |
| 7 | 0 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | g1= 0; g7= 0 |
| 8 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 | 30 | g2= 0; g5= 0 |
| 9 | 0 | 10 | 60 | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 | g4= 0; g7= 0 |
| 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | g6= 0 |
| 11 | 0 | 10 | 20 | 40 | 70 | 10 | 0 | 0 | g8= 0 |
| 12 | 0 | 10 | 70 | 10 | 40 | 70 | 0 | 0 | g7= 0 |
| 13 | 50 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 50 | 30 | g6= 0 |
| 14 | 30 | 0 | 25 | 70 | 30 | 50 | 0 | 0 | g7= 0 |
| 15 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 70 | 40 | g5= 0 |
| 16 | 0 | 10 | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 40 | g1= 0; g7= 0 |
| 17 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | g1= 0; g8= 0 |
| 18 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 40 | 10 | g2= 0; g5= 0 |
| 19 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | g3= 0; g5= 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 10 | 40 | g3= 0; g6= 0 |
| 21 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 20 | g4= 0; g7= 0 |
| 22 | 10 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | g6= 0 |
| 23 | 10 | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | g8= 0 |
| 24 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | g8= 0 |
| 25 | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 | g6= 0 |