Федеральное агентство по образованию

Кубанский государственный технологический университет

Кафедра электротехники

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

И ТРАКТОРОВ

Методические указания

к практическим занятиям для студентов  дневной   формы обучения

специальности 140607 Электрооборудование автомобилей

и тракторов

# Краснодар

2008

Составители:  канд. техн. наук, доц. С.А. Попов;

канд. техн. наук, доц. В.М. Кузубов;

канд. техн. наук, доц. А.В. Самородов

УДК 629.114.6

Надежность электрооборудования автомобилей и тракторов. Методические указания к практическим занятиям для студентов  очной формы обучения специальности 140607 Электрооборудование автомобилей и тракторов / Сост.: С.А. Попов, В.М. Кузубов, А.В. Самородов; Кубан. гос. технол. ун–т. Каф. электротехники. – Краснодар: Изд–во КубГТУ, 2008–  20 с.

# Предназначено   для закрепления теоретических знаний  и овладения практическими навыками определения  показателей безотказности  функционирования  систем электрооборудования автомобилей и тракторов и способами их повышения.

Ил. 36.  Табл. 7.  Библиогр.: 5 назв.

Печатается по решению методического совета Кубанского государственного технологического университета

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. КубГТУ А.Н. Плахотнюк;

начальник отдела обучения и развития персонала компании «Ключ-Авто» канд. техн. наук. С.М Юрчик

#### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

# Тема: Расчет показателей безотказности систем при последовательном, параллельном и  смешанном соединении элементов

Цель занятия – научиться определять надежность различных схем электрооборудования автомобилей и тракторов и применять способы  её повышения

# Общие сведения

Надежность работы автомобиля и трактора зависит от всех стадий,  включающих   проектирование, производство и  эксплуатацию. Схема электрооборудования автомобиля или трактора должна быть выбрана таким образом, чтобы число её элементов было по возможности меньшим, а появление типовых отказов исключалось или сводилось к минимуму.

При определении надежности электрооборудования необходимо учитывать сложность их устройства. При этом различные узлы и детали обладают разной надежностью. Поэтому для конкретизации показателей надежности таких сложных устройств, какими являются автомобили и тракторы, их условно разделяют на элементы и системы. Такое разделение позволяет рассчитать показатели надежности системы в целом для выбора оптимальных вариантов конструкции уже на стадии проектирования.

Элементом называют часть системы, не имеющую самостоятельного эксплуатационного назначения и выполняющую в системе ограниченные функции. Для практического использования любого элемента его необходимо соединить с другими элементами в определенную систему.

Системой называется совокупность совместно действующих устройств, обеспечивающих выполнение определенных практических задач. В зависимости от постановки задач принято один и тот же узел рассматривать как элемент или как систему. Например, при оценке надежности электрооборудования автомобиля или трактора  его рассматривают как систему, состоящую из основных элементов: электроснабжения, пуска двигателя внутреннего сгорания, зажигания, освещения и световой сигнализации, коммутации и проводки и т.д. Когда же определяют надежность, например, системы пуска двигателя внутреннего сгорания, которая по отношению к электрооборудованию в целом является элементом, ее рассматривают как систему, состоящую из основных элементов: электростартера, реле управления стартером, аккумуляторной батареи и т.д.

При оценке надежности электростартера его рассматривают тоже как систему, состоящую из вала, коллектора, обмоток и т.д.

Благодаря условному делению на элементы и системы можно достаточно просто и с приемлемой для практики точностью построить методику расчета сложных систем. Для этого используют понятие функционального или логически последовательного, параллельного и смешанного соединений элементов в схеме (таблицы 1,2).

# Таблица 1– Варианты логического соединения элементов системы

| Логическое соединение элементов | Последовательное | Параллельное |
| --- | --- | --- |
| Структура логического соединения элементов | m p1(t) p2(t) pm(t) | p1(t) p2(t) n pn(t) |
| Вероятность безотказной работы Р(t) при вероятности безотказной работы i-го элемента, равной pi(t) | m P(t)=Π pi(t) 1 | n P(t)=1 – Π[1–pi(t)] 1 |
| То же при равнонадежных элементах pi(t)=p(t) | P(t)=[p(t)]m | P(t)=1– [1 – p(t)]n |

Последовательным соединением в теории надежности (таблица 1) называют такое, при котором отказ хотя бы одного элемента вызывает отказ всей системы в целом. Таким образом, все n последовательно соединенных элементов должны работать безотказно в течение установленного срока. Это требование можно записать как вероятность одновременной безотказной работы всех элементов по формуле

P(t)=p1(t)p2(t)…pn(t)=pi(t),

где P(t) и pi(t) – вероятности безотказной работы системы и i-го

элемента соответственно.

Таблица 2 – Варианты логического соединения элементов системы

| Логическое соединение элементов | Смешанное при резервировании |
| --- | --- |
|  | общем | раздельном |
| 1 | 2 | 3 |
| Структура логического соединения элементов | m p11(t) p1m(t) pj1(t) pjm(t) n pn1(t) pnm(t) | m p11(t) p12(t) p1m(t) pj1(t) pji(t) pjm(t) n pnl(t) pni(t) pnm(t) |
| Вероятность безотказной работы Р(t) при вероятности безотказной работы i-го элемента, равной pi(t) | m P(t)=1 – [1 – Пpij(t)]n 1 | m P(t)=П{1 – [1 – pij(t)]n} 1 |
| То же при равнонадеж- ных элементах pi(t)=p(t) | P(t)=1–[1– pm(t)]n | P(t)={1– [1–p(t)]n}m |

Если вероятность безотказной работы всех n элементов одинакова, т.е. p1(t)=p2(t)=…=pn(t), то  вероятность безотказной работы системы будет равна P(t)=[p(t)]n. Вероятность отказа системы Q(t)=1–P(t)=1–[p(t)]n или

Q(t)=1–[1–q(t)]n, где q(t)=1–p(t) – вероятность отказа каждого из n элементов.

Таким образом, надежность системы, образованной из n последовательно соединенных элементов, всегда ниже надежности наиболее слабого из них.

Термины теории надежности, характеризующие функциональную зависимость элементов в рассматриваемой схеме, отличаются по своему существу от аналогичных понятий, принятых в электротехнике и характеризующих действительное электрическое соединение элементов.

Например, на рисунке 1 изображена система, состоящая из трех электрически параллельно соединенных выпрямителей.

Рисунок 1 – Электрическая схема параллельного соединения диодов

С точки зрения надежности при отказе типа «короткое замыкание» - пробой выпрямителя - эти три выпрямителя соединены последовательно, т.е. при пробое одного из них отказывает вся система. В то же время по отношению к отказам типа «обрыв цепи» выпрямители с точки зрения надежности соединены параллельно, так как при отказе одного или двух выпрямителей система продолжает выполнять свои функции, её отказ наступает только при отказе всех трех выпрямителей.

Параллельным соединением элементов в теории надежности называют такое, при котором отказ системы наступает при отказе всех без исключения элементов. Если n элементов соединены параллельно, то согласно этому определению вероятность отказа системы Q(t)=q1(t)q2(t)…qn(t)=qi(t) и вероятность безотказной работы определяют по формуле P(t)=1–Q(t)=1–qi(t).

Если q1(t)=q2(t)=…qn(t), то P(t)=1–[q(t)]n и вероятность отказа системы  можно определить по формуле:  Q(t)=[q(t)]n.

Вывод: при параллельном соединении элементов надежность всегда выше надежности самого лучшего элемента.

Рассмотрим пример расчёта надежности системы, состоящей  из двух параллельно включенных элементов (рисунок 2). Вероятность безотказной работы первого элемента обозначим р1, второго р2 (здесь для сокращения записи опущены символы аргумента времени t).

Работоспособность всей системы обеспечивают следующие сочетания состояний элементов:

1) первый элемент работает, а второй отказал, тогда вероятность этого сочетания равна р1(1 – р2);

2) первый элемент отказал, а второй работает, тогда вероятность этого сочетания  (1 – р1)р2;

3)  оба элемента работают, тогда вероятность этого сочетания равна р1р2.

Рисунок 2  – Параллельное соединение двух элементов

Вероятность безотказной работы системы равна сумме вероятностей тех сочетаний состояний элементов, при которых обеспечивается работоспособное состояние системы

Pс=р1 (1–р2) + (1–р1)р2 + р1р2 =р1+р2 –р1р2 .

Таким образом, для расчета вероятности безотказной работы (далее для краткости – надежности) сложной системы достаточно рассмотреть все возможные сочетания состояний элементов системы, выбрать те сочетания, которые обеспечивают работоспособное состояние системы, записать вероятности каждого их этих сочетаний в виде произведения вероятностей состояний всех элементов в данном сочетании, причем вероятность работоспособного состояния элемента равна вероятности его безотказной работы рi, а вероятность неработоспособного состояния – вероятности отказа (1–рi). Полученное произведение называется элементарным. Для записи выражения вероятности безотказной работы системы складываются все элементарные произведения.

Чтобы избежать ошибок при большом числе элементов и сложной структуры системы, описанную процедуру формулируют с помощью математического аппарата алгебры логики – булевой алгебры [5].

В булевой алгебре переменные х принимают два значения: 1 или 0.

При анализе надежности системы каждому ее элементу ставится в соответствие переменная хi , значение которой определяется состоянием элемента:

хi = 1, если элемент работоспособен;

хi = 0, если элемент отказал.

Состояние системы описывается переменной y, причем:

y = 1, если система работоспособна;

y = 0, если система отказала. Если система состоит из n элементов, то общее число различных сочетаний состояний элементов (наборов значений переменных xi ) равно 2n.

Перебор всех наборов значений переменных xi осуществляется путем построения таблицы состояний, которая для системы, показанной на рисунке 2, имеет следующий вид (таблица 3):

Таблица 3 – Таблица состояний системы

| № набора | Значения переменных |
| --- | --- |
|  | x1 | x2 | y |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |

Поскольку в рассматриваемой системе число элементов n = 2, то число разных наборов значений переменных xi равно 22= 4.

Перебор всех наборов начинают с набора с номером 0, в котором все переменные xi принимают нулевые значения.

Полученное сочетание значений переменных xi (в рассматриваемом примере 00) интерпретируют как число, записанное в двоичной системе. Переход к следующему набору осуществляется прибавлением 1 к данному числу: 00+1=01. Сложение ведется по правилам двоичной системы, где 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=10, т.е. 0 записывается в младший разряд суммы, а 1 прибавляется к содержимому старшего разряда. Таким образом, набору с номером 1 соответствует двоичное число 01.

Для перехода к следующему – второму набору к числу 01 прибавляют 1, при этом единица плюсуется в младший разряд, где записано значение 1. Поскольку 1+1=10, то в младшем разряде записывается 0, а 1 плюсуется к содержимому старшего разряда, где записан 0. Так как 0+1=1, то в результате сложения получаем число 10. Последний, третий набор переменных получается сложением чисел 10+1=11.

Перебирая все наборы переменных xi, определяем значение переменной y, соответствующее каждому из них. В рассмотренном примере нулевому набору соответствует y=0, а наборам 1,2 и 3   y =1.

Для каждого набора, на котором  у=1, записывают элементарные произведения вероятностей состояний элементов, причем если xi входит в набор как 1, то в элементарном произведении записывается вероятность безотказной работы этого элемента рi , а если значение переменной xi=0, то в элементарное произведение входит вероятность отказа элемента (1–рi).

Для получения вероятности безотказной работы системы складывают элементарные произведения вероятностей состояний элементов.

В рассматриваемом примере выходная переменная y=1 на наборах 1,2 и 3, которым соответствуют элементарные произведения (1–р1)р2 , р1(1–р2) и р1р2 .

Вероятность безотказной работы системы

Pс=р1(1–р2)+(1–р1)р2 +р1р2=р1+р2–р1р2 .

Несмотря на некоторую громоздкость, логико-вероятные методы оказываются единственно возможными при расчете надежности систем, структуру которых нельзя представить в виде сочетания групп последовательно и параллельно соединенных элементов.

Перейдем от полученных знаний к умениям их применить на практике.

Задание № 1

Рассчитайте возможные значения вероятностей работоспособного состояния для схем (рисунок 3.1 – рисунок 3.30). Исходные данные возьмите из таблицы 4, учитывая свой вариант. Расчеты произведите для двух случаев: р1 = р2 = р3= р4 = р5   и р1>р2>р3>р4>р5. По результатам расчетов выберете оптимальный  вариант расположения элементов в схеме и сделайте вывод о надежности системы в зависимости от расположения элементов в системе.

| Рисунок 3.1– Вариант №1 | Рисунок 3.6 – Вариант №6 |
| --- | --- |
| Рисунок 3.2 – Вариант №2 | Рисунок 3.7 – Вариант №7 |
| Рисунок 3.3 – Вариант №3 | Рисунок 3.8 – Вариант №8 |
| Рисунок 3.4 – Вариант №4 | Рисунок 3.9 – Вариант №9 |
| Рисунок 3.5 – Вариант №5 | Рисунок 3.10 – Вариант №10 |
| Рисунок 3.11 – Вариант №11 | Рисунок 3.16 – Вариант №16 |
| Рисунок 3.12 – Вариант №12 | Рисунок 3.17 – Вариант №17 |
| Рисунок 3.13 – Вариант №13 | Рисунок 3.18 – Вариант №18 |
| Рисунок 3.14 – Вариант №14 | Рисунок 3.19 – Вариант №19 |
| Рисунок 3.15 – Вариант №15 | Рисунок 3.20 – Вариант №20 |
| Рисунок 3.21 – Вариант №21 | Рисунок 3.26 – Вариант №26 |
| Рисунок 3.22 – Вариант №22 | Рисунок 3.27 – Вариант №27 |
| Рисунок 3.23 – Вариант №23 | Рисунок 3.28 – Вариант №28 |
| Рисунок 3.24 – Вариант №24 | Рисунок 3.29 – Вариант №29 |
| Рисунок 3.25 – Вариант №25 | Рисунок 3.30 – Вариант №30 |

#### Таблица 4 – Расчетные данные

| Номер варианта | р1 = р2 = р3 = р4 = р5 | р1 > р2 > р3 > р4 > р5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 0,99 > 0,95 > 0,8 > 0,76 > 0,7 |
| 2 | 0,79 | 0,98 > 0,96 > 0,79 > 0,78 > 0,69 |
| 3 | 0,78 | 0,97 > 0,81 > 0,78 > 0,76 > 0,68 |
| 4 | 0,77 | 0,96 > 0,94 > 0,77> 0,75 > 0,67 |
| 5 | 0,76 | 0,95 > 0,92 > 0,76 > 0,72 > 0,66 |
| 6 | 0,75 | 0,94 > 0,82 > 0,75> 0,68 > 0,65 |
| 7 | 0,74 | 0,93 > 0,89 > 0,74 > 0,71 > 0,64 |
| 8 | 0,73 | 0,92 > 0,91 > 0,73 > 0,71 > 0,63 |
| 9 | 0,72 | 0,91 > 0,89 > 0,72 > 0,68 > 0,62 |
| 10 | 0,71 | 0,9 > 0,89 > 0,71 > 0,69 > 0,61 |
| 11 | 0,7 | 0,89 > 0,88 > 0,7 > 0,65 > 0,6 |
| 12 | 0,69 | 0,88 > 0,86 > 0,69 > 0,68 > 0,59 |
| 13 | 0,68 | 0,87 > 0,86 > 0,68 > 0,64 > 0,58 |
| 14 | 0,67 | 0,86 > 0,82 > 0,67 > 0,64 > 0,57 |
| 15 | 0,66 | 0,85 > 0,83 > 0,66 > 0,62 > 0,56 |
| 16 | 0,65 | 0,84 > 0,82 > 0,65 > 0,61 > 0,55 |
| 17 | 0,64 | 0,83 > 0,73 > 0,64 > 0,58 > 0,54 |
| 18 | 0,63 | 0,82 > 0,78 > 0,63 > 0,58 > 0,53 |
| 19 | 0,62 | 0,81 > 0,78 > 0,62 > 0,58 > 0,52 |
| 20 | 0,61 | 0,8 > 0,75 > 0,61 > 0,58 > 0,51 |
| 21 | 0,6 | 0,79 >0,75 > 0,6 > 0,56 > 0,5 |
| 22 | 0,59 | 0,78 > 0,76 > 0,59 > 0,53 > 0,49 |
| 23 | 0,58 | 0,77 > 0,68 > 0,58 > 0,52 > 0,48 |
| 24 | 0,57 | 0,76 > 0,72 > 0,57 > 0,53 > 0,47 |
| 25 | 0,56 | 0,75 > 0,72 > 0,56 > 0,48 > 0,46 |
| 26 | 0,55 | 0,74 > 0,68 > 0,55 > 0,52 > 0,45 |
| 27 | 0,54 | 0,73 > 0,63 > 0,54 > 0,48 > 0,44 |
| 28 | 0,53 | 0,72 > 0,68 > 0,53 > 0,51 > 0,43 |
| 29 | 0,52 | 0,71> 0,69 > 0,52 > 0,49 > 0,42 |
| 30 | 0,51 | 0,7 > 0,68 > 0,51 > 0,48 > 0,41 |

#### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

# Тема: Схемная надежность и резервирование

Цель занятия – научиться повышению схемной надежности  посредством  структурного резервирования

Общие сведения

# В зависимости от числа элементов и способа их соединения число работоспособных состояний системы может быть различным. При этом   всегда существует два предельных случая: минимальной вероятности безотказной работы – последовательное соединение, имеющее лишь одно работоспособное состояние; максимальной вероятности безотказной работы – параллельное соединение, обеспечивающее (n–1) работоспособных состояний (лишь одно неработоспособное состояние). Остальные случаи, промежуточные, соответствуют смешанному способу соединения элементов.

# Число работоспособных состояний системы,  можно повышать  путем параллельного включения элементов и этот метод называется методом структурного резервирования. Рассмотрим два способа параллельных включений – изделия в целом (рисунок 4) и поэлементное (рисунок 5).

Рисунок 4 – Структурное резервирование всего изделия

Рисунок 5 – Поэлементное структурное резервирование изделия

# Задание 2

Рассчитайте и сравните значения вероятностей работоспособного состояния для двух схем (рисунок 4 и рисунок 5). Исходные данные для расчета возьмите из таблиц 1, 2 , 4, учитывая свой вариант. Расчеты произведите для  случая р1 = р2 = р3  и сделайте вывод об эффективности резервирования.

#### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Тема : Эксплуатационное  резервирование

Цель занятия – научиться оптимальному использованию эксплуатационного резервирования для повышения схемной надежности

Общие сведения

##### Эффективность эксплуатационного резервирования зависит от того, что выбирается в качестве резерва. В случае отказа детали обычно производят замену: отказавшей детали; всего агрегата, в котором находится отказавшая деталь; автомобиля на резервный.

Оценим, как меняется надежность автомобиля в этих случаях при обычных допущениях, позволяющих пользоваться известными выражениями для расчета вероятности сохранения работоспособности последовательного или параллельного включения элементов.

# Задание № 3

Изделие состоит из агрегатов 1 – 4 (рисунок 6) и сохраняет работоспособность только, если все они работоспособны. Первый агрегат состоит из деталей двух видов: детали А ограниченной долговечности (вероятность сохранения работоспособности рДА) и многих деталей Б высокой долговечности (вероятность сохранения работоспособности всей цепочки деталей  РДБ). Отказ одной детали означает отказ всего агрегата.

Рисунок 6 – Резервирование: а) детали; б) агрегата; в) изделия

Данные для расчета возьмите из таблицы 5, учитывая свой вариант. Результаты расчетов занесите в таблицу 6. Допуская, что все агрегаты имеют одинаковую структуру, оцените, как изменится надежность изделия и его агрегатов при эксплуатационном резервировании путем замены отказавшей детали; агрегата с отказавшей деталью; всего изделия.

Таблица 5 – Расчетные данные

| Номер варианта | рДА | РДБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,78 | 0,994 |
| 2 | 0,679 | 0,993 |
| 3 | 0,578 | 0,992 |
| 4 | 0,477 | 0,991 |
| 5 | 0,376 | 0,99 |
| 6 | 0,275 | 0,989 |
| 7 | 0,574 | 0,988 |
| 8 | 0,473 | 0,987 |
| 9 | 0,672 | 0,985 |
| 10 | 0,671 | 0,984 |
| 11 | 0,57 | 0,983 |
| 12 | 0,469 | 0,982 |
| 13 | 0,368 | 0,981 |
| 14 | 0,267 | 0,98 |
| 15 | 0,166 | 0,979 |
| 16 | 0,465 | 0,978 |
| 17 | 0,564 | 0,977 |
| 18 | 0,663 | 0,976 |
| 19 | 0,662 | 0,975 |
| 20 | 0,561 | 0,974 |
| 21 | 0,46 | 0,973 |
| 22 | 0,359 | 0,972 |
| 23 | 0,258 | 0,971 |
| 24 | 0,157 | 0,97 |
| 25 | 0,956 | 0,969 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 0,655 | 0,968 |
| 27 | 0,554 | 0,967 |
| 28 | 0,653 | 0,966 |
| 29 | 0,552 | 0,965 |
| 30 | 0,451 | 0,964 |

### Таблица 6 –  Результаты расчетов

| Различные варианты резервирования | Вероятность сохранения работоспособности |
| --- | --- |
|  | детали рДА | агрегата РАГ | изделия РИЗ |
| Схемное резервирование |  |  |  |
| Эксплутационное резервирование |  |
| При замене детали |  |  |  |
| При замене агрегата |  |  |  |
| При замене изделия |  |  |  |

#### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

#### Тема: Расчет показателей безотказности испытуемых  изделий

#### Цель занятия – научиться определять показатели безотказности невосстанавливаемых объектов согласно плану испытаний

# Общие сведения

Под наблюдение поставлено N однотипных невосстанавливаемых объектов (объем выборки). В процессе эксперимента  фиксируются моменты появления отказов и определяются наработки до отказа  Здесь  – наработка до отказа i – го объекта; i =1,2,…., N (рисунок  7).

0     τ1     τ2     τ3                   t                      τN        наработка

Рисунок   7 – Статистический ряд наработок до отказа

Статистическая оценка вероятности отказа:

Q* (t)= m(t) /N,

где  m(t) – число объектов, отказавших в интервале  [0, t]. В число  m(t) входят только те объекты, для которых справедливо соотношение < t. Статистические оценки вероятностей безотказной работы:

Р*(t)= n(t) / N,

где n(t)  – число объектов, проработавших безотказно в интервале

[0, t], для которых выполняется неравенство > t;

Р*(t+Δt)= n(t+Δt) / N,

где n(t+Δt)  – число объектов, проработавших безотказно в течение наработки   t+Δt.

### Средняя наработка до отказа:

.

Статистическая  оценка интенсивности отказов:

λ*(t)= – Р'*(t) / Р*(t)=( n(t) – n(t+Δt)) / n(t)Δt = Δn / n(t)Δt,

где Δn = n(t) – n(t+Δt) – число отказов в интервале [t, t+Δt].

Задание 4

Производится серия стендовых испытаний проверки ламп накаливания. Под наблюдение одновременно поставили  N  новых ламп. После отказа лампы наблюдение за ней прекращаются. Отказы электроламп распределены по интервалам наработки следующим образом (таблица 7). Рассчитайте статистическую оценку вероятности безотказной работы, постройте зависимость статистической оценки вероятности безотказной работы от наработки, среднюю наработку до отказа, статистическую  оценку интенсивности отказов и постройте ее зависимость от наработки. Сделайте вывод о законе распределения наработки до отказа.

Таблица 7 – Расчетные данные

| Номер вари-анта | Количест-во электро- ламп N | Число отказов |
| --- | --- | --- |
|  |  | интервал наработки, ч |
|  |  | 0–100 | 100–200 | 200–300 | 300–400 | 400–500 | 500–600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 50 | 26 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 60 | 31 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 70 | 37 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 80 | 42 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 90 | 47 | 19 | 10 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 100 | 52 | 22 | 11 | 5 | 4 | 3 |

Продолжение таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 110 | 57 | 24 | 12 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 120 | 63 | 26 | 13 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | 130 | 68 | 28 | 14 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | 140 | 73 | 29 | 15 | 7 | 6 | 5 |
| 11 | 150 | 78 | 30 | 16 | 7 | 6 | 5 |
| 12 | 160 | 83 | 32 | 17 | 8 | 7 | 5 |
| 13 | 170 | 89 | 34 | 18 | 8 | 7 | 6 |
| 14 | 180 | 94 | 36 | 19 | 9 | 7 | 6 |
| 15 | 190 | 99 | 38 | 20 | 9 | 8 | 6 |
| 16 | 200 | 104 | 41 | 20 | 10 | 8 | 6 |
| 17 | 210 | 109 | 42 | 21 | 11 | 8 | 7 |
| 18 | 220 | 115 | 46 | 22 | 12 | 9 | 7 |
| 19 | 230 | 120 | 48 | 23 | 13 | 9 | 7 |
| 20 | 240 | 125 | 49 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| 21 | 250 | 130 | 50 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 22 | 260 | 135 | 54 | 26 | 16 | 11 | 8 |
| 23 | 270 | 141 | 56 | 27 | 17 | 11 | 8 |
| 24 | 280 | 146 | 58 | 28 | 18 | 11 | 9 |
| 25 | 290 | 151 | 60 | 28 | 19 | 12 | 9 |
| 26 | 300 | 156 | 63 | 29 | 20 | 12 | 9 |
| 27 | 310 | 162 | 65 | 30 | 21 | 12 | 10 |
| 28 | 320 | 167 | 67 | 31 | 22 | 13 | 10 |
| 29 | 330 | 172 | 68 | 32 | 23 | 13 | 11 |
| 30 | 340 | 177 | 72 | 33 | 24 | 14 | 11 |

###### Рекомендуемая литература

1. Акимов С.В. Расчет надежности автотракторного электрооборудования и автоэлектроники [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов.– М.: Изд-во «МАМИ», 1996. – 56 с.

2. Акимов С.В. Расчет надежности автомобильных генераторов на ЭВМ [Текст]: Учебное пособие. – М.: МАМИ, 1997. –  12 с.

3 Масич В.И., Акимов С.В. Прогнозирование ресурса автомобильных гене-раторов [Текст]: Труды НИИАЭ, вып. №73 за 1996 год.

4. Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей [Текст]: Учебник для студентов вузов/ С.В. Акимов, Ю.П. Чижков. – М.: Изд-во «За рулем», 1999. – 384 с.

5. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем [Текст]. – М.: Энергия, 1977. –536 с.

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

И ТРАКТОРОВ

Составители:   Попов Сергей Анатольевич

Кузубов Владимир Михайлович
                                 Самородов Александр Валерьевич

Редактор                                                            Т.П. Горшкова

Компьютерная верстка                                    С.А. Попов

Подписано в печать			                     Формат 60х84/16

Бумага офсетная				                     Офсетная печать

Печ.л. 1,25 					                     Изд. № 117

Усл.печ.л. 1,0 				              	 Тираж 50 экз.

Уч.-изд.л.  0,9                                                          Заказ №

Цена        руб.

# Кубанский государственный технологический университет

350072, Краснодар,   Московская, 2, кор. А

Типография КубГТУ:

350058, Краснодар,   Старокубанская, 88/4.

# Text boxes

1

2

1

2

5

4

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

4

5

2

3

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

1

2

3

5

4

1

2

3

5

4

1

2

3

5

4

1

2

5

3

4

1

2

3

5

4

1

2

5

3

4

1

2

3

5

4

3

1

2

5

4

1

2

3

5

1

2

3

4

5

3

5

1

4

2

1

2

4

5

3

1

2

3

4

5

1

4

2

3

5

1

2

5

3

4

1

5

2

3

4

1

2

3

4

5

1

5

4

2

3

1

5

3

4

2

1

3

2

5

4

4

3

а)

А                           В

2

1

б)

в)