Задача № 5.                                                      Содержание

Тонкостенная оболочка, закрепленная по опорному кольцу или стоящая на опоре, частично наполнена жидкостью с удельным весом γ и в свободном пространстве содержит газ под давлением q .

Для всех вариантов задания (табл.5) принять, что предельное допускаемое напряжение для конструкционного материала оболочки равно 200 МПа. Требуется:

- Вычислить меридиональные и окружные напряжения и построить соответствующие эпюры, приняв назначенную толщину стенки δ.

- Найти опасное сечение и вычислить эквивалентное напряжение по третьей теории прочности.

- Из условия прочности найти необходимую толщину стенки.

Таблица 5

Варианты исходных данных к задаче 5.

| Номер варианта | Давление газа q , МПа | Удельный вес жидкости γ, кН/м3 | Геометрические размеры оболочки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | δ, мм | R, м | H, м | h, м | z, м |
| 1 | 0,1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 0,2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0,3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 0,35 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 0,25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 0,3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 0,1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 0,2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 0,25 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 0,21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 0,25 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 12 | 0,2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | 0,1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 0,2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | 0,3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | 0,32 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 0,25 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | 0,15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 0,1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 0,2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 21 | 0,25 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | 0,3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 0,15 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 24 | 0,05 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |

Схемы к задаче 5

Содержание

# Text boxes

q

R

H

(

h

z

2

q

R

H

(

h

z

1

q

R

H

(

h

z

3

R

H

(

h

z

4

q

R

H

(

h

z

5

q

R

H

(

h

z

6

q

R

H

(

h

z

8

q

H

H

(

R

z

7

q

h

R

H

(

h

z

10

q

H

R

H

(

h

z

9

q

H

z

R

H

(

h

12

q

R

H

(

h

z

11

q

2R

H

q

R

(

h

z

14

q

R

H

(

h

z

13

q

R

R

(

h

z

16

R

q

R

(

h

z

15

2R

h

Н

R

(

18

q

R

q

R

(

h

z

17

2R

h

Н

R

(

19

q

R

q

H

(

h

z

20

2R

h

Н

R

(

21

q

R

q

H

(

h

z

22

h

Н

R

(

23

q

R

q

H

(

h

z

24

2R

q

R

H

(

h

26

R

H

(

h

z

25

q

H

q

R

H

2(

h

z

28

R

q

H

(

h

z

27

q

R

R

3(

h

z

30

R

q

R

5(

h

z

29

R

R

R

R

2q

R

H

3(

h

z

32

q

R

H

2(

h

z

31

q

R

H

3(

h

z

33

R

H

2(

h

z

34

3q

R

H

3(

h

z

35

5q

R

H

5(

h

z

36

q

R

H

(

h

z

38

7q

H

H

2(

R

z

37

q

h

R

H

2(

h

z

40

5q

H

R

H

3(

h

z

39

q

H

z

R

H

4(

h

42

q

R

H

3(

h

z

41

q

2R

H

2q

R

4(

h

z

44

q

R

H

3(

h

z

43

q

R

R

2(

h

z

46

R

q

R

3(

h

z

45

2R

h

Н

R

3(

48

q

R

5q

R

(

h

z

47

R

2q

H

3(

h

z

50

R

2R

h

Н

R

4(

49

q

R

q

H

3(

h

z

52

R

2R

h

Н

R

(

51

6q

R

7q

H

(

h

z

54

R

h

Н

R

3(

53

q

2R

q

R

H

4(

h

56

R

H

3(

h

z

55

q

H

R

5q

H

(

h

z

57

R

4q

R

H

2(

h

z

58

5q

R

R

3(

h

z

60

R

3q

R

5(

h

z

59