С применением пакета символьной математики mathcad выполнить расчет и построение переходной характеристики замкнутой дискретной ИСАУ, если задана передаточная функция разомкнутой части системы в форме z – преобразования Wраз(z) (по вариантам).

- Определить передаточную функцию замкнутой дискретной ИСАУ Wзам(z) по известным выражениям для передаточной функции замкнутой системы.

- Записать  z – преобразование для переходной характеристики замкнутой дискретной ИСАУ H(z).

Для нахождения переходной характеристики воспользуемся выражением

где есть Z- преобразование от единичного сигнала (см. табл. преобразований)

Таким образом,

- Переходная характеристика в дискретной форме h(nTи) находится с использованием обратного Z- преобразования:

Получаем переходный процесс в форме импульсов прямоугольной формы скважностью, равной единице (=1, и периодом следования импульсов Tи=1с.

- Построить переходную характеристику дискретной ИСАУ.

Задать масштабную сетку таким образом, чтобы ясно представлялся переходный процесс, сделать вывод об устойчивости системы (по переходной характеристике)

- При помощи операторов polyroots (имя массива коэффициентов характеристического уравнения Wзам(z)), solve,z или строки меню «Символы( Расчеты» решить характеристическое уравнение, т.е. определить полюсы замкнутой дискретной ИСАУ.

- Показать расположение полюсов zi на комплексной плоскости относительно единичной окружности.

Варианты задания

| № | k | c | a | d | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | -0,5 | 1,44 | -0,8 | 1 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 0,3 | -0,6 | 1 | 0,1 | 0,6 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 0,36 | -0,6 | 1 | 0,1 | 0,6 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 0,8 | -0,4 | 4 | -3,0 | -2,0 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 1,4 | -0,4 | 4 | -3,0 | -2,0 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 0,1 | -0,8 | 1 | 0,1 | 0,06 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 0,9 | 0,6 | 1 | 0,1 | -0,6 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 1,1 | -0,7 | 4 | 0,3 | -0,7 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 3,4 | -1,0 | 5 | 1 | -0,2 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 2,6 | -1,0 | 9 | -0,6 | -1,0 |
| № | k | c | a | d | b |
|  | 0,8 | -0,5 | 4 | -3,0 | -2,0 |

Таблица Преобразования Лапласа от импульсов стандартной формы

| форма импульса | Преобразование Лапласа |
| --- | --- |
| Прямоугольный единичный |  |
| Симметричный треугольный единичный |  |
| Несимметричный треугольный единичный |  |
| Показательный (экспоненциальный) |  |

Таблица дискретного Преобразования Лапласа

| x(t) |  |  | Z-преобразование |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

1

-1

-j(1

j(1

###### Рис.