Задача 3.

Используя номинальные и каталожные данные определите постоянную времени якорной цепи. Запишите уравнение динамической механической характеристики и ее передаточную функцию в общем виде и с использованием в качестве коэффициентов полученных численных значений параметров

Варианты заданий представлены в таблице 3

Таблица 3

| N в-та | Uя.н , В | ωн ,1/с | Iя.н , А | rяΣ, ом | pn | kL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 110 | 140 | 35 | 0,25 | 2 | 0,6 |

Рекомендации к решению:

Постоянная времени якорной цепи определяется по выражению:

(2.14)

где                   -  индуктивность якорной цепи, Гн.

Модуль жесткости механической характеристики:

(2.15)

Где                - удельная э.д.с. машины.

Задача 4.

Используя каталожные данные определите постоянную времени цепи возбуждения

Варианты заданий представлены в таблице 4.

Таблица 4

| N в-та | Фн, вб | Iв.н , А | wв ,вит | pn | rвΣ , ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5,5⋅10-3 | 0,35 | 4500 | 2 | 550 |

Рекомендации к решению:

Постоянная времени цепи возбуждения может быть определена на основании выражения:

(2.16)

Считая кривую намагничивания линейной, приращения в формуле (2.16) можно заменить номинальными значениями потока и тока возбуждения.

В каталогах значения потока и числа витков приводятся на один полюс, а сопротивление – полное, для всей цепи из последовательно соединенных полюсов.