Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

________________________________________________________________________________

681.5 								      № 3179

Т 338

ТЕОРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛИНЕЙНЫМИ И НЕЛИНЕЙНЫМИ

НЕПРЕРЫВНЫМИ СИСТЕМАМИ

Программа и методические указания для студентов

очной и заочной форм обучения по специальности 220301

Новосибирск

2006

УДК 681.511(07)

Т 338

Составили: канд. техн. наук, доц. В.И. Каплин,

канд. техн. наук, доц. О.В. Нос,

ассистент А.С. Вылцан

Рецензент: канд. техн. наук, доц. В.В. Наумов

Работа подготовлена на кафедре

автоматизации производственных процессов в машиностроении

© Новосибирский государственный

технический университет, 2006

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Развитие современного производства в области автоматизированного машиностроения привело к созданию качественно нового технологического оборудования, которое невозможно эксплуатировать, а тем более проектировать в отрыве от систем управления. Характерным примером этого являются металлорежущие станки, промышленные роботы, гибкие производственные модули и автоматические линии.

Теорией автоматического управления (ТАУ) называется прикладная наука, которая изучает процессы управления, методы их исследования и основы проектирования автоматических систем в любой из областей техники. Одной из основных особенностей ТАУ как научно-прикладной дисциплины является выявление, изучение и практическое использование общих закономерностей, имеющих место в работе систем различной физической природы, что закладывает фундамент общей базы знаний в области автоматических систем для инженеров различных технических направлений.

В настоящее время знание основ ТАУ, относящейся к циклу общепрофессиональных дисциплин, является необходимым условием качественной подготовки дипломированных инженеров, специализирующихся в области автоматизации технологических процессов и производств. Данная дисциплина базируется на основных положениях высшей математики, физики, механики, электротехники и других, создавая таким образом теоретическую базу знаний для последующего изучения соответствующих разделов специальных дисциплин.

Объем, содержание и уровень подготовки дисциплины ТАУ по направлению 657900 «Автоматизированные технологии и производства» определен государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования от 2001 г. и учебными планами подготовки специалистов соответствующей специальности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины ТАУ является ознакомление студентов с основным содержанием, задачами и методами автоматического управления техническими объектами любой физической природы, формирование системного подхода к решению задач разработки и эксплуатации автоматизированного технологического оборудования.

В результате изучения ТАУ студент должен:

1) знать фундаментальные принципы и законы управления техническими объектами различной физической природы;

2) понимать описание функциональных и структурных схем систем автоматического управления (САУ) технологическим оборудованием машиностроительного производства;

3) уметь составлять функциональные и структурные схемы САУ для автоматизированного и вновь создаваемого оборудования;

4) использовать известные и создавать новые математические модели технических объектов управления и функциональных элементов САУ;

5) знать программное обеспечение и владеть навыками математического моделирования элементов и систем на ЭВМ;

6) знать и применять основной математический аппарат ТАУ, выполнять анализ и синтез электромеханических (гидромеханических) систем машиностроительного производства;

7) владеть навыками разработки отдельных функциональных элементов САУ.

3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основные понятия и определения теории

автоматического управления

Понятие автоматизированных и автоматических систем управления. Задачи, решаемые в курсе ТАУ. Краткий исторический обзор развития теории автоматического управления. Классификация координат объекта управления и внешних воздействий: выходные (управляемые) переменные; переменные состояния; задающие и управляющие воздействия; сигнальные и параметрические возмущения.

Определение алгоритма управления; классификация систем по способу формирования управляющих воздействий: управление с разомкнутой цепью воздействий (разомкнутое управление); принцип управления по возмущению (принцип Ж. Понселе); принцип управления по отклонению (принцип Ползунова–Уатта, замкнутое управление, автоматическое регулирование); виды обратных связей; комбинированное управление; адаптивное управление. Классификация систем: САУ стабилизации и воспроизведения; детерминированные и стохастические САУ; одномерные (одноканальные) и многомерные взаимосвязные САУ; стационарные и нестационарные системы; непрерывные и дискретные САУ с релейным, импульсным и дискретным сигналами; линейные и нелинейные САУ; статические и астатические САУ.

Пример САУ стабилизации частоты вращения электромеханического преобразователя постоянного тока с различными видами управления.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается отличие между системами автоматизированного и автоматического управления?

2. Какие основные задачи решаются в курсе ТАУ?

3. Перечислите переменные и внешние воздействия, которые присутствуют в САУ.

4. Какие виды обратных связей могут быть реализованы в системах управления?

5. Изобразите упрощенные функциональные схемы САУ, иллюстрирующие основные способы управления. В чем их достоинства и недостатки?

6. Назовите классификационные признаки САУ.

3.2. Математическое описание линейных непрерывных САУ

Математическое описание САУ в виде дифференциальных уравнений. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения, операторная форма записи, стандартный вид записи дифференциального уравнения, преобразование к нормальной форме Коши. Линеаризация нелинейных дифференциальных уравнений при малых отклонениях относительно выбранной точки равновесия. Физический смысл постоянной времени и коэффициента передачи. Составление математической модели объекта управления. Формальные, неформальные и смешанные математические модели.

Вопросы для самоконтроля

1. Какими уравнениями можно описать переходные и установившиеся процессы?

2. Запишите обыкновенное дифференциальное уравнение n-го порядка одномерной САУ в операторной форме записи и в нормальной форме Коши.

3. Дайте определение входного и собственного операторов одномерной САУ.

4. Какие нелинейности можно линеаризовать с помощью ряда Тейлора?

5. Объясните физический смысл коэффициента передачи и постоянной времени.

6. Перечислите виды математических моделей по способу получения информации.

3.3. Статические и динамические характеристики систем

Определение статической характеристики, ее аналитическое и графическое представление для линейных и нелинейных систем. Динамические характеристики. Типовые виды входных задающих сигналов: ступенчатое, импульсное, гармоническое, линейно-возрастающее воздействия. Переходная и импульсная характеристики. Переходная функция.

Передаточная функция с использованием оператора дифференцирования и изображений Лапласа. Характеристический полином, нули и полюса передаточной функции. Условно-графическое математическое описание САУ в виде структурных схем. Детализированные структурные схемы. Модальные характеристики. Корневой портрет. Комплексный коэффициент передачи. Частотные характеристики: амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), фазочастотная характеристика (ФЧХ), амплитудно-фазочастотная характеристика (АФЧХ), ее мнимая и вещественная части. Использование логарифмического масштаба и логарифма частоты по оси абсцисс. Параметры, характеризующие частотные характеристики.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под статическими и динамическими характеристиками?

2. Какие виды типовых входных воздействий используются в теории автоматического управления?

3. Дайте определения переходной и импульсной характеристикам, переходной функции, передаточной функции в операторной форме 
и изображениях Лапласа, нулей и полюсов передаточной функции.

4. Расскажите правила перехода от структурных схем к дифференциальным уравнениям и обратно.

5. Какие частотные характеристики используются при описании динамических свойств САУ? Запишите аналитические выражения, связывающие их между собой.

6. В чем заключаются достоинства логарифмического масштаба по продольной оси частот, в каком виде он может быть представлен?

7. Перечислите параметры, которые характеризуют частотные характеристики.

8. Что понимается под модальными характеристиками и корневым портретом?

3.4. Типовые звенья линейных САУ

Выделение типовых звеньев из структуры САУ произвольного порядка. Дифференциальные уравнения, передаточные и переходные функции, детализированные структурные схемы, переходные и частотные характеристики типовых звеньев: безынерционного, интегрирующего, апериодического, колебательного, идеального дифференцирующего, форсирующего 1-го и 2-го порядков. Влияние коэффициента демпфирования (корней характеристического уравнения) на вид переходной характеристики колебательного звена. Примеры реальных физических объектов, описываемых типовыми звеньями. Неминимально-фазовые звенья. Звено чистого запаздывания.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие звенья называются типовыми?

2. Перечислите реальные физические объекты управления, динамические свойства которых можно описать типовыми звеньями.

3. Запишите дифференциальные уравнения, описывающие типовые динамические звенья.

4. Чем определяется наклон переходной характеристики интегрирующего звена?

5. Получите аналитические формулы для построения частотных характеристик типовых звеньев.

6. Изобразите частотные характеристики типовых звеньев.

7. Какие значения имеет фазовый сдвиг выходного гармонического сигнала апериодического и колебательного звеньев на частоте сопряжения и в асимптотике?

8. Запишите переходные функции колебательного звена при различных значениях коэффициента демпфирования.

9. Объясните физический смысл коэффициента демпфирования по корням характеристического уравнения применительно к колебательному звену. В каком случае необходимо использовать поправочные номограммы для АЧХ?

10. Как связаны между собой параметры переходной характеристики колебательного звена с вещественной и мнимой частями пары комплексно-сопряженных корней?

11. Изобразите детализированную структурную схему колебательного звена.

12. Какие звенья относятся к неминимально-фазовым?

13. Как влияет постоянная времени запаздывания на переходную характеристику?

3.5. Структурные преобразования САУ

Общие передаточные функции и частотные характеристики при последовательном, параллельном соединении звеньев; передаточные функции в разомкнутом и замкнутом состояниях при обратных связях с различными знаками. Дополнительные правила структурного преобразования. Связь структурных схем с передаточными функциями 
и дифференциальными уравнениями. Частотные характеристики при различном соединении типовых звеньев. Построение асимптотической ЛАЧХ системы в разомкнутом состоянии.

Вопросы для самоконтроля

1. Получите общие передаточные функции звеньев при их последовательном, параллельном соединении, а также охвате динамического звена безынерционной отрицательной (положительной) обратной связью.

2. Дайте определение передаточной функции САУ в разомкнутом состоянии.

3. Перечислите дополнительные правила структурного преобразования в САУ с перекрестными связями.

4. Запишите аналитические выражения для построения частотных характеристик при различных способах соединения звеньев.

5. Поясните правила построения асимптотической ЛАЧХ разомкнутой системы и восстановления из нее передаточной функции.

3.6. Метод пространства состояний

Метод пространства состояний, описание линейных и нелинейных многомерных систем в векторно-матричной форме с использованием вектора состояния, структурная схема многомерных систем в пространстве состояний. Матричная передаточная функция. Переходная матрица. Представление одноканальных объектов в пространстве состояний с использованием матрицы Фробениуса. Пример математического описания процесса электромеханического преобразования энергии двигателем постоянного тока независимого возбуждения в пространстве состояний.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под пространством состояний?

2. Какие переменные принимаются в качестве координат вектора состояния?

3. Перечислите матрицы и векторы с указанием их размерности, которые используются в векторно-матричной форме записи линейной САУ в пространстве состояний.

4. Изобразите структурную схему линейной нестационарной САУ в пространстве состояний.

5. Осуществите преобразование одномерной системы второго порядка, представленной в виде обыкновенного дифференциального уравнения, в форму Фробениуса.

6. На основании каких формул осуществляется переход от одномерной САУ с форсирующими свойствами к векторно-матричной форме записи в пространстве состояний?

7. Дайте определения матричной передаточной функции и переходной матрицы.

3.7. Устойчивость линейных непрерывных систем

Общие сведения об устойчивости. Влияние различного вида корней характеристического уравнения на свободную составляющую решения дифференциального уравнения. Необходимое условие устойчивости линейных САУ. Необходимое и достаточное условие устойчивости линейных систем по корням характеристического уравнения. Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Алгебраический критерий А. Гурвица и его модификация, предложенная 
П. Льенаром и Р. Шипаром. Принцип аргумента. Частотные критерии устойчивости А.В. Михайлова и Г. Найквиста. Логарифмическая форма критерия Н. Найквиста. Необходимое и достаточное условие устойчивости линейных систем не выше второго порядка. Частотные оценки запасов устойчивости по модулю и по фазе, влияние на них коэффициента разомкнутой системы и звена чистого запаздывания. Метод 
D-разбиения по одному параметру и в плоскости двух параметров.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие переходные процессы имеют место в линейных САУ?

2. Изобразите свободную составляющую решения дифференциального уравнения при различных корнях характеристического уравнения.

3. Сформулируйте необходимое и достаточное условия устойчивости линейных САУ по корням характеристического уравнения.

4. Докажите необходимое условие устойчивости линейных систем, заключающееся в положительности всех коэффициентов характеристического уравнения.

5. В чем заключается отличие алгебраических и частотных критериев устойчивости? Назовите системы, для которых нельзя использовать алгебраические критерии устойчивости.

6. Назовите алгебраический критерий устойчивости А. Гурвица и его модификацию, предложенную П. Льенаром и Р. Шипаром.

7. Запишите необходимые и достаточные условия устойчивости линейных непрерывных систем на основании критерия Гурвица для линейных САУ третьего и четвертого порядков.

8. Для линейной замкнутой САУ третьего порядка определите границы устойчивости с помощью критерия А. Гурвица. Запишите условие, при котором САУ находится на границе устойчивости.

9. Сформулируйте принцип аргумента при различных видах корней характеристического уравнения.

10. Дайте определение частотного критерия устойчивости 
А.В. Михайлова и способ построения годографа.

11. Изобразите годографы А.В. Михайлова при наличии одного нулевого и «правого» корня, а также пары чисто мнимых корней.

12. Назовите частотный критерий устойчивости Г. Найквиста 
в случае устойчивости (неустойчивости) линейной САУ в разомкнутом состоянии.

13. Какой переход называется положительным (отрицательным) в правиле, предложенном Я.З. Цыпкиным?

14. На основании критерия Г. Найквиста изобразите ЛАЧХ и ЛФЧХ линейной САУ, находящейся на границе устойчивости.

15. Докажите на основании критериев А. Гурвица и Г. Найквиста необходимое и достаточное условие устойчивости линейных САУ не выше второго порядка.

16. Запишите аналитические формулы для запасов устойчивости по модулю и фазе, а также дайте их графическую интерпретацию с помощью АФЧХ и АЧХ, ФЧХ в логарифмическом масштабе.

17. По какому правилу строится кривая D-разбиения по одному параметру?

18. Объясните правила штриховки границы D-разбиения в плоскости двух параметров.

3.8. Статическая точность и показатели качества

переходных процессов линейных САУ

Понятие статической ошибки и астатизма системы по выходной переменной при различных видах управляющего и возмущающего воздействий. Прямые показатели качества переходных процессов: перерегулирование, время регулирования, декремент затухания и т.д. Интегральные оценки качества. Частотная оценка качества переходного процесса по ВЧХ. Корневые критерии качества переходных процессов, понятие среднегеометрического корня.

Вопросы для самоконтроля

1. Запишите формулы для определения требуемого коэффициента передачи разомкнутой САУ по управлению, обеспечивающего допустимую ошибку регулирования в случае различных видов задающих воздействий.

2. Сформулируйте условие, при котором в САУ будет иметь место астатическое регулирование выходной переменной при ступенчатом входном воздействии.

3. Как влияет место включения интегрирующего звена на ошибку регулирования по возмущающему воздействию?

4. Перечислите и дайте определение прямых показателей качества переходных процессов.

5. Изобразите на комплексной плоскости с помощью корневых показателей качества область желаемых динамических характеристик.

6. На основании какой формулы связаны между собой среднегеометрический корень и время регулирования.

7. Запишите формулу, связывающую между собой переходную функцию и вещественную частотную характеристику (ВЧХ).

8. Назовите условие для ВЧХ, при котором будет иметь место монотонная переходная характеристика.

9. В чем заключается недостаток интегральной оценки качества переходной характеристики?

10. Объясните влияние нулей передаточной функции на прямые показатели качества переходных процессов.

3.9. Синтез линейных систем

Понятие синтеза САУ. Требования, предъявляемые к системам стабилизации и воспроизведения движения (следящие и программные САУ), ограничения по координатам состояния, область формирования допустимых управлений. Последовательная и параллельная коррекция. Способы повышения статической точности САУ при последовательной коррекции. Типовые линейные законы управления.

Частотный метод синтеза. Построение желаемой ЛАЧХ. Методика синтеза при последовательном и параллельном корректирующих устройствах. Определение передаточной функции регулятора по ЛАЧХ корректирующего устройства.

Принцип подчиненного регулирования (каскадное включение регуляторов), его достоинства и недостатки. Желаемые настройки разомкнутых контуров, их передаточные функции, ЛАЧХ, переходные характеристики, прямые показатели качества.

Вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте требования, которые предъявляются к системам стабилизации и следящим САУ.

2. Перечислите достоинства и недостатки параллельных корректирующих устройств.

3. Назовите способы повышения статической точности регулирования.

4. Запишите формулы для определения ЛАЧХ последовательного и параллельного корректирующих устройств при частотном методе синтеза.

5. Какие требования предъявляются к низкочастотной и высокочастотной областям желаемой ЛАЧХ?

6. Объясните причину увеличения коэффициента передачи САУ в разомкнутом состоянии при параллельной коррекции.

7. Под каким наклоном проводится асимптотическая прямая, сопрягающая низкочастотную и среднечастотную зоны желаемой ЛАЧХ?

8. Изобразите обобщенную структурную схему системы подчиненного регулирования.

9. Какие желаемые настройки замкнутых контуров используются в системах подчиненного регулирования?

10. Запишите аналитические выражения для непрерывных 
П-, И-, ПИ- и ПИД законов управления.

11. Сравните типовые линейные законы управления. В чем их достоинства и недостатки?

3.10. Классификация и математическое описание

нелинейных САУ

Основные понятия и определения теории нелинейных систем. Примеры нелинейных технических систем и объектов управления. Статические и динамические нелинейные зависимости. Основные виды статических нелинейностей. Структурные преобразования нелинейных САУ, их особенности. Статические характеристики при различных способах соединения нелинейностей. Нелинейные дифференциальные уравнения. Особенности переходных и установившихся процессов в нелинейных системах. Методы исследования нелинейных систем. Детализированная структурная схема нелинейной системы. Математическое описание нелинейных САУ в пространстве состояний.

Вопросы для самоконтроля

1. По каким признакам классифицируются нелинейные элементы?

2. Приведите примеры реальных физических объектов, которые являются нелинейными.

3. Изобразите характеристики «вход–выход» типовых статических нелинейных элементов.

4. Перечислите особенности преобразования входного воздействия статическим нелинейным элементом.

5. Назовите правила преобразования статических нелинейных элементов при различных способах их соединений.

6. Изобразите структурную схему нелинейной САУ с аддитивным вхождением вектора управления в пространстве состояний.

3.11. Устойчивость нелинейных систем

Основные положения и понятия устойчивости нелинейных САУ. Абсолютная и экспоненциальная устойчивость. Использование пространства состояния для определения устойчивости на примере двумерного пространства (плоскости). Устойчивость нелинейных систем по линейному приближению. Прямой (второй) метод устойчивости А.М. Ляпунова. Частотный критерий абсолютной устойчивости 
В.М. Попова, его геометрическая интерпретация.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите основные виды устойчивости, которые имеют место в нелинейных САУ.

2. Что понимается под возмущенным и невозмущенным движениями?

3. Какие функции относятся к знакоопределенным и знакопостоянным?

4. Дайте определение прямого метода устойчивости А.М. Ляпунова и назовите его недостатки.

5. Определите устойчивость линейной САУ второго порядка на основании второго метода В.М. Ляпунова.

6. Запишите аналитическое выражение для АФЧХ линейной части, используемой в критерии устойчивости В.М. Попова.

7. Перечислите последовательность действий при определении абсолютной устойчивости нелинейной САУ на основании метода 
В.М. Попова

3.12. Метод фазовой плоскости

Основные положения метода фазовой плоскости (пространства). Аналитическое выражение для фазовой траектории. Графо-аналитический метод изоклин. Свойства, особые точки и линии переключения фазовых траекторий. Анализ фазовых портретов линейных и нелинейных систем. Построение переходного процесса и оценка параметров автоколебательного режима по фазовой траектории. Примеры использования метода фазовой плоскости для анализа процессов в объекте со статической нелинейностью вида «идеальное двухпозиционное реле», «гистерезис» и линейной частью в виде последовательно соединенных двух интегрирующих, а также интегрирующего и апериодического звеньев.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определения изображающей точки, фазовой траектории, фазового портрета, линии переключения.

2. Запишите аналитическое выражение для фазовой траектории в пространстве состояний.

3. Какие ограничения накладываются на метод фазовой плоскости?

4. Перечислите свойства фазовых траекторий и докажите их.

5. Расскажите последовательность действий при построении фазовой траектории графо-аналитическим методом изоклин.

6. Изобразите фазовые траектории, соответствующие различным типам особых точек.

7. Определите параметры автоколебательного процесса по фазовой траектории.

8. Постройте фазовую траекторию в нелинейной САУ, состоящей из «идеального двухпозиционного реле» и двух интегрирующих звеньев.

3.13. Метод гармонической линеаризации

Гипотеза фильтра низких частот. Понятие коэффициента гармонической линеаризации. Коэффициенты гармонической линеаризации типовых нелинейностей. Уравнение гармонического баланса. Определение частоты и амплитуды автоколебаний на основе методов 
Е.П. Попова, Л.С. Гольдфарба и Р. Коченбургера. Пример определения частоты автоколебаний в нелинейной системе с «идеальным двухпозиционным реле» и стационарным апериодически звеном, охваченных дифференцирующим фильтром второго порядка с помощью отрицательной обратной связи.

Вопросы для самоконтроля

1. Изобразите АЧХ линейной части САУ, при которой становится справедливой гипотеза фильтра.

2. Получите уравнение гармонического баланса по структурной схеме нелинейной САУ.

3. Запишите аналитические формулы для определения вещественной и мнимой частей коэффициента гармонической линеаризации.

4. Объясните последовательность действий при нахождении параметров автоколебательного режима нелинейной САУ на основании метода Е.П. Попова.

5. Сформулируйте условия автоколебательного режима с использованием метода Р. Коченбургера.

6. По какому правилу определяется устойчивое автоколебание 
в методе Л.С. Гольдфарба.

7. Определите частоту и амплитуду автоколебаний в системе 
с «идеальным двухпозиционным реле» и стационарным апериодическим звеном, охваченных отрицательной обратной связью в виде дифференцирующего фильтра второго порядка.

4. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ (КОНТРОЛЬНУЮ) РАБОТУ

по теме: «Анализ и синтез линейной непрерывной

системы автоматического управления»

4.1. Исходные данные

4.1.1. Структура и параметры исходной

нескорректированной САУ

Таблица  1

Алгебраические уравнения исходной САУ

Номер варианта

| Уравнения связей структурной схемы САУ |
| --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Окончание табл. 1

Номер варианта

| Уравнения связей структурной схемы САУ |
| --- |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Таблица  2

Параметры динамических звеньев исходной САУ

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| 10 |
| --- |
| k1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| (1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| T1 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| k01 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| k2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,8 |
| (2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| T2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| k02 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| k3 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| T3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| k4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
| (4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| T4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание: v – задающее воздействие; f – возмущающее воздействие; 
xi – входная переменная i-го звена; yi – выходная переменная i-го звена; y = y1 – выходная (управляемая) переменная САУ.

Варианты табл. 1 и 2 для студентов заочной формы выбираются в соответствии с двумя последними цифрами шифра, а для студентов очной формы обучения выдаются преподавателем.

4.1.2. Система обыкновенных дифференциальных уравнений,

описывающая динамику звеньев исходной САУ:

,                               (1)

,                              (2)

,                                        (3)

.                                 (4)

4.1.3. Желаемые показатели качества переходных процессов

и статическая точность регулирования:

– допустимая статическая (скоростная) ошибка регулирования ;

– максимально-допустимое время регулирования  с;

– максимально-допустимое перерегулирование (20…30)%.

4.2. Порядок выполнение работы

4.2.1. Анализ линейной непрерывной САУ

4.2.1.1. В соответствии с табл. 1 составить структурную схему исходной нескорректированной САУ.

4.2.1.2. На основании дифференциальных уравнений (1) – (4) и табл. 2 записать дифференциальные уравнения в операторной форме записи в общем виде и с учетом численных значений.

4.2.1.3. Получить передаточные функции типовых звеньев структурной схемы.

4.2.1.4. Воспользовавшись правилами структурного преобразования линейных систем, определить передаточную функцию САУ в разомкнутом состоянии, отдельно выделив коэффициент передачи системы .

4.2.1.5. Записать передаточные функции замкнутой САУ по задающему v и возмущающему f воздействиям. В зависимости от степени астатизма определить статические ошибки при нулевых начальных условиях в случае приложения единичного ступенчатого или линейно-возрастающего входных сигналов.

4.2.1.6. При помощи алгебраического критерия устойчивости Гурвица проверить условие устойчивости нескорректированной САУ.

4.2.1.7. Методом цифрового моделирования определить прямые показатели качества переходных процессов и статическую точность регулирования (ошибку) нескорректированной САУ по двум внешним воздействиям  и f. В качестве входного сигнала в зависимости от степени астатизма принять единичное ступенчатое воздействие или линейно-возрастающее. Установившиеся значения ошибки сравнить 
с результатами, полученными в п. 4.2.1.5.

4.2.2. Синтез последовательного корректирующего устройства

на основании метода желаемой ЛАЧХ

4.2.2.1. Изобразить асимптотическую ЛАЧХ нескорректированной системы  с использованием логарифмического масштаба ( или . Поперечную ось  провести через единичную частоту .

4.2.2.2. Построить желаемую ЛАЧХ скорректированной САУ , состоящую из низкочастотной (НЧ), среднечастотной (СЧ) и высокочастотной (ВЧ) областей (см. рисунок), которая обеспечивает заданные показатели качества переходных процессов ,  и требуемую статическую (скоростную) ошибку .

Желаемая ЛАЧХ скорректированной САУ

( Наклон НЧ области желаемой ЛАЧХ в зависимости от степени астатизма исходной системы принять равным 0 дБ/дек или –20 дБ/дек. Требуемый разомкнутый коэффициент передачи kтр скорректированной системы в первом случае определить как

,

а во втором

.

( По номограммам [3, основная], задавшись требуемым значением перерегулирования  (см. исходные данные), определить максимальное значение вещественной частотной характеристики . По найденной величине  найти частоту среза  и необходимый запас устойчивости по модулю СЧ зоны , имеющей наклон 
–20 дБ/дек, а также запас устойчивости по фазе .

( Соединить НЧ и СЧ области  асимптотической прямой с наклоном –20 дБ/дек или –40 дБ/дек.

( ВЧ область желаемой ЛАЧХ  в целях простоты реализации последовательного корректирующего устройства (регулятора) строится параллельно ЛАЧХ исходной САУ , причем ее наклон в целях фильтрации высокочастотных помех должен составлять не менее –20 дБ/дек.

( Построить ЛАЧХ последовательного корректирующего устройства, воспользовавшись формулой

.

4.2.2.3. По асимптотической ЛАЧХ корректирующего устройства  восстановить передаточную функцию с учетом численных значений. Полученное значение коэффициента передачи регулятора сравнить с расчетным значением, найденным по формуле

.

4.2.2.4. Составить структурную схему синтезированной САУ с учетом последовательного корректирующего устройства.

4.2.2.5. Рассчитать запас устойчивости по фазе скорректированной САУ и сравнить полученное значение с требуемой величиной .

4.2.2.6. Методом цифрового моделирования исследовать скорректированную САУ при единичном ступенчатом (линейно-возрастающем) задающем воздействии v, а также при приложении единичного ступенчатого возмущающего воздействия f.

4.2.2.7. Сделать выводы о результатах анализа и синтеза стационарной линейной непрерывной системы автоматического управления.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Востриков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования: Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 364 с.

2. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 5т.; 2-е изд., перераб. и доп. Т.1. Математические модели, динамические характеристики и анализ систем автоматического управления / Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 665 с.

3. Теория автоматического управления / Под ред. А.А. Воронова. – М.: Высшая школа, 1986. – Ч.1. – 367 с.

4. Теория автоматического управления / Под ред. А.А. Воронова. – М.: Высшая школа, 1986. – Ч.2. – 504 с.

5. Теория автоматического управления. Метод. указания к лабораторным работам № 5–6 для студентов III–IV курсов факультета автоматизированных электромеханических систем (специальность 1804) всех форм обучения. – Новосибирск: НГТУ, 1994. – 20 с.

Дополнительная

Аносов В.Н., Наумов В.В. Теория автоматического управления (Метод. указания к лабораторным работам, № 2644)/ – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 61 с.

Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 288 с.

Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.2. Многомерные нелинейные, оптимальные и адаптивные системы: Учеб. пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 464 с.

Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные автоматические системы (элементы теории, методы расчета и справочный материал). Учеб. пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 1977. – 464 с.

Метод корневого годографа в теории автоматических систем/ Удерман Э.Г. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1972. – 448 с.

Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования управления: Учеб. пособие для втузов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 304 с.

Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Наука, 1975. – 678 с.

Теория автоматического управления: Учеб. для машиностроит. спец. вузов/ В.Н. Брюханов, М.Г. Косов, С.П. Протопопов др.; Под. ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2000. – 268 с.

теория автоматического управления

линейными и нелинейными

непрерывными системами

Программа и методические указания

Редактор  Л.Н. Ветчакова

Технический редактор  Н.В. Гаврилова

Компьютерная верстка  Г.И. Якименко

_____________________________________________________________________

Подписано в печать       .08.2006.  Формат 60 х 84  1/16. Бумага офсетная 
Тираж         .  экз.   Уч.-изд. л.          .    Печ. л.       .    Изд.  № 188.

Заказ  №                          Цена договорная

_____________________________________________________________________

Отпечатано в типографии

Новосибирского государственного технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20